- Положения проекта планировки территории

1.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Проектным решением предлагается комплексное освоение проектируемой территории:

- развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе объектов улично-дорожной сети (уточнение параметров улично-дорожной сети);

- развитие общественно-деловой функции (определение мест допустимого размещения объектов капитального строительства, параметров объектов капитального строительства).

Планируемая территория расположена в Дзержинском районе Волгограда, квартал 03_02_034 ограничен магистральной улицей районного значения – ул. 51-й Гвардейской и улицами местного значения: ул. Полесская, ул. Республиканская, ул. им. Савкина.

В границах территории проектирования установлены следующие функциональные зоны (в соответствии с Генеральным планом Волгограда, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 (в ред. от 22.12.2020 №38/642):

- жилая зона;

- общественно-деловая зона.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утверждёнными решением Волгоградской городской Думы № 5/115 от 21.12.2018 г., на проектируемой территории установлены зоны:

- жилая зона среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж3);

- общественно-деловая зона специализированных объектов культуры (Д4-2).

1.1.1 Проектом изменяются красные линии территорий общего пользования в границах квартала 03_02_034 (см. Лист 5 ППТ.МО «Разбивочный чертёж красных линий. М 1:1 000»). Красные линии устанавливаются с учетом нормативной ширины улиц согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89*), с учетом развития улично-дорожной сети в соответствии с Генеральным планом Волгограда, утверждённым решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 (в ред. от 22.12.2020 №38/642).

Площадь квартала в существующих красных линиях – 11,8851 га.

Площадь квартала в планируемых красных линиях – 13,1622 га.

Площадь территории в границах объектов улично-дорожной сети – 3,9673 га.

Координаты границ элементов планировочной структуры:

| № точки | Квартал 03_02_034 |
| --- | --- |
|  | x | y |
| 1 | 6481.58 | -1618.87 |
| 2 | 6478.93 | -1618.72 |
| 3 | 6478.12 | -1634.75 |
| 4 | 6480.71 | -1634.90 |
| 5 | 6476.43 | -1713.49 |
| 6 | 6474.12 | -1713.38 |
| 7 | 6473.50 | -1726.82 |
| 8 | 6475.70 | -1726.96 |
| 9 | 6455.80 | -2092.39 |
| 10 | 6487.46 | -2093.93 |
| 11 | 6536.31 | -2096.80 |
| 12 | 6536.32 | -2096.30 |
| 13 | 6587.27 | -2098.77 |
| 14 | 6587.21 | -2099.63 |
| 15 | 6598.40 | -2100.28 |
| 16 | 6598.45 | -2099.32 |
| 17 | 6610.29 | -2099.89 |
| 18 | 6610.26 | -2100.87 |
| 19 | 6664.98 | -2103.93 |
| 20 | 6665.05 | -2102.55 |
| 21 | 6676.93 | -2103.12 |
| 22 | 6676.91 | -2104.58 |
| 23 | 6689.61 | -2105.18 |
| 24 | 6689.70 | -2103.74 |
| 25 | 6692.52 | -2103.88 |
| 26 | 6717.12 | -2105.28 |
| 27 | 6720.39 | -2047.73 |
| 28 | 6722.77 | -2005.80 |
| 29 | 6741.64 | -1669.86 |
| 30 | 6743.96 | -1627.92 |
| 31 | 6745.22 | -1605.22 |
| 32 | 6719.70 | -1603.84 |
| 33 | 6483.11 | -1590.83 |
| 34 | 6481.58 | -1618.87 |

1.1.2. Характеристика планируемого развития территории

В границах элементов планировочной структуры назначаются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

Квартал 03_02_034

- Зона планируемого размещения объектов многоэтажной жилой застройки;

- Зона планируемого размещения объектов среднеэтажной жилой застройки;

- Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки1;

- Зона планируемого размещения магазинов;

- Зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания;

- Зона планируемого размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования;

- Зона планируемого размещения территорий общего пользования.

1 – размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов (ЗУ поз.1, 4, 5, 6, 8, 9 см. Чертёж межевания территории, М 1:1000) не соответствующих градостроительному регламенту в части наименования видов разрешённого использования для зоны «Жилая зона среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж 3)», возможно в соответствии с п.8, п.9 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, а также, с пунктами 1,2,3 статьи 4 главы 1 Правил землепользования и застройки Волгограда:

Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

А также, исходя из основных принципов земельного законодательства, изложенных в статье 1 главы I Земельного кодекса РФ, одним из которых является единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов (согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, возникших на законных основаниях.

В границах территории общего пользования устанавливается «Зона планируемого размещения объектов улично-дорожной сети».

Характеристика планируемого развития территории представлена в Таблице 1.

1.1.3. Расчётные показатели интенсивности использования жилых территорий и плотности населения в пределах, установленных градостроительными регламентами СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград от 30.01.2013 г. № 72/2156 (с изм. от 20.06.2020 г.) и Правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград (в ред. решений Волгоградской городской Думы от 25.09.2019 N 12/296, от 22.12.2020 N 38/652) представлены в таблице 2.

Таблица 1

Таблица 2

| Наименование | Проектный показатель | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах ДПТ (га) | 17,1295 | - |
| Площадь Квартала 03_02_034 (га) | 13,1622 | 11,8851 |
|  | Проектный показатель | Нормативный показатель |
| Жилая зона среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж3) (га) | 13,1622 | - |
| Площадь застройки (кв.м) | 26513 | - |
| Численность населения (чел.) | 2420 | - |
| Коэффициент застройки | 0,2 | 0,4* max |
| Коэффициент плотности застройки | 0,76 | 0,3-1,6** |
| Плотность населения (чел/га) | 184 | 450**max |
| Показатели в границах квартала 03_02_034 |
| Площадь застройки (кв.м) | 26513 | - |
| Численность населения (чел.) | 2420 | - |
| Коэффициент застройки | 0,2 | - |
| Коэффициент плотности застройки | 0,76 | - |
| Плотность населения (чел/га) | 184 | 450**max |
| Доля озеленённых территорий в границах территории жилого микрорайона (квартала) (кв/м (%)) | 6,0472 (43%) | (25%*) |

* - согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

** - согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Волгограда.

1.2. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

1.2.1. Проектные показатели застройки квартала 03_02_034

Параметры проектируемых объектов определяются в соответствии с градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки Волгограда для территориальной Жилой зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов Ж 3 и представлены в Таблице 3:

Таблица 3

| Поз. №п/п** | Наименование объекта (номер з/у) | Характер стр. изменений | Площадь земельного участка, м2 | Этажность (кол-во этажей) | Общая площадь, м2 | Площадь застройки, м2 (%) | Площадь озеленения, м2 (%) | Кол-во машино-мест | Кол-во вело-мест | Кол-во погрузочно-разгрузочных площадок, площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин (з/у 3) | проект. | 800 | 1 | 300 | 320 (40%) | 214 (27%) | 4 | 4 | 1 60 |
| 2 | Магазин (з/у 33) | проект. | 800 | 1 | 300 | 320 (40%) | 214 (27%) | 4 | 4 | 1 60 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (ул. Полесская, д. 10) (з/у 4) | сущ. | 2199 | 3 | 1653,82 | 701 (32%) | 609 (28%) | 10 | 5 | - |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (ул. Республиканская, д.10) (з/у 5) |  | 2955 | 3 | 1791,8 | 688 (23%) | 1072 (36%) | 10 | 5 | - |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (ул. Полесская, д. 8) (з/у 6) | сущ. | 2460 | 3 | 1309,1 | 612 (25%) | 550 (22%) | 12 | 4 | - |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (ул. Полесская, д. 4) (з/у 8) | сущ. | 2719 | 3 | 1662,0 | 669 (25%) | 1199 (44%) | 10 | 5 | - |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (ул. Полесская, д. 6) (з/у 7) | сущ. | 5220 | 9 | 7237,1 | 1160 (22%) | 2606 (50%) | 10 | 23 | - |
| 8 | Многоквартирный жилой дом (ул. Полесская, д. 2) (з/у 9) | сущ. | 2222 | 3 | 1840,5 | 668 (30%) | 634 (29%) | 7 | 5 | - |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (ул. 51-й Гвардеской, д. 19) (з/у 10) | сущ. | 7260 | 5 | 10711,5 | 2653 (37%) | 2592 (50%) | 14+4* | 18 | - |
| 10 | Торговый павильон (з/у 12) | сущ. | 342 | 1 | 297,7 | 214 (63%) | 80 (23%) | - | 4 | - |
| 13 | Многоквартирный жилой дом (ул. 51-й Гвардейской, д. 17а) (з/у 11) | сущ. | 4895 | 9 | 6610,0 | 1083 (22%) | 2443 (50%) | - | 21 | - |
| 15 | Многоквартирный жилой дом (ул. 51-й Гвардейской, д. 19а) (з/у 13) | сущ. | 5500 | 9 | 5279,8 | 767 (14%) | 2102 (38%) | 5 (+3 в границах з/у №17) | 15 | - |
| 16 | Многоквартирный жилой дом (ул. Республиканская, д.12) (з/у 15) | сущ. | 5080 | 5 | 3614,8 | 832 (16%) | 2554 (50%) | 17 | 11 | - |
| 17 | Многоквартирный жилой дом (ул. Республиканская, д.14) (з/у 16) | сущ. | 5515 | 5 | 4071,7 | 927 (17%) | 2525 (46%) | 20 | 12 | - |
| 18 | Многоквартирный жилой дом (ул. Республиканская, д.16) (з/у 17) | сущ. | 5558 | 5 | 4084,9 | 911 (16%) | 2677 (48%) | 20 | 12 | - |
| 20 | Школа № 101 (ул. Республиканская, д.18) (з/у 19) | сущ. | 19642 | 2-3 | 2999,0 | 2142 (11%) | 9316 (47%) | - | 1 | - |
| 22 | Многоквартирный жилой дом (ул. 51-й Гвардейской, д. 21) (з/у 22) | сущ. | 3340 | 5 | 3304,9 | 711 (21%) | 1012 (30%) | 8 | 10 | - |
| 23 | Многоквартирный жилой дом (ул. 51-й Гвардейской, д. 23) (з/у 23) | сущ. | 4113 | 5 | 4179,68 | 940 (23%) | 1479 (36%) | 10 | 12 | - |
| 24 | Многоквартирный жилой дом (ул. 51-й Гвардейской, д. 25) (з/у 24) | сущ. | 4190 | 5 | 4051,8 | 902 (22%) | 1722 (41%) | 10 | 12 | - |
| 25 | Многоквартирный жилой дом (ул. 51-й Гвардейской, д. 27) (з/у 25) | сущ. | 3995 | 5 | 2973,6 | 752 (19%) | 1751 (44%) | 10 | 10 | - |
| 27 | Многоквартирный жилой дом (ул. 51-й Гвардейской, д. 29) (з/у 26) | сущ. | 3810 | 5 | 4531,7 | 1014 (27%) | 1476 (40%) | 10 | 9 | - |
| 28 | Многоквартирный жилой дом (ул. 51-й Гвардейской, д. 31) (з/у 28) | сущ. | 2902 | 5 | 6443,11 | 1248 (43%) | 669 (24%) | 10 | 13 | - |
| 29 | Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №10 (ул. 51-й Гвардейской, д. 29а) (з/у 29) | сущ. | 8982 | 2 | 1979,0 | 1237 (14%) | 3858 (44%) | - | 1 | - |
| 30 | Многоквартирный жилой дом (ул. Республиканская, д.20) (з/у 32) | сущ. | 5992 | 5 | 3626,4 | 889 (15%) | 2928 (49%) | 10 | 12 | - |
| 31 | Многоквартирный жилой дом (ул. Республиканская, д.22) (з/у 34) | сущ. | 6114 | 5 | 5889,8 | 1233 (20%) | 2390 (39%) | 22 | 16 | - |
| 32 | Многоквартирный жилой дом (ул. Республиканская, д.24) (з/у 35) | сущ. | 6294 | 5 | 7170,13 | 1630 (26%) | 2179 (35%) | 20 | 21 | - |
| 37 | Многоквартирный жилой дом (ул. Республиканская, д.8) (з/у 1) | сущ. | 4171 | 3 | 1908,9 | 693 (17%) | 2292 (55%) | 10 | 5 | - |
| 38 | Магазин (ул. Республиканская, д.8а) (з/у 2) | сущ. | 58 | 1 | 25,0 | 31 (53%) | 1 (2%) | - | 1 | - |

* - на территории общего пользования;

** - см. Лист 10 «Предложение по застройке территории, М1:1 000»

*** - при реконструкции существующих объектов капитального строительства в границах квартала необходимо получить в установленном порядке разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части отклонения от максимального процента застройки земельного участка, минимального количества машино-мест, минимальной доли озеленения, минимальной площади детских, спортивных площадок и площадок для отдыха взрослого населения.

Сведения об общей площади, площади жилых помещений, этажности и годе постройки и ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, принятые в проекте для расчетов, взяты из Сайта Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства https://www.reformagkh.ru/

При реконструкции существующих объектов капитального строительства в границах квартала, в связи с ограниченным территориальным ресурсом планируемой территории, необходимо получить в установленном порядке разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части отклонения от максимального процента застройки земельного участка, минимального количества машино-мест, минимальной доли озеленения, минимальной площади детских, спортивных площадок и площадок для отдыха взрослого населения.

Расчет обеспеченности жителей объектами обслуживания населения

В связи с тем, что в границах планируемой территории не предусматривается размещение новых объектов жилищного строительства, расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения в проекте не приводится.

1.3. Характеристика зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов

1.3.1. В границах планируемой территорий устанавливается зона размещения объектов местного значения:

- зона планируемого размещения объектов улично-дорожной сети;

- зона планируемого размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования;

- зона планируемого размещения площадки для занятий спортом.

Площадь объекта местного значения в границах Зоны планируемого размещения объектов улично-дорожной сети – 3,9673 га.

Площадь объектов местного значения в границах квартала 03_02_034 – 2,8625 га.

1.4. Развитие системы транспортного обслуживания территории

1.4.1. Предусматривается реконструкция линейных объектов улично-дорожной сети, в границах проекта планировки территории. Параметры элементов улично-дорожной сети соответствуют нормативным показателям в соответствии с категориями улиц, определенных Генеральным планом Волгограда.

В целях обеспечения доступа к существующим и проектируемым объектам разработана система внутриквартальных проездов.

1.4.2. Проектные параметры улиц.

Ул. 51-й Гвардейской:

- категория улицы – магистральная улица районного значения;

- ширина улицы в красных линиях – 85,2 м;

- ширина проезжей части – 2 полосы по 7,0 м;

- число полос движения – 4;

- ширина пешеходных тротуаров – 2,25 м.

Ул. Республиканская:

- категория улицы – улица местного значения;

- ширина улицы в красных линиях – 15,0 м;

- ширина проезжей части – 6,0 м;

- число полос движения – 2;

- ширина пешеходных тротуаров – 2,0 м.

Ул. им. Савкина:

- категория улицы – улица местного значения;

- ширина улицы в красных линиях – 18,4  м;

- ширина проезжей части – 7,0 м;

- число полос движения – 2;

- ширина пешеходных тротуаров – 2,0 м.

Ул. Полесская:

- категория улицы – улица местного значения;

- ширина улицы в красных линиях – 18,4  м;

- ширина проезжей части – 7,0 м;

- число полос движения – 2;

- ширина пешеходных тротуаров – 2,0 м.

1.4.3. Организация мест для хранения автотранспорта

Вместимость стоянок личного автотранспорта при размещаемых объектах определяется в соответствии с порядком расчёта согласно:

- Правилам землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утверждёнными решением Волгоградской городской Думы № 5/115 от 21.12.2018 г. (в ред. решений Волгоградской городской Думы от 25.09.2019 N 12/296, от 22.12.2020 N 38/652);

- Местным нормативам градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград» от 30.01.2013 г. № 72/2156.

На участках существующих жилых домов размещаются стоянки для временного хранения автотранспорта жителей с учётом проектируемой системы внутриквартальных проездов, с учётом соблюдения санитарных разрывов до окон жилых домов.

Итого необходимо: 1068 маш/мест.

В проекте размещается 266 маш/мест, из них:

- 262 маш/мест размещаются в границах красных линий;

- 4 маш/место размещаются на территории общего пользования;

Расчет представлен в пункте 4.3.1. Расчёт количества мест для хранения автотранспорта и велосипедов 18.2021-ППТ.МО.ПЗ.

1.5. Положения об очередности планируемого развития территории

I этап:

- строительство магазина поз. №1 и поз. №2 в соответствии с Экспликация зданий и сооружений (Лист 10 ППТ.МО «Предложение по застройке территории, М 1:1 000»)

II этап:

- реконструкция объектов улично-дорожной сети (объекты местного значения);

- благоустройство (организация проездов, парковочных мест, детских, взрослых и спортивных площадок) территории квартала 03_02_034.

- Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Площадь планируемой территории | га | 17,1295 |
| 1.2 | Площадь территории в границах элементов планировочной структуры – КВ 03_02_034, всего: | га | 11,8851 | 13,1622 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зона планируемого размещения объектов многоэтажной жилой застройки | га | - | 1,5615 |
| 1.2.2 | Зона планируемого размещения объектов среднеэтажной жилой застройки | га | - | 6,4161 |
| 1.2.3 | Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки | га | - | 1,6726 |
| 1.2.4 | Зона планируемого размещения магазинов | га | - | 0,2 |
| 1.2.5 | Зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания | га | - | 0,1203 |
| 1.2.6 | Зона планируемого размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | га | - | 2,8625 |
| 1.2.7 | Зона планируемого размещения территорий общего пользования | га | - | 0,3289 |
| 1.3 | Площадь территории в границах элементов планировочной структуры – территории общего пользования, всего: | га | 5,2444 | 3,9673 |
| 1.4 | Площадь территории в границах элементов планировочной структуры - улично-дорожная сеть, всего: | га | 5,2444 | 3,9673 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.4.1 | Зона планируемого размещения объектов улично-дорожной сети | га | - | 3,9673 |
| 1.5 | Из общей территории (в границах планируемой территории): |  |  |  |
| 1.5.1 | объектов федерального значения | га | - | - |
| 1.5.2 | объектов регионального значения | га | - | - |
| 1.5.3 | объектов местного значения | га | - | 6,8298 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 2420 | 2420 |
| 2.2 | Плотность населения (брутто) | чел./га | 204 | 184 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 3.1 | Жилые дома | кв. м площади жилых помещ. | 72609,46 | 72609,46 |
| 3.1.1 | Жилые дома | кв. м площади не жилых помещ. | 10053,89 | 10053,89 |
| 3.2 | Объекты общественного назначения | кв. м общей площади | 5300,7 | 5900,7 |
| 3.3 | Коэффициент застройки | коэфф. | 0,2 | 0,2 |
| 3.4 | Коэффициент плотности застройки | коэфф. | 0,76 | 0,76 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего: | км | 1631,7 | 1631,7 |
|  | из них: |  |  |  |
| 4.1.1 | магистральная улица районного значения | км | 532,2 | 532,2 |
| 4.1.2 | улицы и дороги местного значения | км | 1099,5 | 1099,5 |
| 4.2 | Протяжённость линий общественного транспорта | км | 532,2 | 532,2 |
| 4.3 | Гаражи и стоянки для индивидуальных легковых автомобилей, всего: | м/мест | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
| 4.3.1 | для временного хранения автотранспорта | м/мест | - | 266 (из них 34 мест для МГН) |
| 4.3.2 | для постоянного хранения автотранспорта | м/мест | - | - |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 5.1 | Объём специальных мероприятий по инженерной подготовке территории | кв. м | - | - |
| 5.1.1 | площадь твёрдых покрытий проезжих частей улиц и проездов | кв. м | - | - |
| 6 | СУММАРНЫЕ НАГРУЗКИ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение | м3/сутки | - | 5,1 |
| 6.1.1 | в том числе на полив участков | м3/сутки | - | 3,1 |
| 6.2 | Водоотведение | м3/сутки | - | 2,0 |
| 6.3 | Теплоснабжение, всего, в т. ч.: | кВт | - | 36 |
| 6.3.1 | на отопление | кВт | - | 32 |
| 6.3.2 | на горячее водоснабжение | кВт | - | 4 |
| 6.4 | Газоснабжение | Нм3/час | - | 12,6 |
| 6.5 | Электроснабжение, всего, в т. ч.: | кВт | - | 60 |
| 6.5.1 | 1 категории | кВт | - | 5 |
| 6.5.2 | 2 категории | кВт | - | 50 |
| 6.5.3 | 3 категории | кВт | - | 5 |
| 6.6 | Телефонизация | номеров | - | - |
| 6.7 | Радиофикация | точек | - | - |