ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки и межевания территории общего пользования по ул. им. старшего  лейтенанта Токарева  в целях размещения линейного объекта – «Автодорога  по ул. им. старшего  лейтенанта Токарева в границах от пересечения с ул. им. Пожарского до границы земельного участка с кадастровым  номером 34:34:070010:249 в Кировском районе  Волгограда» подготовлен  на основании:

- Распоряжения департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда от 24.08.2021г. № 112-осн «О подготовке проекта планировки и межевания территории»;

- Технического задания № 1710 на подготовку проекта планировки и межевания территории  для размещения линейного объекта  – «Автодорога  по ул. им. старшего  лейтенанта Токарева в границах от пересечения с ул. им. Пожарского до границы земельного участка с кадастровым  номером 34:34:070010:249 в Кировском районе  Волгограда».

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Цели проекта планировки территории:

- обеспечения устойчивого развития территорий;

- определения характеристик и очередности планируемого развития территории;

- установления границ зон планируемого размещения линейных объектов, а также объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

Территория проектирования расположена в границах Кировского района  Волгограда.

Ориентировочная площадь территории в границах проектирования составляет – 3,44 га.

Уточненная площадь территории в границах проектирования составила–3,16га.

- Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Волгоградской области до 2030г., утвержденная Постановлением Администрации Волгоградской области № 337-п от 14 сентября 2009 г. (ред. от 12.05.2021 № 217-п);

- Генеральный план Волгограда, утвержденный Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 (в ред. от 22.12.2020 № 38/642);

- Правила землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утверждённые Решением Волгоградской городской Думы № 5/115 от 21.12.2018г. (редакция от 22.12.2020г).

1.1 Утвержденная документация по планировке территории на данную  и прилегающую территорию, подлежащая учету:

- проект планировки территории по ул. Санаторной, ограниченной земельными участками кадастровый номер 34:34:07010:23, кадастровый номер 34:34:000000:122, ул.им.Григория Засекина, кварталами 07_01_016, 07_01_189, 07_01_203 в Кировском районе, утвержденный постановлением главы администрации Волгограда от 19.05.2015 № 712 (заказчик – ООО «Стройсервис», проектная организация - ООО «ЭПРОН», регистрационный №1006);

- документация по внесению изменений в проект планировки территории по ул.Санаторной, ограниченной кварталами 07_01_016, 07_01_200, 07_01_189, 07_01_203,07_01_026, 07_01_199, 07_01_202, ул.им. гвардии майора Маресьева, кварталами 07_01_206, 07_01_207, ул.им. Григория Засекина в Кировском районе, утвержденная постановлением администрации Волгограда от 13.08.2019 №921 (заказчик – ООО «Стройсервис», проектная организация - ООО «ЭПРОН, регистрационный №1377);

- проект планировки территории по ул. им. Григория Засекина юго-восточнее пересечения с ул. им. Папиной в Кировском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 26.04.2016 №580 (заказчик – гр. Мурылев Вадим Геннадьевич, проектная организация - ООО «ВЦ Среда», регистрационный №914);

- проект планировки территории по ул. Санаторной, ограниченной кварталами 07_01_016, 07_01_200, 07_01_189, 07_01_203, 07_01_026, 07_01_199, 07_01_202, ул. им. гвардии майора Маресьева, кварталами 07_01_206, 07_01_207, ул. им. Григория Засекина в Кировском  районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 19.01.2017 № 50 (в ред. от 05.07.2017 №1072) (заказчик – ООО «СТРОЙСЕРВИС», проектная организация - ООО «Эпрон», регистрационный № 1217);

- проект межевания территории по ул. им. Пожарского (от ул. Санаторной до ул. им. Григория Засекина) в Кировском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 21.05.2019 №549 (заказчик – ООО «Стройсервис», проектная организация - ООО «ЭПРОН», регистрационный №1447);

- проект планировки и межевания территории, включающей земельный участок с кадастровым № 34:34:070010:249, с целью размещения парка отдыха и туризма «Санаторный» в Кировском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 16.10.2019 № 1191 (заказчик – ООО «Стройсервис», проектная организация - ООО «ЭПРОН», регистрационный №1274).

1.2. Разрабатываемая документация по планировке территории на данную и прилегающую территорию, подлежащая учету отсутствует.

1.3 Разработанная документация по планировке территории на данную территорию и прилегающую территорию, подлежащая учету:

- документация по внесению изменений в проект планировки территории по ул.им. Григория Засекина юго-восточнее пересечения с ул.им. Папиной в Кировском районе, разработанная на основании распоряжения Департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда от 08.07.2020 № 57-осн (заказчик – гр. Тарасов В.А., регистрационный №1566);

- проект межевания территории кварталов 07_01_013, 07_01_206 по ул. им. Григория Засекина в Кировском районе, разработанный на основании распоряжения Департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда от 08.07.2020 №59-осн (заказчик – гр. Тарасов В.А., регистрационный №1568).

1.4. Подлежит учету схема организации улично-дорожной сети на территории Ворошиловского и Советского районов Волгограда,утвержденная постановлением  администрации Волгограда от 05.04.2012 № 917,  разработанная  проектной организацией  – ИП Бельмаков А.А.

2. Нормативная правовая база и методическая база, используемая при подготовке материалов проекта – федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ, Волгоградской области, Волгограда, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не противоречащие Градостроительному кодексу РФ:

      - Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004.

      - Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001.

      - Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

      - Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

      - Жилищный кодекс РФ № 188-ФЗ от 29.12.2004.

      - Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

      - Закон  от  14.01.1993  №  4292 – 1  «Об увековечении памяти погибших  при  защите  Отечества».

      - Федеральный закон № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости».

      - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 30.04.2014  №  П/203 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Требований к электронным образам бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких документов в форме документов на бумажном носителе, представляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления».

      - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402
«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20».

      - Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №456 (в ред. 26.08.2020) «Об утверждении Положения  о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов».

      - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

      - Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

      - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 18.10.2007).

      - Свод правил СП34.13330.2012 «Автомобильные дороги»
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*, утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 №266.

      - Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр.

      - СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

      - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 № 635/14.

      - Свод правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»
Актуализированная редакция СНиП III-10-75, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16.12.2016 №972/пр.

      - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288.

      - СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», утвержденный приказом МЧС РФ от 29.10.2001 № 471 ДСП (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ).

      - Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

      - Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009.

      - Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской обл. от 08.09.2020 №95-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

      - Закон Волгоградской области от 07.06.2018 №72-ОД «О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области» (в ред. 30.03.2021).

      - Решение Волгоградской городской Думы от 21.10.2015 №34/1091 «О Правилах благоустройства территории городского округа Волгоград».

      - Решение Волгоградской городской Думы от 30.01.2013 № 72/2156 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград».

      - Решение Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 №5/117 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского округа город-герой Волгоград и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории городского округа город-герой Волгоград».

      - Решение Волгоградской городской Думы от 05.12.2014  № 22/700 «Об утверждении Положения об использовании территорий общего пользования городского округа город-герой Волгоград».

      - Решение Волгоградской городской Думы от 21.10.2015 №34/1090 «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город-герой Волгоград».

      - Постановление главы Волгограда от 16.10.2008 №2143 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда».

      - Постановление администрации Волгограда от 23.12.2015 № 1801 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда».

Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке М 1:500, откорректированной ООО «ГеоСИМ», регистрационный номер -  VI_1425_21

Регистрационные номера в ИСОГД:

      - - материалов инженерно-геологических изысканий (ООО «ГеоСИМ»)– VI_239_21

      - - инженерно-экологических изысканий  (ООО«ГеоСИМ») – VI_234_21

      - инженерно-гидрометеорологических изысканий (ООО«ГеоСИМ») – VI_240_21

Проект планировки территории соответствует документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, подготовлен в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов,  нормативов градостроительного проектирования, с учётом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Гл. архитектор проекта                                                             Т.Г.Ишматова

23 октября 2021 года

1. Положение о размещении линейных объектов

1.1. Наименование линейного объекта

Проектом планировки территории предусматривается размещение улицы местного значения ул.им.старшего лейтенанта Токарева в границах от пересечения с ул.им.Пожарского до границы земельного участка с кадастровым  номером 34:34:070010:249 в Кировском районе  .

Наименование линейного объекта – «Автодорога  по ул. им. старшего  лейтенанта Токарева в границах от пересечения с ул.им.Пожарского до границы земельного участка с кадастровым  номером 34:34:070010:249 в Кировском районе  Волгограда».

1.2. Основные характеристики

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город – герой Волгоград, картой градостроительного зонирования Волгограда в границах проектируемой территории установлены территориальные зоны:

- жилая зона средне этажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж3);

В соответствии с Генеральным планом Волгограда, утвержденным Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 (в ред. от 22 июня 2017г. № 58/1680), планируемая территория расположена в жилой функциональной зоне.

Территория проектируемого линейного объекта расположена на территории общего пользования, действие градостроительных регламентов на которую не распространяется в соответствии с действующим законодательством.

Устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта (для строительства улицы местного значения – ул. им. старшего лейтенанта Токарева) – 3,16га

Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.

В рамках реализации проекта планировки предусматривается:

- строительство проезжей части улицы местного значения ул. им. старшего лейтенанта Токарева;

- устройство пешеходных тротуаров;

- устройство велосипедной дорожки;

- благоустройство прилегающей территории.

В границах планирования предусматривается реконструкция существующих линейных объектов в связи с изменением их местоположения, таких как: кабельная линия освещения и воздушная линия электросети 10 кВ

1.2.1.Основные характеристики линейного объекта

Улица местного значения ул.им.старшего лейтенанта Токарева

Ширина в красных линиях – 16,7…62,44 м.

Протяженность участка – 1,05 км.

Число полос движения – 2

Ширина полосы движения – 3,5 м.

Ширина проезжей части – 7,0 м.

Ширина тротуаров – 2,0 м.

Радиус кривых в плане – 5,0 – 700,0 м.

Продольный уклон – 7-52 ‰

Ширина зеленой зоны – 2,5 – 3,0 м.

Велосипедная дорожка

Протяженность – 0,82

Число полос движения – 2

Ширина полосы движения – 1,0 м

Ширина дорожки – 2,0 м.

Примыкание проезжих частей устраиваются в одном уровне простейшего типа с радиусом закругления – 5 и 9 м.

Проектным решением  предусматривается размещение регулируемого перекрестка на пересечении проектируемой магистральной улицы районного значения - ул. им. старшего лейтенанта Токарева и ранее запроектированной ул. им. Пожарского.

1.2.2.Основные характеристики линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Дождевая канализация.

Точка подключения – ТУ от эксплуатирующей организации, проектом предлагается подключение проектируемой сети к существующему коллектору дождевой канализации (400 мм по ул. им. старшего лейтенанта Токарева, точка подключения к существующим сетям будут определена на стадии проектирования объекта, после получения технических условий.

Диаметр – 200, 250, 400 мм.;

Длина – 904 м.;

Расход дождевых стоков – 30,51 м3/сут.;

Материал для прокладки - полипропиленовые гофрированные труб по ТУ 2248-005-50049230-2011.

Колодцы и дождеприемники принимаются сборные железобетонные, по типовому проекту 902-09-22.84 «Камеры и колодцы дождевой канализации».

Воздушная линия электросети

Точка подключения – электроснабжение наружных осветительных установок осуществляется от шкафа управления наружным освещением (ШНО), запитанного от существующей линии наружного освещения. Точки подключения к существующим сетям будут определены на стадии проектирования объекта, после получения технических условий.

Дополнительная нагрузка – 5,8 кВт.;

Длина – 1009 м.;

Материал для прокладки - бронированный кабель с медными жилами

В проекте предусмотрен перенос опор из зоны проектируемой дороги.

1.3. Территориальное расположение линейного объекта

Проектируемая магистральная улица районного значения (ул.им.старшего лейтенанта Токарева) расположена в Южном федеральном округе, на территории Волгоградской области, городского округа город – герой Волгоград Советского района.

Категория земель, на которых планируется размещение линейного объекта  –      земли населенных пунктов.

Категории улиц и дорог в границах проектирования устанавливаются в соответствии с картой улично-дорожной сети Генерального плана Волгограда, утвержденным Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 (в ред. от 22 июня 2017г. № 58/1680):

- ул. им. старшего лейтенанта Токарева (проектируемая) - улица местного значения;

- ул. им. Пожарского (существующая) – улица местного значения.

Проектируемая территория расположена на территории общего пользования.

Планируемая территория не относится к особо охраняемой природной территории местного значения.

В границах планируемой территории произрастают зеленые насаждения. Объекты озеленения общего пользования, отсутствуют.

1.4. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта

Согласно части 6 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации - координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, а также объектов, подлежащих переносу из зон планируемого размещения линейных объектов, представлены в системе координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Государственный кадастр недвижимости городского округа город – герой  Волгоград ведется в местной системе координат – МСК Волгограда.

Перечень координат характерных точек границ

зоны планируемого размещения линейного объекта

(улично-дорожная сеть (ул. им. ст. лейтенанта Токарева)

| № точки | координаты |
| --- | --- |
|  | х | у |
| 1 | -9107.45 | -7671.78 |
| 2 | -9073.77 | -7479.34 |
| 3 | -9082.33 | -7413.11 |
| 4 | -9082.78 | -7369.17 |
| 5 | -9084.60 | -7255.93 |
| 6 | -9086.35 | -7148.99 |
| 7 | -9011.74 | -6997.03 |
| 8 | -8991.61 | -6927.69 |
| 9 | -9010.17 | -6932.54 |
| 10 | -9030.81 | -6997.07 |
| 11 | -9091.72 | -7122.82 |
| 12 | -9093.10 | -7123.05 |
| 13 | -9099.39 | -7135.94 |
| 14 | -9102.87 | -7149.86 |
| 15 | -9103.63 | -7150.50 |
| 16 | -9099.35 | -7423.62 |
| 17 | -9102.44 | -7436.20 |
| 18 | -9106.71 | -7450.06 |
| 19 | -9111.35 | -7465.11 |
| 20 | -9114.37 | -7477.49 |
| 21 | -9122.14 | -7507.97 |
| 22 | -9125.06 | -7524.56 |
| 23 | -9129.76 | -7554.82 |
| 24 | -9134.74 | -7586.90 |
| 25 | -9138.68 | -7612.22 |
| 26 | -9143.87 | -7645.63 |
| 27 | -9148.62 | -7670.87 |
| 28 | -9156.48 | -7700.74 |
| 29 | -9164.37 | -7724.02 |
| 30 | -9174.77 | -7749.17 |
| 31 | -9185.50 | -7771.01 |
| 32 | -9196.78 | -7790.90 |
| 33 | -9207.91 | -7808.24 |
| 34 | -9222.33 | -7829.48 |
| 35 | -9246.03 | -7864.39 |
| 36 | -9263.22 | -7889.74 |
| 37 | -9275.01 | -7907.09 |
| 38 | -9278.40 | -7912.08 |
| 39 | -9211.70 | -7916.52 |
| 40 | -9186.80 | -7888.27 |
| 41 | -9139.18 | -7766.03 |
| 42 | -9111.18 | -7694.22 |

1.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

В границах планируемой территории имеются линейные объекты (инженерные сети) подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения (ливневая канализация, кабельная линия освещения, воздушная линия 10кВ).

Перечень координат границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Кабельная линия 10кВт

| № точки | координаты |
| --- | --- |
|  | х | у |
| 1 | -9231.26 | -7841.74 |
| 2 | -9176.41 | -7861.61 |
| 3 | -9183.67 | -7880.25 |
| 4 | -9242.85 | -7858.81 |

Кабельная линия 0,4кВт

| № точки | координаты |
| --- | --- |
|  | х | у |
| 1 | -9082.40 | -7122.11 |
| 2 | -9078.79 | -7123.84 |
| 3 | -9090.11 | -7147.55 |
| 4 | -9103.58 | -7153.09 |
| 5 | -9103.63 | -7150.50 |
| 6 | -9102.87 | -7149.86 |

1.6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

При размещении линейного объекта (улица местного значения ул.им.старшего лейтенанта Токарева) не предусматривается размещение объектов капитального строительства входящих в состав линейного объекта в границах зоны планирования.

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется  в границах территории общего пользования, а также на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Проектируемую улицу местного значения пересекают существующие и запроектированные инженерные сети и коммуникации. Перечень пересечений инженерных сетей приводится в форме таблице № 1

Ведомость пересечений

Таблица № 1

| Пикет | Наименование, характеристика | Тип коммуникации | Статус | Владелец | Наличие ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК0 | Кл ПЭ d=400 | Подземная коммуникация | Сущ. |  | Не требуется |
| ПК0+15,5 | ВЛЭ | Надземная коммуникация | Сущ. |  | Не требуется |
| ПК0+15,8 | W1.1 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК0+16.8 | К2 d=200 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК0+19.0 | К2 d=200 | Подземная коммуникация | Сущ. |  | Не требуется |
| ПК0+22,5 | К2 d=400 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК0+23.4 | В ПЭ d=250 | Подземная коммуникация | Сущ. |  | Не требуется |
| ПК0+40,6 | К2 d=250 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК0+45,0 | Газ с.д. ПЭ d=110 | Подземная коммуникация | Сущ. |  | Не требуется |
| ПК0+95,0 | К2 d=250 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК1+45,0 | К2 d=250 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК1+95,0 | К2 d=250 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК2+45,6 | К2 d=250 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК2+95,3 | К2 d=250 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК3+6,3 | W1.1 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК4+23,6 | W1.1 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК4+62,7 | К2 d=250 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК4+65,3 | W1.1 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК5+7,5 | К2 d=250 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК5+9,7 | W1.1 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК5+51,5 | К2 d=250 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК6+0 | W1.1 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК6+1,5 | К2 d=250 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК6+23,9 | W1.1 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК6+53,5 | W1.1 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК6+55,7 | К2 d=250 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК7+0,7 | W1.1 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК7+5,6 | К2 d=250 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК7+60,6 | К2 d=250 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК8+4,4 | К2 d=250 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |
| ПК8+11,1 | W1.1 | Подземная коммуникация | Проект. |  | Не требуется |

Ведомость пересечений с объектами транспортной инфраструктуры

Таблица № 2

| Пикет | Наименование, характеристика | Владелец | Наличие ТУ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК0+27,3 | Примыкание проектируемого местного (бокового) проезда ул. им. старшего лейтенанта Токарева | Муниципальная собственность | - |
| ПК0+51,3 | Примыкание проектируемого местного (бокового) проезда ул. им. старшего лейтенанта Токарева | Муниципальная собственность | - |
| ПК0+51,3 | Примыкание проектируемого местного (бокового) проезда ул. им. старшего лейтенанта Токарева | Муниципальная собственность | - |
| ПК1+25,8 | Примыкание проектируемого местного (бокового) проезда ул. им. старшего лейтенанта Токарева | Муниципальная собственность | - |
| ПК1+85,9 | Примыкание проектируемого местного (бокового) проезда ул. им. старшего лейтенанта Токарева | Муниципальная собственность | - |
| ПК2+15,9 | Примыкание проектируемого местного (бокового) проезда ул. им. старшего лейтенанта Токарева | Муниципальная собственность | - |
| ПК2+76,1 | Примыкание проектируемого местного (бокового) проезда ул. им. старшего лейтенанта Токарева | Муниципальная собственность | - |
| ПК3+6,6 | Примыкание проектируемого местного (бокового) проезда ул. им. старшего лейтенанта Токарева | Муниципальная собственность | - |
| ПК3+98,8 | Примыкание проектируемого местного (бокового) проезда ул. им. старшего лейтенанта Токарева | Муниципальная собственность | - |
| ПК4+71,5 | Примыкание проектируемого местного (бокового) проезда ул. им. старшего лейтенанта Токарева | Муниципальная собственность | - |
| ПК5+59,4 | Примыкание проектируемого местного (бокового) проезда ул. им. старшего лейтенанта Токарева | Муниципальная собственность | - |
| ПК6+18,2 | Примыкание проектируемого местного (бокового) проезда ул. им. старшего лейтенанта Токарева | Муниципальная собственность | - |
| ПК6+57,4 | Примыкание проектируемого местного (бокового) проезда ул. им. старшего лейтенанта Токарева | Муниципальная собственность | - |
| ПК6+76,0 | Примыкание проектируемого местного (бокового) проезда ул. им. старшего лейтенанта Токарева | Муниципальная собственность | - |
| ПК6+93,9 | Примыкание проектируемого местного (бокового) проезда ул. им. старшего лейтенанта Токарева | Муниципальная собственность | - |

1.7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течении трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

При выполнении хозяйственных работ необходимо осуществление мероприятий по выявлению на предмет наличия объектов, имеющих историческую и культурную ценность.

Согласно сведениям Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры  (письмо от 10.09.2021г № 63-01-04/4857) в границах планирования отсутствуют, объекты культурного наследи, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ч.56 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений  в Градостроительный кодекс  Российской Федерации и отдельные законодательные  акты Российской Федерации» обязан:

обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных  работ, путем археологической разведки в порядке, установленном  ст.45.1 Федерального закона  от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

представить в комитет государственной охраны  объектов культурного наследия  Волгоградской области документацию, подготовленную на основе  археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии  с которым определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками  объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем  воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия комитетом государственной охраны  объектов культурного наследия  Волгоградской области решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной  историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией  в комитет государственной охраны объектов культурного наследия  Волгоградской области на согласование;

обеспечить реализацию согласованной комитетом государственной охраны объектов культурного наследия  Волгоградской области документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Основные положения по организации строительства предусматривают меры для сведения к минимуму ущерба, который может быть нанесен окружающей среде при строительстве объекта. Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране окружающей среды в процессе работ:

- все временные здания и сооружения размещаются на специально отведенном месте, и после завершения работ разбираются; - контейнеры с отходами и стоянки техники располагаются на площадках с твердым основанием;

- применяются технически исправные машины и механизмы, исключающие попадание горюче-смазочных материалов в грунт;

- на стройплощадке используются бытовые помещения контейнерного типа;

Для предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха предусматриваются следующие мероприятия:

- непосредственно на участках производства работ предусматривается обязательное осуществление контроля за нормативным содержанием окиси углерода и акронима в выхлопных газах от автотранспорта и самоходных кранов, выполняемое технической службой ОГМ подрядчика;

- выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период наступления неблагоприятных метеорологических условий, когда ожидается штиль, туман, приземные температурные инверсии;

- применение при строительстве только серийно изготавливаемого оборудования и механизмов.

1.9.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии со ст. 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» планируемый к размещению объект не является категорированным по гражданской обороне, поэтому на него не распространяются специальные требования к огнестойкости сооружений, не накладываются ограничения на размещение в зонах возможной опасности, не предусматривается перенос проектируемого объекта в другое место в военное время. Объект находится вне зоны возможного радиоактивного загрязнения, так как расположен на удалении более 40 км от атомных станций.

Проект разработан с соблюдением всех норм и требований СНиП 2.07.01-89*

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого- либо отступления от них. Возникновение чрезвычайных ситуаций при строительстве на запроектированном объекте маловероятно, но полностью не исключено.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период его эксплуатации заключаются в основном в организации постоянного контроля над состоянием, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями. В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения и т.п.) эксплуатационным службам  необходимо организовать усиленный контроль над состоянием объекта.

Концепция системы обеспечения противопожарной защиты в проекте разработана с учетом конструктивных, объемно-планировочных и иных особенностей объекта.

Используемая система обеспечения противопожарной защиты включает мероприятия, обеспечивающие эвакуацию работающего персонала, и гарантируют тушение возможного пожара. Система обеспечения пожарной защиты предусматривает соблюдение необходимых противопожарных разрывов, обеспечение подъездов для пожарных автомобилей, применение современных активных и пассивных средств защиты от пожара, автоматизацию систем и средств противопожарной защиты, их надежное электропитание.

- Характеристика планируемого развития территории

Технико-экономические показатели проекта планировки территории

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория |
| 1 | Площадь планируемой территории | га | 3,16 | 3,16 |
| 1.1 | Территория общего пользования, в том числе | га | 3,16 | 3,16 |
| 1.1.1 | Зона планируемого размещения линейного объекта (улично-дорожная сеть (ул.им.старшего лейтенанта Токарева | - «- | - | 3,16 |
| 1.1.2 | Зона линейного объекта (улично-дорожная сеть(ул.им.Пожарского)) |  |  | - |
| 1.2. | Зона с особыми условиями использования территории | - «- | 3,16 | 3,16 |
| 1.3. | Территории объектов культурного наследия | - «- | - | - |
| 2 | Транспортная инфраструктура |
| 2.1 | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км. | - | 1,05 |
| 2.1.1 | Протяженность улицы местного значения ул.им.старшего лейтенанта Токарева | - «- | - | 1,05 |
| 2.1.2 | Протяженность улицы местного значения ул. им.Пожарского | - «- | - | - |
| 2.1.4 | Протяженность боковых и местных проездов | - «- | - | - |
| 2.2 | Протяженность велосипедной дорожки | км. | - | 0,820 |
| 2.3 | Стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе | Машино/ мест | - | - |
| 2.4 | Вело парковки | шт. | - | - |
| 3 | Суммарные нагрузки на инженерные сети |
| 3.1 | Водоснабжение | м3 / сут | - | - |
| 3.2 | Водоотведение, в том числе | - «- | - | - |
| 3.2.1 | Бытовые стоки | - «- | - | - |
| 3.2.2 | Дождевые стоки | - «- | - | 30,51 |
| 3.3 | Теплоснабжение | МВт | - | - |
| 3.4 | Газоснабжение | м3 / час | - | - |
| 3.5 | Электроснабжение, всего | кВт | - | 5,8 |
| 3.6 | в том числе: |  |  |  |
| 3.7 | 1 категории | - «- | - | - |
| 3.8 | 2 категории | - «- | - | - |
| 3.9 | 3 категории | - «- | - | 5,8 |