Положения ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Документации по внесению изменений в проект планировки и межевания  территории, ограниченной ул. им. Тимирязева, ул. Казахской, ул. им. Ивановского, включая квартал 06_09_067, квартал 06_09_064 в Советском районе

Раздел 1. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства  регионального и местного значения

1.1. В границах планируемой территории предусматривается размещение следующих объектов капитального строительства регионального или местного значения:

Учреждения образования (местного значения):

В квартале 06_09_003  06_09_064– дошкольное образовательное учреждение (поз.93) на 135  190 мест,

площадь земельного участка – 0,7408  0,8046га;

площадь застройки – 1241,05 кв.м.;

общая площадь здания – 3919,5 кв.м.;

коэффициент застройки – 0,154;

коэффициент плотности застройки – 0,487.

В квартале 06_09_064 – общеобразовательная школа (поз.94) вместимостью 695  1200 учащихся,

площадь земельного участка – 2,78 2,7801 га.

площадь застройки – 6274,6 кв.м;

общая площадь здания – 17533,4 кв.м.;

коэффициент застройки – 0,226;

коэффициент плотности застройки – 0,631.

Учреждения здравоохранения (регионального значения):

В квартале 06_09_064 – взрослая  поликлиника на 300 посещений в смену совмещенная с детской поликлиникой на 170 посещений в смену (поз.92) -

площадь земельного участка 0,8916 0,5729 га;

площадь застройки – 1565,0 кв.м;

общая площадь здания  – 6260,0 кв.м.;

коэффициент застройки – 0,273;

коэффициент плотности застройки – 1,09.

1.2. Определяются границы элементов планировочной структуры: территории общего пользования, улично-дорожной сети:

- улично-дорожная сеть (местного значения) – 28,9743 га

(Магистральная улица общегородского значения – ул. Казахская;

магистральная улица районного значения планируемая – ул. им. Ивановского;

магистральная улица районного значения – улица № 2 и ул. им. Тимирязева

улицы местного значения - улица № 6; ул. Научная; ул. им. Моисеева;  ул. им. Малиновского; ул. им. Помнющего; ул. им. Пономарева; ул. им. Ерина, ул. им. Бабича)

- улично-дорожная сеть (регионального значения) – 2,7525 га

(магистральная дорога скоростного движения планируемая – III-я Продольная магистраль).

Раздел 2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства

Жилая застройка:

В квартале 06_09_003 и 06_09_064  –  многоэтажные  многоквартирные жилые дома (поз.  96, 97), площадь земельных участков составляет 1,2152 га, этажностью 5 – 9  23 этажа, общая площадь  141872 26000,0 кв.м

В квартале 06_09_053 – малоэтажные многоквартирные жилые дома до 4 этажей, площадь земельного участка – 1,1682 га, этажность 3 – 4 этажа, площадь жилых помещений 6166 кв.м;

В квартале 06_09_056 – индивидуальный жилой дом поз. 98 с общей площадью 200 кв.м.;

В квартале 06_09_055 – индивидуальный жилой дом поз. 99 с общей площадью 200 кв.м.;

В квартале 06_09_052 – индивидуальные жилые дома поз. 102, 103  с общей площадью 400 кв.м.;

В квартале 06_09_051 – индивидуальный жилой дом поз. 100 и 101 с общей площадью 400 кв.м..

Учреждения социального и культурно-бытового обслуживания населения:

Объект торговли, площадь земельного участка – 1,2091 га;

Квартал 06_09_067  предлагается к размещению:

- физкультурно-оздоровительный комплекс поз.108:

площадь земельного участка – 1,2091га;

площадь застройки – 1398,0 кв.м.;

общая площадь здания – 1258,0 кв.м;

коэффициент застройки – 0,116

коэффициент плотности застройки – 0,104.

- торговый комплекс поз.105:

площадь земельного участка – 1,7231 га;

площадь застройки – 2038,0 кв.м.;

общая площадь здания - 3668 кв.м;

коэффициент застройки –0,118

коэффициент плотности застройки – 0,213.

Объекты транспортного значения:

В квартале 06_09_067 размещается:

- паркинг на 1200 машино/мест поз. 106:

площадь земельного участка – 1,3116 га;

общая площадь здания - 12676,5 кв.м.;

площадь застройки – 2817,0 кв.м.;

коэффициент застройки –

коэффициент плотности застройки -

- станция технического обслуживания автомобилей на 4 машино/мест поз.109:

площадь земельного участка 0,3551 га.

общая площадь здания - 615,0 кв.м.;

площадь застройки – 615,3 кв.м.;

коэффициент застройки –0,173

коэффициент плотности застройки – 0,173

В квартале 06_09_064 – многоуровневая полуподземная стоянка на 380 м/мест поз.110:

площадь земельного участка 3189,0 кв.м;

общая площадь здания - 5362,0 кв.м.;

площадь застройки – 1986,0 кв.м.;

коэффициент застройки –0,623;

коэффициент плотности застройки – 1,68.

В квартале 06_09_003 – подземная парковка на 40 м/мест поз.97/1:

земельный участок жилого дома поз. 97.

Объекты культового значения:

В квартале 06_09_067 размещается церковь поз.107:

площадь земельного участка – 1,0854 га.

площадь застройки – 1085,4 кв.м;

общая площадь здания – 650 кв.м.

коэффициент застройки – 0,100

коэффициент плотности застройки – 0,060.

Раздел 3. Характеристики планируемой территории и параметры застройки

Предусматривается функциональное зонирование и планировочная организация территории на основании положений Генерального плана Волгограда с учетом их реализации до 2025года.

3.1. В границах квартала 06_09_003 определяются функциональные  зоны планируемого размещения объектов капитального строительства :

- - общественно-деловая зона специализированных объектов научного и учебного назначения – 6,4401 га;

- зона существующей многоэтажной жилой застройки (высотная) – 5,5162 га;

- зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) – 1,2152 га;

- зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования – 0,7407 га;

- зона индивидуального жилищного строительства – 0,8680 га

- зона застройки среднеэтажными и многоквартирными жилыми домами – 6,555 га;

- зона парков, скверов, внутриквартального озеленения – 0,1764 га;

- зона застройки объектами дошкольного, начального и среднего общего

образования – 0,7408 га;

- зона застройки индивидуальными жилыми домами – 0,8680 га.

3.2. В границах квартала 06_09_067 определяются функциональные зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона планируемого размещения объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) – 1,7231 га;

- зона планируемого размещения объектов хранения автотранспорта – 1,6667 га;

- зона планируемого размещения объектов религиозного

использования – 1,0854 га;

- зона планируемого размещения объекта спорта – 1,2091 га;

- зона коммунального обслуживания  – 2,5595 га.

- зона застройки объектами общественно-делового назначения – 2,9321 га;

- зона застройки транспортной инфраструктуры – 1,7029га;

- зона застройки объектами культового назначения – 0,4395 га;

- зона парков, скверов, внутриквартального озеленения – 0,6459 га;

- зона озеленения специального назначения – 2,5678 га.

3.3. В границах квартала 06_09_064 определяются функциональные зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона существующей многоэтажной жилой застройки (высотная застройки) – 4,2070га;

- зона планируемого размещения объектов хранения

автотранспорта  – 0,3189 га;

- зона планируемого размещения амбулаторно-поликлинического обслуживания – 0,5729 га;

- зона планируемого размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования – 3,5847 га.

- зона застройки среднеэтажными и многоквартирными жилыми домами – 4,3596 га;

- зона застройки объектами начального и среднего образования – 2,78 га;

- зона застройки объектами здравоохранения – 0,8916 га;

- зона застройки объектами физкультурно-оздоровительного назначения – 0,7008га.

3.4. Зона индивидуального жилищного строительства, в границах элементов планировочной структуры (кварталов) составляет – 5,2739 га.

3.5. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 1,4364 га.

3.5. 3.6. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами до 4 этажей, в границах планировочной структуры (квартал 06_09_053) – 1,1682 га.

3.7 Площадь зоны парков, скверов, на территории общего пользования составляет – 1,2331 га.  Рекреационная зона (скверы) составляет – 1,0181 га.

3.8  Основные параметры планировочного развития территории:

    - площадь в границах элементов планировочной структуры (в границах кварталов)  – 37,8372 37,7445 га;

    - площадь территорий общего пользования – 30,5628

    - Улично-дорожная сеть – 29,0187 га;

    - Площадь скверов  - 1,0181 га;

    - Площадь проектируемой территории – 68,4  67,7813га.

Учитывая, что решением Волгоградской городской Думы № № 5/115 от 21.12.2018г (редакция от 25.09.2019г) утверждены Правила  землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград,  которыми на территории квартала  06_09_067 установлена зона Д 3, не допускающая размещение  ранее запроектированного объекта хранения автотранспорта, в  целях реализации положений проекта планировки в части  размещения паркинга на 1200 м/мест (поз. 106) в настоящее время органом местного самоуправления проводятся мероприятия по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, в части изменения общественно-деловой зоны Д 3 в квартале 06_09_067  на зону общественно-делового и жилого назначения за пределами исторического центра Волгограда Д 2-1 .

Положения проекта планировки в части размещения объекта хранения автотранспорта в квартале 06_09_067 вступают в силу, после утверждения вышеуказанных изменений в Правила землепользования и застройки.

Раздел 4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

4.1 Проектные параметры улично-дорожной сети определяются с учётом Схемы транспорта в составе Генерального плана Волгограда и Схемы организации улично-дорожной сети на территории Ворошиловского и Советского районов Волгограда, утвержденной постановлением администрации Волгограда от 05.04.2012г. № 917.

4.2 Проектные параметры улиц:

Объекты местного значения

Магистральная улица общегородского значения с регулируемым движением  - ул. Казахская:

- ширина улицы в красных линиях – 50,0 – 70 м;

- ширина проезжей части – 15 м;

- ширина пешеходных тротуаров – 3,0 м.

Магистральная улица районного значения планируемая - ул. им. Ивановского:

- ширина улицы в красных линиях– 50,0 – 120 м;

- ширина проезжей части – 15 м;

- ширина пешеходных тротуаров – 3,0 м.

Магистральная улица районного значения  – ул. им. Тимирязева:

- ширина улицы в красных линиях– 23,3 м;

- ширина проезжей части – 10,5 м;

- ширина пешеходных тротуаров – 2,25 м.

Магистральная улица районного значения  – улица № 2:

- ширина улицы в красных линиях– 38,0 м;

- ширина проезжей части – 10,5 м;

- ширина пешеходных тротуаров – 2,25 м.

Ширина улиц № 2 и улицы им. Тимирязева не соответствует  СП 42.13330.2016 пункт 11.5 таб.11.2 в части нормативной ширины (50-100 метров) –  существующие улицы в сложившейся застройке.

Ширина улиц местного значения и проездов в красных линиях составляет:

- улица № 6 – 84,40 м; ул. Научная – 32,0м;  ул. им. Моисеева – 15,0 м; ул. им. Малиновского – 20,0 м; ул. им. Помнющего – от 15,0 до 19,0 м; ул. им. Пономарева – 15,0 м; ул. им. Ерина – от 15,0 до 19,0 м; проезды – от 10,5 до 15,0 метров.

- ширина проезжей части – 7 м;

- ширина пешеходных тротуаров – 1,5-2,5 м.

Объекты регионального значения

Магистральная дорога скоростного движения – III-я продольная магистраль:

- ширина проезжей части – 24,5 м;

- ширина разделительной полосы – 6 м;

4.3.  Размещаются стоянки для временного хранения автотранспорта при многоэтажных жилых зданиях и объектах общественного назначения, в соответствии с расчётом. Суммарная вместимость  – 1057  976 машиномест, в том числе повторного применения (ночное время) – 288 м/мест.

4.4 Для постоянного хранения автотранспорта предлагается разместить паркинг в квартале 06_09_067 на 1200 машиномест.

В квартале 06_09_064 предлагается разместить многоуровневую полуподземную парковку на 380 м/мест, площадь земельного участка составляет 3189 кв.м.

В квартале 06_09_003 на земельном участке жилого дома поз. 97 размещается подземная парковка на 40 м/мест.

4.5. Для обеспечения безопасности транспортных связей, с  учетом  расположения учреждений образования, предусматривается устройство подземного пешеходного перехода на пересечении улицы им. Ивановского и улицы им. Н. Качуевской.

4.6.  Предусматриваются мероприятия по созданию доступной среды для людей-инвалидов и других маломобильных групп населения, а именно, на пересечениях пешеходных тротуаров с проезжей частью улиц устраиваются пандусы шириной 1,5 м и уклоном 8 %; на стоянках предусматриваются места шириной не менее 3,5 м, в количестве не менее 10 % от расчётного нормативного количества стояночных мест.

Раздел 5. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения территории

Проектом предполагается полное инженерное обеспечение проектируемых объектов жилого и общественного назначения.

В проекте предполагается централизованное водоснабжение, канализация, электроснабжение объектов, в соответствии с выданными техническими условиями соответствующих служб города.

5.1. Для планируемой застройки многоквартирными жилыми домами (высотная застройка)  предусматривается строительство сетей и объектов инженерно-технического обеспечения:

- хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- хозяйственно-бытовой канализации;

- дождевой канализации;

- электроснабжения;

- теплоснабжения;

- радиовещания;

- телефонной связи;

- газоснабжения.

5.2. Устанавливаются следующие параметры развития систем инженерно-технического обеспечения планируемой застройки многоквартирными жилыми домами (высотная застройка) :

5.2.1. Водопотребление -      365,32   куб.м/сут.

5.2.2. Водоотведение (бытовые стоки) –    346,42    куб.м/сут.

5.2.2.1. Дождевые стоки -      24,30  куб.м/сут.

5.2.3. Электропотребление –   1081,7  кВт.

5.2.4. Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее

водоснабжение –5,891 Мвт.

5.2.5. Расход газа

5.2.6. Ёмкость телефонной сети - 761 абонентских телефонов.

5.2.7. Количество радиоточек –1522.

Раздел 6. Параметры планируемого развития территории и параметры застройки

6.1. Устанавливаются следующие параметры планируемого развития территории и параметры застройки (в границах внесения изменений):

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планируемая территория | га | 67,7813 |
| 1.1 | Жилая зона | га | 23,0606 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - зона существующей многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) | га | 9,7232 |
|  | - зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) | га | 1,2152 |
|  | - зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | га | 0,7407 |
|  | - зона индивидуального жилищного строительства | га | 5,2739 |
|  | - зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки | га | 1,4364 |
|  | - зона планируемого размещения объектов хранения автотранспорта | га | 0,3189 |
|  | - зона планируемого размещения объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания | га | 0,5729 |
|  | - зона планируемого размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | га | 3,5847 |
|  | - зона планируемого размещения магазина | га | 0,1947 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | га | 14,6839 |
|  | в том числе |  |  |
|  | - общественно-деловая зона специализированных объектов научного и учебного назначения | га | 6,4401 |
|  | - зона планируемого размещения объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | га | 1,7231 |
|  | - зона планируемого размещения объектов хранения автотранспорта | га | 1,6667 |
|  | - Зона планируемого размещения объектов религиозного использования | га | 1,0854 |
|  | - зона планируемого размещения объекта спорта | га | 1,2091 |
|  | - зона коммунального обслуживания | га | 2,5595 |
| 1.3 | Рекреационная зона (скверы) | га | 1,0181 |
| 1.4 | Улично-дорожная сеть | га | 29,0187 |
| 2 | Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) |  |  |
|  | Квартал 06_09_003 | кв.м. | 147802,0 |
| 2.1 | Количество жилых домов | ед. | 14 |
| 2.2 | Площадь застройки | кв.м | 15892,56 |
| 2.3 | Объем жилищного строительства | кв.м | 129898,77 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - существующей застройки | кв.м. | 103898,77 |
|  | - проектируемой застройки | кв.м. | 26000,00 |
| 2.4 | Численность населения | чел. | 4187 |
| 2.5 | Высота жилых домов | м | 15-69 |
| 2.6 | Количество машиномест для хранения автотранспорта | м/м | 556 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - постоянного хранения | м/м | 40 |
|  | - временного хранения | м/м | 516 |
|  | - повторного применения | м/м | 86 |
| 2.6.1 | Места хранения велосипедного транспорта | мест | 92 |
| 2.7 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 135 |
| 2.8 | Очередность планируемого развития территории |  |  |
| 2.9 | Коэффициент застройки |  | 0,23 |
| 2.10 | Коэффициент плотности застройки |  | 1,73* |
|  | Квартал 06_09_064 | кв.м. | 86835,0 |
| 2.11 | Количество жилых домов | ед. | 8 |
| 2.12 | Площадь застройки | кв.м | 18231,13 |
| 2.13 | Объем жилищного строительства | кв.м | 55512,44 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - существующей застройки | кв.м. | 55512,44 |
| 2.14 | Численность населения | чел. | 1850 |
| 2.15 | Высота жилых домов | м | 30 |
| 2.16 | Количество машиномест для хранения автотранспорта | м/м | 555 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - постоянного хранения | м/м | 380 |
|  | - временного хранения | м/м | 561 |
| 2.17 | Места хранения велосипедного транспорта | мест | 201 |
| 2.18 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 190 |
| 2.19 | Общеобразовательные учреждения | мест | 1200 |
| 2.20 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Пос/смену | 300 |
| 2.21 | Коэффициент застройки |  | 0,21 |
| 2.22 | Коэффициент плотности застройки |  | 1,02 |
| 3 | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (кв.06_09_056;.06_09_054) | га | 0,4629 |
| 3.1 | Количество жилых домов | ед. | 5 |
| 3.2 | Площадь застройки | кв.м. | 1992,5 |
| 3.3 | Объем жилищного строительства | кв.м | 5033,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - существующей застройки | кв.м. | 5033,4 |
|  | - проектируемой застройки | кв.м. | - |
| 3.4 | Численность населения | чел. | 125 |
| 3.5 | Высота жилых домов | м | 10,0-18,0 |
| 3.6 | Коэффициент застройки |  | 0,43 |
| 3.7 | Коэффициент плотности застройки |  | 1,09 |
| 3.8 | Количество машиномест для хранения автотранспорта | м/м | - |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - постоянного хранения | м/м | - |
|  | - временного хранения | м/м | - |
|  | - повторного применения | м/м | - |
| 4. | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (кв. 06_09_053) | га | 1,1682 |
| 4.1 | Количество жилых домов | ед. | 8 |
| 4.2 | Площадь застройки | кв.м. | 2330,0 |
| 4.3 | Объем жилищного строительства | кв.м | 7316,1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - существующей застройки | кв.м. | 7316,1 |
|  | - проектируемой застройки | кв.м. | - |
| 4.4 | Численность населения | чел. | 245 |
| 4.5 | Высота жилых домов | м | 5-15 |
| 4.6 | Коэффициент застройки |  | 0,120 |
| 4.7 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,668 |
| 4.8 | Количество машино-мест для хранения автотранспорта | м/м | 45 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - постоянного хранения | м/м | - |
|  | - временного хранения | м/м | 45 |
| 5. | Зона индивидуальной жилой застройки (кв.06_09_003; 06_09_060; 06_09_059; 06_09_057; 06_09_056; 06_09_055; 06_09_054; 06_09_052; 06_09_051) | га | 5,27194 |
| 5.1 | Количество жилых домов | ед. | 54 |
| 5.2 | Площадь застройки | кв.м. | 6830,6 |
| 5.3 | Объем жилищного строительства | кв.м. | 14337,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - существующей застройки | кв.м. | 12937,4 |
|  | - проектируемой застройки | кв.м. | 1400 |
| 5.4 | Численность населения | чел. | 341 |
| 5.5 | Высота жилых домов | м | 5-12 |
| 5.6 | Коэффициент застройки |  | 0,13 |
| 5.7 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,27 |
| 5.8 | Количество машино-мест для хранения автотранспорта | м/м | 56 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - постоянного хранения | м/м | 56 |
|  | - временного хранения | м/м | - |
| 5.8.1 | Места хранения велосипедного транспорта | мест | 5 |
| 6. | Зона застройки объектами общественно-делового назначения (кв. 06_09_067) | га | 8,2438 |
| 6.1 | Количество зданий | ед | 5 |
| 6.2 | Площадь застройки | кв.м. | 7953,4 |
| 6.3 | Общая площадь помещений | кв.м. | 18867,9 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - существующей застройки | кв.м. | - |
|  | - проектируемой застройки | кв.м. | 18867,9 |
| 6.4 | Численность населения | чел | - |
| 6.5 | Высота жилых домов | м | 5-15 |
| 6.6 | Коэффициент застройки |  | 0,097 |
| 6.7 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,229 |
| 6.8 | Количество машино-мест для хранения автотранспорта | м/м | 1420 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - постоянного хранения |  | 1200 |
|  | - временного хранения |  | 220 |
|  | - повторного применения | м/м | 202 |
| 6.8.1 | Места хранения велосипедного транспорта | мест | 152 |
| 6.9 | Подземный пешеходный переход | ед | 1 |
| 7 | Очередность планируемого развития территории |  |  |
|  | - застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами кв.06_09_003 | этап | 1 |
|  | - застройка объектами образования и здравоохранения кв. 06_09_064 | этап | 2 |
|  | - благоустройство и озеленение | этап | 3 |
| 8 | Отступы от красных линий квартала | м | 0 |
| 9 | Убыль жилого фонда | кв.м. | - |
| 10 | Население, в том числе: |  |  |
|  | - численность населения | чел | 6748 |
|  | - средняя плотность населения | чел/га | 229 |
| 11 | Площадь озелененной территории | га | 31,0368 |
| 11.1 | Озеленение кварталов | га | 14,4624 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - существующее озеленение индивидуальной жилой застройки | га | 2,7670 |
|  | - существующее внутриквартальное озеленение | га | 3,1640 |
|  | - проектируемое внутриквартальное озеленение | га | 3,8725 |
|  | - озеленение специального назначения (ЛЭП) | га | 2,4973 |
|  | - озеленение территории участков образовательных учреждение | га | 2,1616 |
| 11.2 | Территория общего пользования | га | 16,5744 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - озеленение специального назначения (ЛЭП) | га | 4,3143 |
|  | - территория скверов | га | 1,0181 |
| 11.3 | Озеленение улиц | га | 11,2420 |
| 12 | Расчетные нагрузки на инженерные сети и сооружения |  |  |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Водопотребление | куб.м/сут | 1607,28 |
|  | Водоотведение (бытовые стоки) | -/- | 1497,62 |
|  | Дождевые стоки | -/- | 24,3 |
|  | Электропотребление | кВт | 4430,33 |
|  | Расход газа | куб.м/час | 2871,19 |
|  | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Мвт | 23,931 |
|  | Телефонизация | номеров | 2279 |
|  | Радиофикация | точек | 3163 |

*в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград № 5/115 от 21.12.2018 на части территории квартала 06_09_003 установлена  территориальная зона застройки Ж 3, на которую в настоящее время местными нормативами градостроительного проектирования не установлены нормативные показатели коэффициента плотности застройки. До принятия  новых ПЗЗ  на данной территории действовала  территориальная зона застройки Ж 5, коэффициент плотности застройки для зоны Ж 5 в соответствии с местными нормативами (таблица 1) был принят 0,2-1,6.  Застройка квартала осуществлялась в соответствии с установленным коэффициентом плотности застройки зоны Ж 5.

В соответствии с главой 7, п.7.6 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории определяются для  кварталов (микрорайонов) жилых, общественно-деловых и смешанных зон.

В соответствии с главой 5. Раздел 5.1. таблица 1 « В условиях реконструкции существующей застройки, плотность застройки допускается повышать, но не более 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

# Параметры  планируемых объектов могут уточняться на последующих стадиях проектирования, но не должны противоречить требованиям действующего законодательства и  техническим регламентам.

В настоящее время, на ранее построенные и строящиеся объекты капитального строительства получены разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию (письмо Департамента по градостроительству и архитектуре от 30.09.2019г. № ар 13104-19).

На основании вышеизложенного, можно сказать, что параметры планируемой застройки территории соответствуют градостроительным регламентам установленными Правилами землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград.

В соответствии с Генеральным планом Волгограда,  федеральные, региональные и муниципальные программы мероприятий, по развитию  планируемой и прилегающей  территории  предусматривают:

#### Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения (в ред. решения Волгоградской городской Думы):

| 1. | Дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ): |  |
| --- | --- | --- |
| 1.31. | ДОУ на 240 мест (территория размещения определяется документацией по планировке территории) | жилая зона (Советский район Волгограда) |
| 1.32. | ДОУ на 240 мест (территория размещения определяется документацией по планировке территории) | жилая зона (Советский район Волгограда) |
| 1.38. | ДОУ (вместимость и территория размещения определяются документацией по планировке территории) | жилая зона (Советский район Волгограда) |
| 2. | Общеобразовательные учреждения: |  |
| 2.11. | Общеобразовательное учреждение в квартале 06_09_064 в жилом комплексе "Комарово" | жилая зона (Советский район Волгограда) |
| 2.12. | Общеобразовательное учреждение в квартале 06_09_066 в жилом комплексе "Комарово" | жилая зона (Советский район Волгограда) |
| 2.20. | Общеобразовательное учреждение (территория размещения определяется документацией по планировке территории) | жилая зона (Советский район Волгограда) |
| 6. | Объекты транспортной инфраструктуры: |  |
| 6.7. | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Ивановского (в границах от ул. Качуевской до ул. Казахской) | жилая зона (Советский район Волгограда) |
| 3. | Объекты физической культуры и массового спорта: |  |
| 3.6. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | общественно-деловая зона (Советский район Волгограда) |
| 4. | Объекты здравоохранения: |  |
| 4.7. | Поликлиники | жилая зона (все районы Волгограда) |

Планируемые объекты местного значения соответствуют региональным и муниципальным программам мероприятий, по развитию планируемой и прилегающей территории.

Раздел 7. Мероприятия по инженерной подготовке территории

6.1. Предусматриваются  основные мероприятия по защите территории от подтопления  грунтовыми водами естественного происхождения и   инфильтрация атмосферных осадков и талых вод:

6.1.1. Вертикальная планировка и благоустройство;

6.1.2. Подсыпка территории пониженных мест;

6.1.3. Организация поверхностного стока;

Раздел 8. Защита территории от чрезвычайных ситуаций, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

7.1. Предусматриваются следующие основные мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:

7.1.1. Обеспечивается в случае возгорания и разрушения зданий и сооружений беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям аварийно-спасательных и пожарных команд.

7.1.2. Предусматриваются системы связи, сигнализации и оповещения по сигналам гражданской обороны жителей и работников предприятий и организаций, находящихся на территории застройки.

7.1.3. Предусматриваются мероприятия по эвакуации и возможности спасения людей.

7.1.4. Обеспечивается содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них.

7.1.5. Обеспечивается выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе ППБ 01.

7.1.6. Мероприятия по противопожарной защите зданий предусматриваются с учетом технического оснащения пожарных подразделений и их расположения.

Раздел 9. Положения об очерёдности этапов реализации проекта планировки территории

9.1. Реализация проектных решений, определённых в Проекте предполагается в три этапа:

I-й этап:

Квартал 06_09_003 - строительство проектируемой многоэтажной многоквартирной жилой застройки и планируемых объектов инженерной инфраструктуры;

II-й этап:

Квартал 06_09_003 - строительство планируемых объектов образования и  здравоохранения - планируемых объектов инженерной инфраструктуры»;

III-й этап:

-  предполагает обустройство и озеленение территории, а также реконструкцию объектов улично-дорожной сети.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Таблица 1

| № п п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории | га | 67,7813 | 67,7813 |
| 1.2 | Площадь территории в границах элементов планировочной структуры (в границах квартала): | га | 37,8372 | 37,8372 37,7445 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | - | 23,0606 |
| 1.2.1 | Зона индивидуального жилищного строительства | га | 5,2739 | 5,2739 |
| 1.2.2 | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки | га | 1,6311 | 1,4364 |
| 1.2.3 | Зона существующей многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) | га | 10,0424 | 9,7232 |
| 1.2.4 | Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) | га | - | 1,2152 |
| 1.2.5 | Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | га | 0,7407 | 0,7407 |
| 1.2.6 | Зона планируемого размещения объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания | га | 0,8916 | 0,5729 |
| 1.2.7 | Зона планируемого размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | га | 2,7801 | 3,5847 |
| 1.2.8 | Зона планируемого размещения объектов хранения автотранспорта | га | - | 0,3189 |
| 1.2.9 | Зона планируемого размещения магазина | га | - | 0,1947 |
|  | Общественно-деловая зона | га | - | 14,6839 |
| 1.2.8 | Зона специальных объектов научного и учебного назначения | га | 6,440 | 6,4401 |
| 1.2.9 | Зона планируемого размещения объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | га | 3,3349 | 1,7231 |
| 1.2.10 | Зона планируемого размещения объектов религиозного использования | га | 0,4395 | 1,0854 |
| 1.2.11 | Зона планируемого размещения объектов хранения автотранспорта | га | 0,4395 | 1,6667 |
| 1.2.12 | Зона планируемого размещения объектов спорта | га | 0,7008 | 1,2091 |
| 1.2.13 | Зона коммунального обслуживания | га | - | 2,5595 |
| 1.3 | Рекреационная зона (скверы) | га | 1,7335 | 1,0181 |
| 1.4 | Улично-дорожная сеть | га | - | 29,0187 |
|  | Озелененная территория улиц | га | 9,6806 | 11,2420 |
| 1.5 | Иных территорий, в т.ч.: |  |  |  |
|  | Зона озеленения специального назначения (охранная зона Л ЭП) | га | 4,533 | 4,3143 |
| 1.6 | Зона планируемого размещения объектов, т.ч.: |  |  |  |
|  | - местного значения | га | - | 32,7744 |
|  | - регионального значения | га | - | 3,3254 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численности населения | тыс. чел. | 1671 | 6748 |
| 2.2 | Средняя плотность населения | чел./га | 44 | 229 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 3.1 | Индивидуальные жилые дома | домовла-дений | 60 | 59 |
| 3.2 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (3 этажа) | кв.м | 3228 | 6524,9 |
| 3.2 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (4 этажей) | кв.м | 4480 | 4342,5 |
| 3.3 | Многоэтажные жилые дома (5 этажей) | кв.м | 25840 | 20229,3 |
| 3.4 | Многоэтажные жилые дома (9 этажей) | кв.м | 112870 | 88032,74 |
| 3.5 | Многоэтажные жилые дома (16 этажей) | кв.м | 27402,1 | 46920,17 |
| 3.6 | Многоэтажные жилые дома (23 этажа) | кв.м. | - | 26000,0 |
| 3.7 | Учреждения дошкольного образования | мест | 135 | 325 |
| 3.8 | Учреждения среднего общего образования | мест | - | 695 1200 |
| 3.9 | Учреждение здравоохранения | кв.м общ.площ. | - | 5964 |
| 3.10 | Объекты физкультурно-оздоровительного назначения | кв.м общ.площ | - | 1398 |
| 3.11 | Административные и торговые комплексы | кв.м общ.площ | - | 4076 |
| 3.12 | Объект торговли | общ.площ | - | 3838 |
| 3.13 | Объекты транспортного назначения | общ.площ | 2460 | 14700 18653,5 |
| 3.14 | Объекты культового назначения | кв.м общ.площ. | - | 372 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего: | км | 3,16 | 9,3 |
|  | из них: |  |  |  |
| 4.1.1 | Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения | км | 1,54 | 1,54 |
| 4.1.2 | Магистральные улицы районного значения | км | - | 1,98 |
| 4.1.3 | Улицы местного значения, проезды | км | 0,12 | 5,78 |
| 4.2 | Протяжённость линий общественного транспорта (автобус, МТ) | км | - | 2,8 |
| 4.3 | Гаражи и стоянки для индивидуальных легковых автомобилей, всего | м/мест | 597 | 2235 2558 |
|  | из них: |  |  |  |
| 4.3.1 | Для временного хранения автотранспорта | м/мест | 561 | 1035 938 |
| 4.3.2 | Для постоянного хранения автотранспорта | м/мест | 38 | 1200 1620 |
| 4.3.3 | Повторного применения | м/мест | - | 288 |
| 4.4 | Места хранения велосипедного транспорта | мест | - | 450 |
| 4.5 | Подземный пешеходный переход | ед | - | 1 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 5.1 | Объём специальных мероприятий по инженерной подготовке территорий | га | - | - |
| 6 | СУММАРНЫЕ НАГРУЗКИ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение | м3/сутки | 1487,83 | 1241,96 |
| 6.1.1 | Водоснабжение планируемых многоквартирных жилых домов | м3/сутки | - | 365,32 |
| 6.2 | Канализация (хозяйственные стоки) | м3/сутки | 1370,11 | 1151,2 |
| 6.2.1. | Водоотведение планируемых многоквартирных жилых домов (бытовые стоки) | м3/сутки | - | 346,42 |
| 6.2.2. | Дождевые стоки | м3/сутки | - | 24,30 |
| 6.3 | Газоснабжение | м3/час | 2874,98 | 2871,19 |
| 6.4 | Теплоснабжение, всего в т.ч.: | МВт | 21,806 | 18,04 |
| 6.4.1. | Теплоснабжение планируемых многоквартирных жилых домов | МВт | - | 5,891 |
| 6.5 | Электроснабжение | кВт/час | 4550,03 | 3348,63 |
| 6.5.1. | Электроснабжение планируемых многоквартирных жилых домов | кВт | - | 1081,7 |
| 6.6 | Телефонизация | номеров | 1960 | 1518 |
| 6.6.1. | Телефонизация планируемых многоквартирных жилых домов | абонент | - | 761 |
| 6.7 | Радиофикация | точек | 2095 | 1641 |
| 6.7.1. | Радиофикация планируемых многоквартирных жилых домов | точек | - | 1522 |
| 7 | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Количество твердых бытовых отходов | т /год | - | 4090,405 |
|  | в том числе утилизируемых | т /год | - | 4090,405 |
| 7.2 | Площадь территорий, требующих проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке (территория подлежащая подсыпке) в границах проектируемой территории | га | - | - |