СОГЛАСОВАНО:                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы                                                                        Директор МКУ «Волгоградский                         администрации  Волгограда                                                         инженерный центр»»

_________   О.В.Тетерятник                                                        ____________ В.Я.Клочков

«_____»__________  2017                                                          «_____»____________ 2017

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель департамента

ЖКХ и ТЭК администрации

Волгограда

__________     А.С.Сивокоз

«_____»____________2017

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по актуализации:

«СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВОЛГОГРАДА НА ПЕРИОД ДО 2033 года»

Одобрено: решением Технического

совета администрации Волгограда

по развитию инженерной инфраструктуры

протокол №_____ от ____ января 2017 года

Волгоград

| №п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие данные |
| 1.1 | Наименование (цель) выполняемых работ | Актуализация схемы теплоснабжения Волгограда на период до 2033 года по состоянию на 2016 год; Актуализация электронной модели системы теплоснабжения программного комплекса ТеплоЭксперт, экспортированной из программы Теплограф на предмет совместимости в едином информационном пространстве с ГИС Zulu 7.0* (существующего и перспективного положения). |
| 1.2 | Виды выполняемых работ | Научно-исследовательские работы |
| 1.3 | Основание для актуализации схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - «Схема теплоснабжения Волгограда на период до 2030 года» утвержденная приказом от 29.12.2014 № 1020 Министерства энергетики Российской Федерации; - Генеральный план г. Волгограда на период до 2025 года, утвержденный Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 № 47/1112; - Постановление главы Волгограда от 11.02.2009 № 263 «Об утверждении плана реализации Генерального плана Волгограда на период до 2025 года»; - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгограда на период до 2025 года, утвержденная решением Волгоградской городской Думы от 29.04.2015 № 28/879 |
| 1.4 | Муниципальный заказчик (Заказчик) | МКУ «Волгоградский инженерный центр» |
| 1.5 | Исполнитель | Подрядная организация, выбираемая на основе проведения конкурсных процедур |
|  | Источник финансирования | Бюджет города Волгограда |
| 1.6 | Место выполнения работ | В административных границах Волгограда (с учетом размещения основных источников выработки теплоты и электроэнергии за административными границами города) |
| 1.7 | Типы разрабатываемых объектов | Энергоисточники, тепловые сети, теплосетевые объекты, устройства присоединения потребителей к тепловым сетям |
| 1.8 | Перечень основных нормативных документов | Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»; Постановление Правительства Российской Федерации 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»; Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Приказ Минэнерго от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; Постановление Правительства Российской Федерации №18 от 28.01.2011 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»; Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12.03.2013 № 103 г. Москва «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»; МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»; СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; СП 124.1333.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003); СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87); СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утв. постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 11.06.2003 № 90); Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии. РД 153-34.0-20.518-2003; Иные нормативно-правовые документы администрации муниципального образования городского округа город-герой Волгоград (документы территориального планирования, программы развития и застройки городских территорий). |
| 1.9 | Количество выполняемых работ | В объеме требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; Устранение замечаний и предложений Министерства энергетики Российской Федерации (исх. от 29.12.2014 № ВК-14913/10) при актуализации «Схемы теплоснабжения Волгограда на период до 2030 года» (приведение к соответствию требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154); Учитывает предложения Министерства энергетики Российской Федерации (исх. от 22.12.2016 № ВК-14168/09) при актуализации схемы теплоснабжения Волгограда, а именно требования к использованию централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения; В объеме требований, обозначенных настоящим техническим заданием. |
| 1.10 | Задачи выполняемых работ | Схема теплоснабжения должна быть актуализирована с применением следующих принципов: - Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных Федеральными законами; - Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; - Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; - Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; - При актуализации схемы теплоснабжения необходимо рассмотреть все предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций. |
| 1.11 | Сроки (периоды) выполняемых работ | Работы выполняются в 5 этапов, согласно календарному плану выполнения работ (Приложение №2 к муниципальному контракту №_____). 1 этап. Сбор исходных данных исполнителем на основании представляемой ему информации, которая определена действующими нормативными актами как обязательная к учету в процессе актуализации схемы теплоснабжения. Сбор дополнительных данных осуществляется подрядной организацией (исполнителем) при тесном взаимодействии с МКУ «Волгоградский инженерный центр», ООО «Концессии теплоснабжения», МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», ООО «Теплогенерирующая компания», ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград» , РЖД Приволжской Дирекции по тепловодоснабжению, ООО «Лукойл-Волгоградэнерго» и др. теплогенерирующими и теплосетевыми организациями Волгограда в срок – не более 30 дней, со дня подписания контракта; 2 этап. Актуализация схемы теплоснабжения и электронной модели системы теплоснабжения в срок – не более 90 дней, со дня подписания контракта; 3 этап. Установка и внедрение специализированного программного обеспечения для моделирования аварийных ситуаций в системе теплоснабжения – не более 90 дней, со дня подписания контракта; 4 этап. Согласование актуализированной схемы теплоснабжения со всеми заинтересованными сторонами – 30 дней со дня окончания второго этапа. 5 этап. Сопровождение актуализированной схемы теплоснабжения при обсуждении, публичных слушаниях (доработка схемы теплоснабжения по результатам замечаний и предложений МИНЭНЕРГО РФ), утверждение «Схемы теплоснабжения Волгограда на период до 2033 года» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (не входит в срок выполнения работ). |
| 1.12 | Условия выполнения работ | Исполнитель выполняет работы на своем оборудовании; Исполнитель выполняет работы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; Исполнитель устраняет замечания и предложения Министерства энергетики Российской Федерации (исх. от 29.12.2014 № ВК-14913/10) полученные при утверждении «Схемы теплоснабжения Волгограда на период до 2030 года», а также в объеме требований, обозначенных настоящим техническим заданием; Исполнитель обязан пояснить, по запросу специалистов теплоснабжающих организаций (структурных подразделений администрации Волгограда), получение результатов любого расчета в схеме теплоснабжения, указать на нормативный документ, использовавшийся при расчете, указать формулы для расчета. |
| 2. Основные требования к актуализированной «Схеме теплоснабжения на период до 2033 года» |
| 2.1. | Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории г. Волгограда» | должен содержать: а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы); б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе; в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе. |
| 2.2. | Раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | должен содержать: а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии; б) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии; в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии; г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют: а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии; б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии; в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии; г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто; д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь; е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей; ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности; з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару. |
| 2.3. | Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя» | должен содержать: а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей; б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. |
| 2.4. | Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» | должен содержать: а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях г. Волгограда, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения; б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии; в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения; г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно; д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа; е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода; ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе; з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения; и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей. |
| 2.5. | Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» | должен содержать: а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов); б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах г. Волгограда под жилищную, комплексную или производственную застройку; в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа; д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии. |
| 2.6. | Раздел 6 «Перспективные топливные балансы» | должен содержать перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах г. Волгограда по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. |
| 2.7. | Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» | должен содержать: а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе; б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе; в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. |
| 2.8. | Раздел 8 «Решение об определении еди-ной тепло-снабжающей организации (организаций)» | должен определить единую теплоснабжающую организацию, или организации (ЕТО) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 (ред. от 26.12.16) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». |
| 2.9 | Раздел 9 «Решения о рас-пределении тепловой нагруз-ки между источ-никами тепло-вой энергии» | должен содержать распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. |
| 2.10. | Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» | должен содержать перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении». |
| 2.11. | Обосновывающие материалы | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, должны включать следующие главы: а) глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; б) глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»; в) глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения г. Волгограда»; г) глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»; д) глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; е) глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»; ж) глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»; з) глава 8 «Перспективные топливные балансы»; и) глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения»; к) глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»; л) глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации». |
| 2.12. | Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | должна состоять из следующих частей: а) часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»; б) часть 2 «Источники тепловой энергии»; в) часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»; г) часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»; д) часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»; е) часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»; ж) часть 7 «Балансы теплоносителя»; з) часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»; и) часть 9 «Надежность теплоснабжения»; к) часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»; л) часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»; м) часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Волгограда». Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения» главы 1 должна содержать описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе: а) зоны действия производственных котельных; б) зоны действия индивидуального теплоснабжения. Описание (текстовые материалы) функциональной структуры теплоснабжения г. Волгограда должно сопровождаться графическим материалом (бумажные и электронные карты-схемы города с делением города на зоны действия). Часть 2 «Источники тепловой энергии» главы 1 должна содержать описание источников тепловой энергии, в том числе: а) структура основного оборудования; б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; з) среднегодовая загрузка оборудования; и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. Описание источников тепловой энергии должно основываться на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения ресурсоснабжающими и теплосетевыми организациями. Описание должно быть сформировано с использованием материалов завершенных энергетических обследований, выполненных не позднее чем за 5 лет до начала актуализации схемы теплоснабжения, и сопровождаться графическим материалом. Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» главы 1 должна содержать: а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя; о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии; п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. Описание источников тепловой энергии должно основываться на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения ресурсоснабжающими и теплосетевыми организациями. Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии» главы 1 должна содержать описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории г. Волгограда, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии» главы 1 должна содержать описание: а) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха; б) случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии; в) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом; г) значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии; д) существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение. Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха должно быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды. Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» главы 1 должна содержать описание: а) балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов; б) резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии; в) гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю; г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения; д) резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки должны включать все расчетные элементы территориального деления г. Волгограда. Описание (текстовые материалы) должно сопровождаться графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей и зоны действия источников тепловой энергии). Часть 7 «Балансы теплоносителя» главы 1 должна содержать описание: а) утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть; б) утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения. Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом» главы 1 должна содержать: а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии; б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями; в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки; г) анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха. Часть 9 «Надежность теплоснабжения» главы 1 должна содержать: а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии; б) анализ аварийных отключений потребителей; в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений; г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения). Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» главы 1 должна содержать описание результатов хозяйственной деятельности. Описание источников тепловой энергии должно основываться на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения ресурсоснабжающими и теплосетевыми организациями в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями. Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения» главы 1 должна содержать описание: а) динамики утвержденных тарифов по каждому из регулируемых видов деятельности с учетом последних 3 лет; б) структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения; в) платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности; г) платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей. Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Волгограда» главы 1 должна содержать: а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения города (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения; д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. |
| 2.13. | Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | должна содержать: а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения; б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий; в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; г) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов; д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе; е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе; ж) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе; з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель; и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения; к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. |
| 2.14. | Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения». | Существующая электронная модель системы теплоснабжения программного комплекса ТеплоЭксперт (экспортированной из программы Теплограф) должна пройти актуализацию на предмет совместимости в едином информационном пространстве с ГИС Zulu 7.0*(существующего и перспективного положения). Электронная модель актуализированной схемы должна разрабатываться с учетом обеспечения ее дальнейшего развития и наращивания функциональности. При этом в нее уже должны быть заложены основные архитектурные принципы построения, позволяющие в дальнейшем осуществлять ее развитие. Все технические характеристики электронной модели схемы теплоснабжения должны быть объединены в открытом контуре в единое информационное пространство с привязкой к топооснове, с применением геоинформационных разработок действующих в сфере ЖКХ муниципального образования. Наличие Лицензии программ с открытым кодом, используемых при разработке электронной модели схемы теплоснабжения, должно являться обязательным условием. Электронная модель должна быть установлена на сервер Заказчика или по согласованию с ним и ресурсоснабжающими организациями на серверы ресурсоснабжающих организаций. «Электронная модель системы теплоснабжения г. Волгограда» должна содержать: • Графическое представление объектов систем теплоснабжения с привязкой к топографической основе города с учетом кадастрового деления территории с полным описанием связности объектов; • Описание объектов централизованной системы теплоснабжения; • Описание реальных характеристик режимов работы централизованной систем теплоснабжения и ГВС и ее отдельных элементов; • Моделирование всех видов переключений; • Сведения о паспортизации объектов; • Пространственная привязка объектов тепловых сетей в системе координат Волгограда. • описание единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных запросов и отчетов по системе теплоснабжения; • Описание единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных запросов и отчетов по системе теплоснабжения и ГВС; • Выполнение гидравлического расчета сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть; • Моделирование всех видов переключений, в том числе переключений нагрузок между источниками тепловой энергии; • Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку; • Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя; • Расчет показателей надежности теплоснабжения; • Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов; • Расчет и отображение сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития сетей; • Перепроецирование данных на «лету» из одной системы координат в другую; • Изменение внешнего вида объектов в зависимости от их семантических характеристик или масштаба представления карты, в том числе возможность изменения внешнего вида выбранных объектов не зависимо от графических характеристик слоя; • Получение информации об объекте при выборе его курсором мыши, хранение, манипулирование и управление данными; • Работа с картами в системе координат Волгограда; • Возможность формирования пространственных запросов, в которых одновременно участвуют графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям; • Навигация на местности с использованием спутниковых технологий; • Картометрические операции, включая вычисление расстояний между объектами, длин кривых линий, периметров и площадей полигональных объектов; • Пространственный анализ, обеспечивающий анализ размещения, связей и иных пространственных отношений объектов, анализ близости, анализ топологии сетей, анализ объектов в пределах буферных зон и др. |
| 2.15. | Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» | должна содержать: а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии; б) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии; в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода; г) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. |
| 2.16. | Глава 5 «Перспективные балансы производи-тельности водоподго-товительных уста-новок и максималь-ного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потре-бителей, в том числе в аварийных режимах» | должна содержать обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям. |
| 2.17. | Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» | должна содержать: а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления; б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок; в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок; г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок; д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии; е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии; и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями; к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории г. Волгограда; л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Волгограда и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии; м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения г. Волгограда учитываются: а) покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью; б) максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления; в) определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке; г) определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива. |
| 2.18. | Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» | должна содержать обоснование следующих предложений: а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов); б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города; в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения; е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; з) строительство и реконструкция насосных станций. |
| 2.19. | Глава 8 «Перспективные топливные балансы» | Должна содержать: а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории г. Волгограда; б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива. Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации г. Волгограда. |
| 2.20. | Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения» | должна содержать обоснование: а) перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии; б) перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии; в) перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии; г) перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения: а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования; б) установка резервного оборудования; в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии; г) взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа; д) устройство резервных насосных станций; е) установка баков-аккумуляторов. |
| 2.21. | Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» | должна содержать: а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей; б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности; в) расчеты эффективности инвестиций; г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. |
| 2.22. | Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» | должна содержать обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. |
| 2.23. | Требования Министерства энергетики Российской Федерации по устранению замечаний и предложений при актуализации «Схемы теплоснабжения Волгограда на период до 2033 года» | Устранение замечаний и предложений Министерства энергетики Российской Федерации (исх. от 29.12.2014 № ВК-14913/10) при актуализации «Схемы теплоснабжения Волгограда на период до 2033 года», приведение к соответствию требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, а именно: 1) Указать установленные целевые (базовые и перспективные) показатели схемы теплоснабжения Волгограда. 2) Провести оценку тарифных последствий принятия решения о выборе единой теплоснабжающей организации - ЕТО (организаций) на территории муниципального образования на период до 2030 года с учетом актуального прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (в том числе, долгосрочного), разработанного Минэкономразвития России. 3) Уточнить установленную тепловую мощность Волгоградской ТЭЦ-2 (в схеме теплоснабжения - 784 Гкал/ч, по данным ООО «Лукойл-Волгоградэнерго» - 1112 Гкал/ч). 4) Предусмотреть уменьшение показателей нормируемого удельного энергопотребления в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18. 5) Отразить в рассматриваемых вариантах предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению энергоисточников ООО «Лукойл - Волгоградэнерго» сроки реализации мероприятий. 6) Согласовать сроки ввода/вывода из эксплуатации и мероприятия по реконструкции/модернизации генерирующего оборудования с актуальной схемой и программой развития электроэнергетики Волгоградской области, а также с учетом актуальной информации от собственника генерирующего оборудования. 7) Провести дополнительный анализ сроков проведения мероприятий по реконструкции/модернизации/выводу из эксплуатации генерирующего оборудования и их соотнесения со сроками достижения индивидуального ресурса по Волгоградской ТЭЦ-2 (ПТ-60-130/13 - паровая турбина конденсационная, номинальной мощностью – 60 МВт, давлением свежего пара перед автоматическим стопорным клапаном – 130 АТА и Р-50-130/13- паровая турбина номинальной мощностью – 50 МВт, давлением свежего пара перед автоматическим стопорным клапаном – 130 АТА). 8) В части 1 Книги 1 Обосновывающих материалах привести: - краткое описанием технологических, оперативных и диспетчерских связей, существующих между тепло - снабжающими и тепло - сетевыми организациями; - структура теплофикационных установок; - по Волгоградской ТЭЦ-2 привести: - дату, соответствующая наработке оборудования; - информацию по году продления ресурса и мероприятиям по продлению ресурса; - сведения по продлению паркового ресурса котлоагрегатов. 9) В части 3 Книги 1 Обосновывающих материалов представить: описание структуры тепловых сетей, параметров тепловых сетей (включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, тип компенсирующих устройств и т.д.), графики регулирования отпуска тепла, статистику отказов и восстановлений за последние 5 лет и т.д. необходимо выполнить отдельно для каждого крупного источника; - описание периодичности, методов проведения и параметров испытаний (гидравлические, температурные, на тепловые потери) в тепловых сетях Волгограда; - оценка тепловых потерь при передаче т/э за последние 3 года при отсутствии приборов учета; - анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. 10) В части 7 Книги 1 представить утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть. Балансы теплоносителя рекомендуется представить в форме таблиц, приведенных в Приложении 7 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. 11) В части 8 Книги 1 представить: а) количество используемого основного топлива для каждого источника (данные представлены по группам источников и по административным районам); б) НЭЗТ - нормативный эксплуатационный запас топлива. 12) В части 9 Книги 1 представить анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений. Сведения по аварийности следует привести по зонам действия крупных источников с распределением по диаметрам и типу прокладки с указанием числа повреждений: - в отопительный период; - в неотопительный период, в т.ч. при гидравлических испытаниях; - повреждений, время ликвидации которых привело к снижению температуры в помещениях ниже плюс 12 °С. 13) В книге 2 в Таблице 6 не отражены сведения по прогнозированию перспективного строительства общественно-делового фонда г. Волгограда. Представить: - прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на каждом этапе, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий; - прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. 14) В книге 3: - в «Альбом характеристик тепловых сетей» рекомендуется включать образ тепловой магистрали в виде рисунка; - в Приложении 5 необходимо представить комментарий по фактическим и расчетным гидравлическим режимам в системах теплоснабжения. 15) В Главе 4. Книги 5: - не определены балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепло-вой мощности источников тепловой энергии (Глава 4п. а). - в п. г) Главы 4 должны содержаться выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки. 16) В Книге 6 не приводятся балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя, в т.ч. в аварийных режимах. Рекомендуется также представить сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии (Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения). 17) Необходимо определить приоритетный вариант развития системы теплоснабжения в целом по городу (а не по административным районам) и представить информацию по Главам 6 и 7 согласно Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 .02.2012 № 154 (далее Требования) по каждой позиции. 18) В книге 7 представить: - расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного; - расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива. 19) В Книге 10 представить предложения, указанные в пункте 47 Требований. 20) В книге 11: - отсутствует общая сумма инвестиций. В таблицах №№ 1 - 6 инвестиционные затраты приведены в разрезе районов. Рекомендуется привести инвестиции в разрезе годов. - не представлен расчет финансовой потребности инвестиционного проекта. Наряду с расчетом финансовой потребности рекомендуется представить все доходы и расходы проекта (не только инвестиционные). - не представлены предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности проекта. - не представлен общий план финансирования проекта, рекомендуется представить его в разрезе источников финансирования проекта. - не представлен расчет оценки эффективности инвестиционного проекта в целом. Необходимо представить не только результат расчета, но и сам расчет. - не приведены обоснования выбора срока проекта и ставки дисконтирования. - не приведены обоснования выбора срока проекта и ставки дисконтирования. 21) В разделе 1 утверждаемой части «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа» представить: - площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам приведены без разделения объектов строительства на многоквартирные дома, общественные здания и производственные здания по этапам. Отсутствует разбивка первого 5-летнего периода по годам. - объемы потребления теплоносителя в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе. 22) В Разделе 3 утверждаемой части «Перспективные балансы теплоносителя» представить перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя, в т. ч. в аварийных режимах, не представлены. 23) В Разделах 4 утверждаемой части «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и 5 Утверждаемой части «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» информация должна быть представлена для принятого приоритетного варианта развития системы теплоснабжения города Волгограда в соответствии с Требованиями. 24) В Разделе 6 утверждаемой части «Перспективные топливные балансы» представить топливные балансы для каждого источника на каждом этапе. 25) После устранения замечаний в обосновывающих материалах в Книге 11 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» по схеме теплоснабжения необходимо внести соответствующие изменения в утверждаемую часть. Учесть предложения Министерства энергетики Российской Федерации (исх. от 22.12.2016 № ВК-14168/09) при актуализации схемы теплоснабжения Волгограда, а именно: на основании пункта 9 статьи 29 «Закона о теплоснабжении установлено, что с 01 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего не допускается, необходимо включить в проект актуализированной схемы теплоснабжения разработанную и утвержденную программу перехода на закрытую схему горячего водоснабжения. Учесть предложения ООО «Концессии теплоснабжения»: - все прогнозные показатели должны основываться на утвержденных градостроительных документах с учетом фактической динамики ввода жилфонда и освоения территории за последние 5 лет; - при определении существующих тепловых нагрузок потребителей необходимо учитывать нагрузки с учетом фактического потребления. При прогнозировании тепловых нагрузок необходимо учитывать требования законодательства Российской Федерации по энергоэффективности при жилищном строительстве и при капитальном ремонте в существующем жилфонде; - учесть минимизацию строительства новых тепловых источников в целях сохранения архитектурного облика города и дозагрузка существующих свободных мощностей на теплоисточниках с учетом радиуса эффективного теплоснабжения и экономической обоснованности. - привести объем инвестиций в соответствие с условиями концессионного соглашения от 22.09.2016 в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград. |
| 2.24. | Требования к представлению результатов работы | Результатом работы по актуализации «Схемы теплоснабжения на период до 2033 года» должен являться: текст схемы теплоснабжения в формате pdf и в электронном виде, содержащий все необходимые разделы и составные части согласно Техническому заданию, в том числе следующие приложения: а) гидравлические расчёты сетей в формате таблиц xlsx; б) расчёт тепловых потерь через изоляцию и с утечкой xlsx; в) расчёты дроссельных устройств в формате таблиц xlsx; г) схема тепловых сетей в графическом виде в формате файлов bmp или pdf. Все документы, составляющие результат работ, должны быть представлены Исполнителем Заказчику следующим образом: - в электронном виде путем направления на адрес электронной почты Заказчика указанный в контракте. - в печатном виде в трех экземплярах путем направления почтой на адрес Заказчика, указанный в контракте. Технические характеристики электронной модели схемы теплоснабжения должны быть объединены в единое информационное пространство с привязкой к топооснове, с применением геоинформационных разработок действующих в сфере ЖКХ муниципального образования. Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения программного комплекса ТеплоЭксперт (экспортированной из программы Теплограф) должна быть совместима в едином информационном пространстве с ГИС Zulu 7.0* (существующего и перспективного положения). Электронная модель должна быть установлена на сервер Заказчика или по согласованию с ним на сервер ресурсоснабжающих организаций. Обновленная текущая версия электронной модели Схемы теплоснабжения в виде файлов и пояснительной записки к модели на бумажном носителе и в электронном виде передается Заказчику. |
| 3. Порядок и содержание работы |
| 1 Этап. Представление (сбор) исходной информации (данных) |
| 3.1.1 | Исходные данные для актуализации схемы теплоснабжения. | Исполнитель самостоятельно осуществляет сбор исходных данных для актуализации схемы теплоснабжения, запрашивает и получает необходимые данные в ресурсоснабжающих и теплосетевых организациях Волгограда. При необходимости Заказчик (МКУ «Волгоградский инженерный центр) организовывает предоставление доступа Исполнителю к источникам теплоснабжения и теплосетевым объектам. Исполнитель знакомится с замечаниями и предложениями Министерства энергетики Российской Федерации пункта 2.23 настоящего технического задания. |
| 2 Этап. Актуализация Схемы теплоснабжения и электронной модели |
| 3.2.1 |  | При актуализации раздела схемы теплоснабжения «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель» необходимо учесть: Актуализацию раздела выполнять по зонам ответственности единых теплоснабжающих компаний (ЕТО). В составе раздела учесть: 2.1. Адресный перечень объектов теплопотребления (жилых зданий, общественных зданий и промобъектов), присоединённых к тепловой сети в зоне действия каждого источника тепловой мощности за 2015-2016 год; 2.2. Адресный перечень объектов теплопотребления (жилых зданий, общественных зданий и промобъектов), отключенных (снос, вывод в капитальный ремонт, перепрофилирование и т.д.) от тепловой сети в зоне действия каждого источника тепловой мощности за 2015-2016 год; 2.3. Адресный перечень объектов теплопотребления, прошедших комплексный капитальный ремонт, по которым есть утверждённая документация на тепловую нагрузку после капитального ремонта в зоне действия каждого источника тепловой мощности за 2015-2016 год. 2.4. Перспективы развития по планировочным районам по материалам проектов планировок, разработанных в 2015-2016 годах с указанием границ развития территорий и их характеристик (назначение, площадь, число жителей, планируемый год ввода и т.д.); 2.5. Прирост тепловой нагрузки и тепловую нагрузку по договорам о теплоснабжении в зоне ответственности утверждённых ЕТО по состоянию на 01.01.2017 на основе: Актов о включении тепловой нагрузки; Актов об отключенной тепловой нагрузке; Прочих документов оперативного контроля договоров о теплоснабжении потребителей. Фактическую тепловую нагрузку на коллекторах (теплофикационных установок) источников в зонах ответственности ЕТО и зонах действия источников тепловой энергии по итогам отопительного периода 2015-2016 годов. Фактические расходы теплоносителя в отопительный период 2015-2016 годов и летний период 2016 год, в зонах ответственности ЕТО. Утверждённые на 2015-2016 годы энергетические характеристики тепловых сетей и определённые на их основании потери тепловой мощности, потери тепловой энергии и потери теплоносителя в тепловых сетях; Отпуск тепловой энергии от каждой котельной в зонах ответственности ЕТО за 2016 год. Фактические расходы топлива за 2016 год. Вывод теплоисточников в соответствии с уведомлениями о выводе из эксплуатации. |
| 3.2.2 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | Актуализацию раздела выполнять по зонам ответственности единых теплоснабжающих компаний (ЕТО). В составе раздела учесть: Фактические балансы располагаемой тепловой мощности каждого из источников тепловой энергии, входящих в состав ЕТО, и присоединённой тепловой нагрузки за 2016 год и прогнозный баланс на каждый год первого 6-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). Фактические балансы тепловой энергии по зонам действия источников тепловой энергии, входящих в состав ЕТО, за 2016 год и прогнозный баланс на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). Фактические и прогнозные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки и фактические и прогнозные балансы тепловой энергии осуществить с учетом перераспределения тепловой нагрузки между зонами действия источников (при необходимости) в составе каждой ЕТО. Установить фактические и прогнозные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по результатам актуализации раздела 3 «Порядок и содержание работы» технического задания. |
| 3.2.3 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Перспективные балансы теплоносителя» | Актуализацию раздела выполнять по зонам ответственности единых теплоснабжающих компаний (ЕТО). 2. В составе раздела учесть: 2.1. Фактические балансы теплоносителя в зоне действия каждого из источников тепловой энергии, входящих в состав ЕТО, за 2015 год и прогнозный баланс на каждый год первого 6-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 2.2. Фактические и прогнозные балансы теплоносителя осуществить с учетом перераспределения тепловой нагрузки между зонами действия источников (при необходимости) в составе каждой ЕТО. |
| 3.2.4 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения» | Выполнить актуализацию существующей электронной модели системы теплоснабжения в части планировочных районов с актуализированным проектами планировок, с учётом изменений (строительство, реконструкция) источников, тепловых сетей в отчётном периоде. При выполнении актуализации электронной модели системы теплоснабжения учесть корректировку величин и периодов прогнозируемого прироста тепловой нагрузки. Занести в электронную модель недостающие источники теплоснабжения, недостающие тепловые сети используя полученные исходные данные от ЕТО (исполнительная документация). Выполнить корректировку заполненных баз данных в элементах системы теплоснабжения. |
| 3.2.5 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» | Актуализацию раздела выполнять по зонам ответственности единых теплоснабжающих компаний (ЕТО). 2. В составе актуализации раздела учесть: Утверждённые проекты и сметы проектов по реализации предложений утверждённой схемы теплоснабжения; Фактические капитальные затраты реализованных проектов схемы; Сложившиеся себестоимости по выработке тепловой и электрической энергии реализованных проектов; Обоснованные предложения по изменению состава основного оборудования проектируемых источников тепловой энергии, включенных в реестр проектов утверждённой схемы теплоснабжения. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии; вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии. Заключенное концессионное соглашение от 22.09.2016 в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград. |
| 3.2.6 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» | 1. Актуализацию раздела выполнять по зонам ответственности единых теплоснабжающих компаний (ЕТО). 2. В составе актуализации раздела учесть: 2.1. Утверждённые инвестиционные программы, проекты и сметы проектов по реализации предложений утверждённой схемы теплоснабжения (увязка программы мероприятий по сетям с утвержденными инвестиционными программами организаций); 2.2. Фактические капитальные затраты реализованных проектов схемы; 2.3. Сложившиеся себестоимости по передаче тепловой энергии с учетом реализации новых проектов; 2.4. Обоснованные предложения по изменению состава проектов по реконструкции теплопроводов для увеличения пропускной способности тепловых сетей, вызванных актуализацией спроса на тепловую мощность; 2.5. Обоснованные предложения по изменению состава проектов строительства новых теплопроводов при расширении зон действия ЕТО и входящих в них источников; 2.6. Обоснованные предложения по изменению состава проектов строительства перемычек между теплопроводами с целью повышения надежности теплоснабжения. |
| 3.2.7 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Перспективные топливные балансы» | 1. Актуализацию раздела выполнять по зонам ответственности единых теплоснабжающих компаний (ЕТО). 2. В составе актуализации раздела учесть: 2.1. Фактические балансы тепловой энергии по зонам действия источников тепловой энергии, входящих в состав ЕТО за 2016 год и прогнозный баланс на каждый год первого 6-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 2.2. Фактические за 2016 год и прогнозные на каждый год первого 6-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)удельные расходы условного топлива на выработку электроэнергии в теплофикационном цикле, на выработку электроэнергии в конденсационном цикле, на выработку (отпуск) тепловой энергии от ТЭЦ, на выработку тепловой энергии на котельных по каждой зоне действия источников тепловой энергии; 2.3. Установить фактические и прогнозные топливные балансы в зоне деятельности каждой ЕТО. |
| 3.2.8 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» | 1. Актуализацию раздела выполнять по зонам ответственности единых теплоснабжающих компаний (ЕТО). 2. В составе актуализации раздела учесть: 2.1. Сложившиеся затраты на выработку, передачу и сбыт тепловой энергии за 2016 год (на выработку по каждому источнику тепловой энергии, на передачу в зоне действия источника тепловой энергии, на сбыт в составе ЕТО) и прогнозные затраты на каждый год первого 6-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 2.2. Утверждённые проекты и сметы проектов по реализации предложений утверждённой схемы теплоснабжения; 2.3 Фактические капитальные затраты реализованных проектов схемы. 2.4 Актуализацию тарифно-балансовых моделей выполнить по зоне ответственности ЕТО, с учетом актуализированных данных. |
| 3.2.9 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Решение об определении ЕТО» | 1. При актуализации раздела внести изменения (дополнения) по статусам ЕТО в системах теплоснабжения на территории г. Волгограда. |
| 3.2.10 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками» | Актуализацию раздела выполнять по зонам ответственности единых теплоснабжающих компаний (ЕТО). Внести соответствующие изменения в решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. |
| 3.2.11 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Бесхозные тепловые сети» | При актуализации раздела внести изменения (дополнения) в перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». При актуализации раздела необходимо занести данные об утерянных тепловых сетях, обнаруженных в процессе эксплуатации. |
| 3.2.12 | Актуализация обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения | По результатам выполнения настоящего технического задания актуализированные сведения (изменения, дополнения) должны быть внесены в соответствующие книги обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения с приложением обосновывающих документов. |
| 3.2.13 | Актуализация электронной модели системы теплоснабжения | Выполнить актуализацию существующей электронной модели системы теплоснабжения Волгограда ТеплоЭксперт совместимый с ПРК ГИС ZuluThermo*. Актуализовать картографические слои и слои тепловой сети, в соответствии с существующим положением. Исходной информацией являются данные геоинформационных систем, используемых в Администрации города и ресурсоснабжающих организаций; Занести в электронную модель недостающие источники теплоснабжения, недостающие тепловые сети используя полученные исходные данные от ЕТО (исполнительная документация); Произвести калибровку электронной модели, в случае необходимости; Внести в базы данных по объектам тепловой сети дополнительную информацию, по требованию Заказчика. Выполнить актуализацию перспективного положения в электронной модели системы системы теплоснабжения Волгограда ТеплоЭксперт совместимый с ПРК ГИС ZuluThermo*. Произвести корректировку величин и периодов прогнозируемого прироста тепловой нагрузки; Произвести корректировку планировочных районов с актуализированным проектами планировок, с учётом изменений (строительство, реконструкция) источников, тепловых сетей в отчётном периоде. |
| 3 Этап. Установка и внедрение специализированного программного обеспечения (СПО) для моделирования аварийных ситуаций в системе теплоснабжения |
| 3.3.1 | Цель работ | Соблюдения норм Приказа Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и получения Паспорта готовности населенного пункта к отопительному сезону. |
| 3.3.2 | Задачи | 1. Оптимизация планирования ремонтных работ на инженерных сетях; 2. Повышение эффективности управления производственными объектами и коммунальными предприятиями в целом. 3. Снижение экономических и экологических последствий аварий за счет оперативного и комплексного доступа специалистов служб к текущей информации о параметрах инженерных сетей; 4. Координация служб ресурсоснабжающих организаций путем обеспечения единого централизованного хранения и предоставления аналитической и паспортной информации по инженерным объектам и инженерным сетям. |
| 3.3.3 | Результат выполнения работ | СПО моделирования аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, должно соответствовать следующим параметрам: СПО должно быть построено на базе геоинформационной системы (ГИС), должно быть отдельным, независимым программным продуктом. Работа комплекса должна быть построена на web-интерфейсе. Работать с действующей электронной моделью схемы теплоснабжения. Определить и рассчитать возможные последствия при отключениях и ограничениях, учитывая аварии и повреждения на сетях. Идентифицировать связь сетей и потребителей. Отображать паспортную информацию по объектам в виде карточек, списков, таблиц, тематической раскраски. Работать с электронными базами данных ПТО и диспетчерских служб. Определять отключенных потребителей, участков сетей, альтернативных путей теплоснабжения потребителей, моделировать переключения запорной арматуры. Централизованно хранить данные (паспортной, картографической информацию, базы данных, архивов) с обеспечением резервирования и надежности; предоставление доступа к данным в соответствии с правами доступа. Результатом работы комплекса должен стать отчет со списком абонентов отключенных от системы теплоснабжения, списком абонентов для которых осуществляется аварийная подача теплоснабжения с нарушением качественных показателей, других данных по требованию Муниципального заказчика. Отчет должен сопровождаться визуализаций последствий изменения работы системы на электронной карте (изменение цветовой гаммы, вывод предупреждений и т.д.) Комплекс должен быть установлен на одном рабочем месте, по усмотрению Заказчика. Работоспособность должна быть протестирована и принята Муниципальным заказчиком. Интерфейс комплекса должен быть максимально упрощен и не иметь лишнего функционала. Функционал системы, формы журналов, протоколов, формат визуализации электронных карт дополнительно согласовываются с Муниципальным заказчиком; Функционал СПО должен обеспечивать вывод прогнозного времени до достижения критических температур на объектах теплоснабжения, при возникновении аварийной ситуации - отключении подачи теплоносителя, в зависимости от типа объекта, температуры наружного воздуха и температуры теплоносителя. Результаты работы по данному этапу должны быть предоставлены Заказчику в виде: Установленного на 1 рабочем месте СПО Руководство пользователя и администратора в бумажном и электронном виде в 2 экз. Техническое сопровождение работы комплекса сроком 6 месяцев после окончания работ. |
| 4 Этап. Согласование актуализированной схемы теплоснабжения |
| 3.4 | Выполняемые работы | Порядок согласования актуализированной схемы теплоснабжения Волгограда: После окончания разработки, Исполнитель отправляет в электронном виде актуализированную схему теплоснабжения с сопроводительным письмом Заказчику и представителям теплоснабжающих организаций; В течение 14 дней Заказчик и представители теплоснабжающих организаций осуществляет проверку соответствия документации нормам и правилам, применяемым к данному виду работ, техническому заданию и исходным данным; В случае выявления недостатков результата выполненного этапа работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок (выявленных недостатков), сроков их устранения Исполнителем; Исполнитель производит корректировку схемы теплоснабжения на предмет полученных замечаний и повторно отправляет схемы теплоснабжения на согласование Заказчику; Этап работ считается исполненным после подписания обходного листа об отсутствии замечаний к схеме теплоснабжения, у Заказчика и во всех рксурсоснабжающих и теплосетевых организациях. |
| 5 Этап. Сопровождение актуализированной схемы теплоснабжения при обсуждении, публичных слушаниях, утверждении уполномоченным федеральным органом исполнительной власти |
| 3.5 | Выполняемые работы | В рамках данного этапа выполняются следующие работы: Подготовка проекта схемы теплоснабжения для размещения на официальном сайте администрации Волгограда с учетом требований п. 11 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; Формат представляемых к размещению материалов - *.pdf; Подготовка презентации проекта схемы теплоснабжения для публичных слушаний (формат MicrosoftPowerPoint); Участие в процессе публичных слушаний в качестве докладчика, предоставление разъяснений по проекту схемы теплоснабжения; В случае, если по итогам сбора замечаний и предложений и (или) публичных слушаний, в адрес разработанной документации появляются замечания и предложения, Исполнитель вносит корректировки в схему теплоснабжения в течение 15 календарных дней с даты окончания публичных слушаний. Сопровождение проекта актуализированной схемы теплоснабжения при утверждении уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Подготовка утвержденной схемы теплоснабжения для размещения на официальном сайте администрации Волгограда представляемых к размещению материалов - *.pdf. Работа считается завершенной после утверждения актуализированной схемы теплоснабжения Волгограда до 2033 Министерством энергетики Российской Федерации. |
| Заключительные положения |
| 4.1 | Требования к сдаче работ, составу, формату отчетных документов, | Состав отчетных документов включает в себя соответствующие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и настоящего Технического задания текстовые и графические материалы пояснительной записки и обосновывающих материалов. Отчетные документы предоставляются: В печатном виде в количестве 3-х экземпляров; В электронном виде (на электронном носителе) в формате *.doc (*.docx) и *.pdf; Электронная модель системы теплоснабжения представляется в формате, используемого программного обеспечения; Передача результатов работ осуществляется по месту нахождения Заказчика в Волгоград по акту выполненных работ и сопроводительному письму, в порядке, предусмотренном муниципальным контрактом. |
| 4.2 | Требования по объему гарантий качества работ | Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление отчетной документации. При обнаружении недостатков в отчетной документации Исполнитель по требованию Муниципального заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные научно-исследовательские работы. |
| 4.3 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | 24 месяца с даты подписания сторонами акта выполненных работ. В том случае, если в ходе рассмотрения и утверждения схемы теплоснабжения будут приняты решения о необходимости внесения изменений в ранее представленную Исполнителем схему теплоснабжения, то Исполнитель обязан внести такие изменения в срок не более 5 дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика. Исполнитель несет ответственность в течение действия гарантийного срока за недостатки актуализированной схемы теплоснабжения, в том числе, которые обнаружены при ее использовании и реализации, обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками актуализированной схемы теплоснабжения за счет собственных сил и средств. Требования заказчика по качеству услуг, недостатки которых не могли быть выявлены при приемке услуг, принимаются в течение действия гарантийного срока. |
| 4.4 | Авторские права | После приемки и оплаты работ, результаты работ становятся интеллектуальной собственностью Муниципального заказчика, Исполнитель утрачивает на нее все авторские права. |

Примечание: * - необходимо для обеспечения взаимодействия с товарами (программным обеспечением), используемыми заказчиком.

Заместитель директора МКУ «Волгоградский инженерный центр»                    Л.В.Савельева