ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1  ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории разработан для территории, расположенной в Краснооктябрьском  районе Волгограда. Проектируемая территория ограничена улицей, Варшавской ( с северной и северо-восточной сторон), улицей Репина (с  западной и северо-западной стороны), улицей Уссурийской (с юго-восточной стороны) сложившейся застройкой индивидуальными жилыми домами (с юго-западной, южной и юго-восточной сторон).

Ориентировочная площадь проектирования   3,3 га.

Уточненная площадь проектирования составляет- 3,3523 га.

На планируемой территории имеется ранее утвержденный постановлением администрации Волгограда № 121 от 06.02.2014 проект планировки территории ул. Варшавской, ограниченной ул. Восточной, ул. Таращанцев в Краснооктябрьском районе (заказчик – ООО «Волгостройгрупп», проектная организация – Казенное предприятие Волгоградской области «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро», регистрационный № 946)

Задачами данного проекта является упорядочение территории для определения:

- обеспечение устойчивого развития территории;

-выделение (изменение границ) элементов планировочной структуры (кварталов)

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- параметров развития территории

- размещения намечаемых к строительству объектов;

- установление границ земельных участков и публичных сервитутов.

На планируемой территории расположены следующие объекты капитального строительства:

-существующий десятиэтажный жилой дом по ул. Репина, 62;

-существующий восьмиэтажный жилой дом по ул. Репина, 62 «а»;

-существующий одиннадцатиэтажный жилой дом по ул. Репина, 64;

-строящийся одиннадцатиэтажный (девять жилых этажей, подвал и чердак) жилой дом № 2А;

-существующие индивидуальные жилые дома по ул. Варшавской, 60 и 62;

-КТП.

В проектируемых границах имеются существующие инженерные коммуникации:

-сети водоснабжения;

-сети водоотведения;

-тепловые сети и сети горячего водоснабжения;

-сети электроснабжения;

- сети наружного освещения;

-сети газоснабжения.

В соответствии с Генеральным планом Волгограда, утвержденным Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007г. № 47/1112 (в действующей редакции) проектируемая территория находится в жилой зоне, граничит с общественно-деловой зоной ( кв. 02_09_010).  Въезд на территорию предусматривается со стороны улицы Репина, по улице Варшавской и проектируемым проездам. В соответствии с Генеральным планом улица Таращанцев запроектирована как магистраль районного значения, с  шириной проезжей части – 15,00м., а тротуаров 2,25м.

Существующая застройка индивидуальными жилыми домами расположена на территории кварталов 02_09_016; 02_09_018;  02_09_019; 02_09_021; 02_09_023, ограниченных улицами: Восточная, Айвазовского, Победы, Веселая, Уссурийская, Варшавская, 39-ая Гвардейская.

Согласно Правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утвержденных Решением Волгоградской городской Думы от 15.09.2010 № 36/1087,  проектируемая территория расположена в:

- зоне застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами 5 этажей и выше на территориях, планируемых к реорганизации (Ж 3-2);

- зоне смешанной застройки жилыми домами (Ж 4).

В соответствии с Картой зон с особыми условиями использования Правил землепользования и застройки проектируемая территория находится на  приаэродромной территории.

Севернее, северо-восточнее проектируемой территории ( кв. 02_09_010) согласно ПЗЗ располагается зона Д 4-1 – зона застройки специализированными объектами здравоохранения и социальной защиты.

Для зоны Ж 3-2 действуют следующие требования:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений - 75 м;
3) предельное количество этажей объектов капитального строительства
при реконструкции индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) - 3 этажа;
4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, -
3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а
также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках — 0 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - 40%;
6) максимальная общая площадь объектов капитального строительства
нежилого назначения (за исключением объектов дошкольного, начального и
среднего общего образования) на территории земельных участков - 1000 кв. м;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в
соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3 раздела 8.2 настоящих Правил
застройки;
8) при формировании земельных участков многоквартирных жилых домов
части требуемых настоящими Правилами застройки придомовых открытых
озелененных территорий (до 30% их площади) могут быть выделены для
объединения в самостоятельные земельные участки внутриквартальных
скверов (садов) ограниченного пользования;
9) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального
автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с
подпунктом 3.5 пункта 3 раздела 8.2 настоящих Правил застройки;
10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках
на территории земельных участков - в соответствии с подпунктом 3.6 пункта 3
раздела 8.2 настоящих Правил застройки.

Согласно Правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утвержденные решением Волгоградской городской Думы от 15.09.2010 № 36/1087 (в редакции от 27.09.2017) максимальный процент застройки зоны Ж 3-2 — 40%, наименьший процент озеленения 15%, кроме того для многоквартирных жилых домов действует правило 15 кв.м озеленения на каждые 100 кв.м общей площади жилья. По настоящему проекту процент застройки в границах проектирования — 25,31%, процент озеленения -28,35%. Норма озеленения при общей площади жилья в 20700 кв.м — 3105 кв.м, согласно настоящего проекта — 4330 кв.м.

Для зоны Ж  4 действуют следующие требования:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений - 75 м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, -
3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а
также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках — 0 м;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - 50%;
5) максимальная общая площадь объектов капитального строительства
нежилого назначения (за исключением объектов дошкольного, начального и
среднего общего образования) на территории земельных участков - 1000 кв. м;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - в
соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3 раздела 8.2 настоящих Правилзастройки;
7) при формировании земельных участков многоквартирных жилых домов
части требуемых настоящими Правилами застройки придомовых открытых
озелененных территорий (до 30% их площади) могут быть выделены для
объединения в самостоятельные земельные участки внутриквартальных
скверов (садов) ограниченного пользования;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального
автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии с
подпунктом 3.5 пункта 3 раздела 8.2 настоящих Правил застройки;
9) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на
территории земельных участков - в соответствии с подпунктом 3.6 пункта 3
раздела 8.2 настоящих Правил застройки.

Координаты устанавливаемых красных линий:

КАТАЛОГ КООРДИНАТ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО КВАРТАЛА №1

| Т№ точки | КООРДИНАТЫ |
| --- | --- |
|  | X i | Y i |
| 1 | 5982,74 | 2608,61 |
| 2 | 5954,37 | 2657,87 |
| 3 | 5948,69 | 2673,44 |
| 4 | 5924,02 | 2721,90 |
| 5 | 5895,80 | 2707,53 |
| 6 | 5889,04 | 2702,97 |
| 7 | 5651,95 | 2566,38 |
| 8 | 5622,90 | 2549,09 |
| 9 | 5651,74 | 2501,35 |
| 10 | 5867,18 | 2626,20 |
| 11 | 5875,36 | 2612,09 |
| 12 | 5782,20 | 2558,10 |
| 13 | 5781,92 | 2558,58 |
| 14 | 5777,45 | 2555,96 |
| 15 | 5777,72 | 2555,50 |
| 16 | 5688,65 | 2503,88 |
| 17 | 5688,21 | 2504,34 |
| 18 | 5678,80 | 2499,04 |
| 19 | 5660,09 | 2487,52 |
| 20 | 5689,11 | 2439,48 |
| 21 | 5690,02 | 2440,01 |
| 22 | 5691,93 | 2436,92 |
| 23 | 5720,92 | 2454,89 |
| 24 | 5719,58 | 2457,02 |
| 1 | 5982,74 | 2608,61 |

КАТАЛОГ КООРДИНАТ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО КВАРТАЛА №2

| Т№ точки | КООРДИНАТЫ |
| --- | --- |
|  | X i | Y i |
| 1 | 5916,08 | 2737,49 |
| 2 | 5887,73 | 2793,16 |
| 3 | 5878,75 | 2810,79 |
| 4 | 5817,69 | 2930,70 |
| 5 | 5783,13 | 2910,86 |
| 6 | 5793,34 | 2891,46 |
| 7 | 5795,04 | 2886,09 |
| 8 | 5808,44 | 2860,44 |
| 9 | 5809,21 | 2860,84 |
| 10 | 5892,24 | 2725,36 |
| 1 | 5916,08 | 2737,49 |

КАТАЛОГ КООРДИНАТ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО КВАРТАЛА №3

| Т№ точки | КООРДИНАТЫ |
| --- | --- |
|  | X i | Y i |
| 1 | 5797,99 | 2856,06 |
| 2 | 5769,91 | 2903,27 |
| 3 | 5567,32 | 2786,95 |
| 4 | 5505,69 | 2743,14 |
| 5 | 5533,44 | 2697,20 |
| 6 | 5570,54 | 2724,24 |
| 1 | 5797,99 | 2856,06 |

КАТАЛОГ КООРДИНАТ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО КВАРТАЛА №4

| Т№ точки | КООРДИНАТЫ |
| --- | --- |
|  | X i | Y i |
| 1 | 5840,41 | 2786,84 |
| 2 | 5808,78 | 2838,46 |
| 3 | 5596,13 | 2715,22 |
| 4 | 5545,04 | 2677,98 |
| 5 | 5572,92 | 2631,82 |
| 1 | 5840,41 | 2786,84 |

КАТАЛОГ КООРДИНАТ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО КВАРТАЛА №5

| Т№ точки | КООРДИНАТЫ |
| --- | --- |
|  | X i | Y i |
| 1 | 5883,05 | 2717,25 |
| 2 | 5849,17 | 2772,55 |
| 3 | 5592,16 | 2623,60 |
| 4 | 5591,25 | 2625,16 |
| 5 | 5580,09 | 2618,69 |
| 6 | 5585,22 | 2610,20 |
| 7 | 5585,78 | 2610,54 |
| 8 | 5616,14 | 2560,27 |
| 9 | 5655,26 | 2584,20 |
| 1 | 5883,05 | 2717,25 |

2.2  Характеристика планируемого развития территории

2.2.1. На планируемой территории предлагается строительство 12-ти этажного жилого дома с встроенными (на первом этаже) помещениями для досуга и любительской деятельности, подземная автопарковка, строительство КТП.

Изменяются красные линии:

пять существующих кварталов (кв. 02_09_016, кв. 02_09_018, кв. 02_09_019, кв. 02_09_021 и кв. 02_09_023)  преобразуются в два квартала путем объединения ( № 1 и № 2).  При этом частично корректируются красные линии с учетом существующих объектов капитального строительства (жилой дом по улице Репина, 62а (включение  в границы квартала № 1); - формирование земельного участка под строительство многоэтажного жилого дома  (включение земельного участка с кадастровым номером 34:34:020089:65 и части земель общего пользования в квартал № 2).

В границах планируемой территории устанавливаются зоны планируемого размещения многоэтажной жилой застройки.

Запланировано увеличение количества мест с 15 до 35 в  ранее запроектированном  встроенном в жилой дом № 2 А детском саду.

Выполняются предложения по упорядочению существующей индивидуальной жилой застройки: устанавливаются зоны планируемого размещения  смешанной жилой застройки (домовладения по ул. Варшавской, 60, 62).

В границах проектирования предусматривается следующее благоустройство:

- площадки для игр детей (в том числе для детского дошкольного учреждения) и отдыха взрослых;

-  площадки для ТБО и КБО;

- строительство линейных объектов -  улиц Варшавской, местных проездов;

- строительство парковочных мест;

– озеленение территории;

2.2.2 Виды использования земельных участков, в границах планируемой территории определяются в соответствии с градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки Волгограда (Ж3-2 и Ж4). Реконструкция объектов капитального строительства на данных участках может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие градостроительным регламентам или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.2.3. Проект планировки территории предусматривает  отклонение от требований Правил землепользования и застройки Волгограда в части отсутствия отступа 3,00 м от красных линий существующего жилого дома по ул. Репина, 64, существующих индивидуальных жилых домов по: ул. Восточной, 36, ул. Восточной,39, ул. Айвазовского, 54, ул. Веселой 66 и 73, ул. Уссурийской, 69 без.  Вместе с тем, это существующая застройка. В соответствии с п.2 раздела 2.3 Главы 2 Правил землепользования и застройки  земельные участки, объекты капитального строительства, существующие до вступления в силу Правил землепользования и застройки и не соответствующие градостроительным регламентам, могут быть использованы без установления срока приведения видов их использования в соответствие с градостроительным регламентом,

Основные характеристики планировочного развития территории:

- площадь территории в границах проектирования –  3,3523га;

-   площадь территории в границах элементов планировочной структуры  (КВ № 1 и КВ № 2) – 1,7776 га;

-  площадь территорий общего пользования – 1,5747 га.

2.3.  Учреждения общественной застройки

Зоны планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания и иных объектов обслуживания не назначаются в связи с тем, что существующие объекты обслуживания расположены на прилегающей территории.

2.4.  Развитие системы транспортного обслуживания территории

2.4.1 Проектируемые параметры улично-дорожной сети предусмотрены в соответствии с  Генеральным планом Волгограда, утвержденным Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007г. № 47/1112 (в действующей редакции), ранее утвержденным проектом планировки территории  и СП 42.13330.2016, таб. 7, 8 предусмотрена магистраль районного значения ул. Таращанцев – 40,00 м, с шириной проезжей части 15,00м, тротуаров 2,25м. Устанавливаются ниже следующие проектные параметры улиц и проездов в границах проектирования.

2.4.2 Магистральная улица районного значения  регулируемого движения – ул. Таращанцев (проектируемая):

- ширина проезжей части – 15,00м (2полосы по 3,50 м и 2 полосы по 4,00м);

- ширина пешеходных тротуаров 2х2,25м.

2.4.3  Улица местного значения – ул.Репина (существующая, сохраняется в прежних параметрах):

- ширина улицы в красных линиях – 44,00м;

- ширина проезжей части – 7,00м (2 полосых3,50м);

- ширина существующего пешеходного тротуара 4,50м.

2.4.4  Улица местного значения  (реконструируемая)– ул. Варшавская:

- ширина улицы в красных линиях – 15,00м;

- ширина улицы – 9,50м (2 полосых 3,00м – проезжая часть и 1 полоса шириной 3,5 м для стоянки легковых автомобилей);

- ширина пешеходных тротуаров 2х1,50м.

2.4.5  Улица местного значения  – ул.Восточная (существующая, сохраняется в прежних параметрах):

- ширина улицы в красных линиях – 16,20м;

- ширина проезжей части – 6,00м (2 полосых3,00м);

- ширина пешеходного тротуара 1,50м.

Следует отметить, что существующий многоэтажный жилой дом по ул. Репина, 62а (выступает за существующую красную линию) значительно сокращает параметры ул. Восточной:

-ширина проезжей части (в границах жилого дома) – 5,00 м (2 полосы по 2,50м);

- ширина тротуара – 1х1,50м.

Реконструкция вышеуказанной части ул. Восточной невозможна из-за размещения на ней объекта недвижимого имущества -  многоэтажного жилого дома по ул. Репина, 62а. Из-за близкого расположения друг к другу существующих объектов недвижимости (многоэтажных жилых домов по ул. Репина 62, 62а, 64), существующего земельного участка с кадастровым номером 34:34:020089:36 не  представляется возможным реконструировать проезды вокруг объектов недвижимого имущества. Ширина вышеуказанных проездов составляет 4,50-5,50м.

2.4.6  Улица местного значения  – ул.Айвазовского (реконструируемая):

- ширина улицы в красных линиях – 15,00м;

- ширина проезжей части – 6,00м (2 полосых3,00м);

- ширина пешеходных тротуаров 2х 1,50м (пешеходные тротуары расположены вблизи многоэтажных жилых домов).

2.4.7  Улица местного значения  – ул.Победы (реконструируемая):

- ширина улицы в красных линиях – 16,50м;

- ширина проезжей части – 6,00м (2 полосых3,00м);

- ширина пешеходных тротуаров 2х 1,50м.

2.4.8  Улица местного значения  – ул. Веселая (реконструируемая):

- ширина улицы в красных линиях – 20,50м;

- ширина проезжей части – 6,00м (2 полосых3,00м);

- ширина пешеходных тротуаров 2х 1,50м.

2.4.9  Улица местного значения – ул. Уссурийская (реконструируемая из улицы местного значения в улицу районного значения):

- ширина улицы в красных линиях в границах проектирования – 29,00м;

- ширина улицы в красных линиях за границами проектирования – 17,00м;

- ширина проезжей части  в границах проектирования– 7,00м (2 полосых3,50м);

- ширина пешеходных тротуаров 1,50м и 2,00м.

2.4.10 Проектируемые и строящиеся внутриквартальные проезды имеют следующие параметры:

- ширина проезжей части – 6,00м (2 полосы по3,00м);

- ширина пешеходного тротуара  1,50м.

- ширина проезда №8  в красных линиях — 12м, (проезжая часть 5,5 м - 2 полосы по 2,75 м, пешеходные тротуары — 2x1м, газоны для прокладки инженерных коммуникаций- 2x2,25 м.

2.5.  Инженерная инфраструктура

Проектом предполагается полное инженерное обеспечение проектируемых объектов в соответствии с письмом №1211 от 27 июля 2017 года от муниципального казенного учреждения «Волгоградский инженерный центр».

2.6. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

2.6.1 В письме Комитета культуры Волгоградской области № 01-13/1663 от 15.08.2016г. сообщается следующее:

« В соответствии с заключением Государственного бюджетного учреждения культуры «Обласной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» от 08.08.2016 г. № 01-2/480, проектируемый Объект расположен на земельном участке с ярко выраженным современным ландшафтом со следами антропогенной, хозяйственной и строительной деятельности, на указанной территории отсутствуют объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, границы их территорий и зон охраны.

2.6.2 В письме Управления Минкультуры России по ЮФО, СКФО и КФО № 08-208 от 28.07.2016г. сообщается, что:

-  данных о наличии на землях объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в Отделе № 2 нет;

- представление организациям и гражданам сведений информационно-справочного характера об объектах культурного наследия ( в том числе федерального значения) находящихся на территории Волгоградской области относится к компетенции комитета культуры Волгоградской области, являющегося органом охраны объектов культурного наследия.

2.9 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

| №п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Современ-ное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Площадь планируемой территории | га | 3,3523 |
| 1.2 | Площадь территории в границах элементов планировочной структуры, | га | ------------ | 1,7776 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| Зона Ж 3-2 |
| 1.2.1 | Земельный участок для размещения существующего жилого дома по ул. Репина, 62 | га | ------------ | 0,2166 |
| 1.2.2 | Земельный участок для размещения существующего жилого дома по ул. Репина, 62А | га | ------------ | 0,1947 ( в том числе сервитут 0,03091 га) |
| 1.2.3 | Земельный участок для размещения существующего жилого дома по ул. Репина, 64 | га | ------------ | 0,2338 |
| 1.2.4 | Земельный участок для размещения строящегося жилого дома по ул. № 2А ,в том числе: | га | ------------ | 0,3805 ( в том числе сервитут 0,02213 га) |
|  | - детский сад на 35 мест (на 1 этаже дома); | га | ------------ | 0,06453 |
| 1.2.5 | Земельный участок для размещения проектируемого жилого дома № 3с встроенными нежилыми помещениями в том числе: | га | ------------ | 0,5024 |
| 1.3 | Из общей площади кварталов, площадь публичных сервитутов для размещения улично-дорожной сети | га | ------------ | 0,0530 |
| 1.4 | Из общей площади планируемых участков площади озеленения | га | ------------ | 0,6401 |
| Зона Ж 4 |
|  | Земельные участки №11,12,19 | га | ------------ | 0,2500 |
| Объекты транспортной инфраструктуры местного значения (улично-дорожная сеть) |
| 1.5 | Из территории общего пользования участки автостоянок, озеленения, в том числе: | га | ------------ | 1,5747 |
| 1.5.1 | для временного хранения автотранспорта | м/мест | ------------ | 80 |
| 1.5.2 | озелененные участки улиц | га | ------------ | 0,1212 |
| 1.5.3 | озелененные территории общего пользования | га | ------------ | ------------ |
| 1.5.4 | территории зеленых насаждений специального назначения | га | ------------ | ------------ |
| 1.6 | Территории объектов культурного наследия | га | установленные в соответствии с законодательством отсутствуют |
| 1.7 | Зоны с особыми условиями территории, в т.ч.: | га |  |  |
| 1.7.1 | охранная зона существующих реперов | м | 2,00 | 2,00 |
| 1.7.2 | охранная зона от существующих зданий овощехранилища, праченой и насосной | м | 50,00 | 50,00 |
| 1.7.3 | охранная зона от открытых парковочных мест на 10 м/мест | м | 10,00 | 10,00 |
| 1.7.4 | охранная зона от открытых парковочных мест на 11-50 м/мест | м | 15,00 | 15,00 |
| 1.8 | Коэффициэнт застройки | Коэфф. | 0,074 | 0,13 |
| 1.9 | Коэффициэнт плотности застройки | Коэфф. | 0,51 | 0,93 |
| 1.10 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | -земли муницыпальной собственности | га | ------------ | 1,5747 |
|  | -земли частной собственности | га | ------------ | ------------ |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения (при норме 27 кв.м. на человека) | тыс. человек | 0,471 | 0,767 |
| 2.2 | Плотность населения (брутто) | чел/га | 141 | 230 |
| III | ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь проектируемого 12-ти этажного жилого дома № 3 с встроенными помещениями для досуга и любительской деятельности. | кв.м. | ------------ | 14150,0 960,45 |
| 3.3 | Общая площадь строящегося жилого дома № 2А, в том числе встроенный детский сад на 35 мест | кв.м. | ------------ | 5224,50 410,00 |
| 3.4 | Общая площадь существующих многоэтажных многоквартирных жилых домов по ул. Репина, 62, ул. Репина, 62 а, ул. Репина, 64 | кв.м. | 11837,30 | 11837,30 |
| 3.5 | Этажность жилой застройки | этажей | 8, 10, 11 | 12 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд - всего | кв.м. общей площади | 11258,45 | ----------- |
| 3.7 | Убыль жилищного фонда, в том числе: | кв.м. общей площади | ----------- | ----------- |
|  | - государственной и муниципальной собственности; |  | ----------- | ----------- |
|  | - частной собственности |  | ----------- | ------ |
| 3.8 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыли по: | кв.м. общей площади | ----------- | ----------- |
|  | -техническому состоянию; |  | ----------- | ----------- |
|  | -реконструкции; |  | ----------- | ----------- |
|  | -другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.). |  | ----------- | ----------- |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения (встроенный детский сад на 35 мест) | мест | ----------- | 35 (три группы, общая площадь 410,00 кв.м.) |
| 4.2 | Помещения для досуга и любительской деятельности | Кв.м. | ----------- | 960,45 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км. . | ----------- | ----------- |
|  | -магистральные дороги, из них- |  | ----------- | ----------- |
|  | -скоростного движения; |  | ----------- | ----------- |
|  | -регулируемого движения; |  | ----------- | ----------- |
|  | -магистральные улицы, из них- |  | ----------- | ----------- |
|  | -общегородского движения; |  | ----------- | ----------- |
|  | -непрерывного движения; |  | ----------- | ----------- |
|  | -регулируемого движения; |  | ----------- | ----------- |
|  | -районного значения; |  | ----------- | 0,062 |
|  | -улицы и проезды местного значения; |  | ----------- | 0,42 |
|  | -жилые улицы; |  | ----------- | 0,42 |
|  | -проезды. |  | ----------- | 0,654 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, в том числе: | км. | ----------- | ----------- |
|  | -трамвай; |  | ----------- | ----------- |
|  | -троллейбус; |  | ----------- | ----------- |
|  | -автобус. |  | ----------- | ----------- |
| 5.3 | Парковка для легковых автомобилей, в том числе: | машино- мест | ----------- | 261, в том числе 78 место на землях общего пользования |
|  | -для существующего жилого дома по ул. Репина, 62; |  | ----------- | 37, в том числе 12 мест на землях общего пользования |
|  | - для существующего жилого дома по ул. Репина, 62А; |  | ----------- | 22, в том числе 6 мест на землях общего пользования |
|  | -для жилого дома по ул. Репина, 64 ; |  | ----------- | 57, в том числе 17 мест на землях общего пользования |
|  | -для строящегося жилого дома № 2А с встроенным детским садом на 35 мест ; |  | ----------- | 44, в том числе 12 мест на землях общего пользования |
|  | -для проектируемого 12-ти этажного жилого дома № 3 со встроенными нежилыми помещениями. |  | ----------- | 100, в том числе 30 мест на землях общего пользования |
| VI | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |
| 6 | Площадь твердых покрытий проезжих частей улиц |  |  |  |
| 6.1 | Для строящегося одиннадцатиэтажного жилого дома № 2А с встроенным детским садом на 35 мест. |  |  |  |
| 6.1.1 | Расчетная мощность электроэнергии | кВт | ----------- | 135,80 |
| 6.1.2 | Водопотребление | куб.м/сут | ----------- | 58,46 |
| 6.1.3 | Расход тепла на горячее водоснабжение | кВт | ----------- | 190,00 |
| 6.1.4 | Водоотведение | куб.м/сут | ----------- | 56,85 |
| 6.1.5 | Расход тепла на отопление | кВт | ----------- | 215,40 |
| 6.1.6 | Потребность в иных видах инженерного оборудования, в том числе: | номеров, точек | ----------- | ----------- |
|  | -радио. | точек | ----------- | 72 |
| 6.2 | Для проектируемого 12-ти этажного жилого дома № 3 |  |  |  |
| 6.2.1 | Водопотребление | куб.м/сут | ----------- | 221,7 |
| 6.2.2 | Водоотведение | куб.м/сут | ----------- | 221,7 |
| 6.2.3 | Электропотребление | кВт | ----------- | 346,0 |
| 6.2.4 | Количество квартир обеспеченных электроплитами | шт. | ----------- | 220 |
| 6.2.5 | Общий расход тепловой энергии составляет, в том числе: | Гкал/час | ----------- | 0,982 |
|  | -расход тепловой энергии на приготовление ГВС |  | ----------- | 0,373 |
| 6.2.6 | Потребность в иных видах инженерного оборудования, в том числе: | номеров, точек | ----------- |  |
|  | -радио. | точек | ----------- | 220 |
| VII | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | ----------- | ----------- |
| 7.2 | Уровень загрезнения атмосферного воздуха | %от ПДК | ----------- | * |
| 7.3 | Уровень шумового воздействия | дБ | ----------- | * |
| VIII | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| 8.1 | Стоимость всего, в том числе: | млн.руб. | ----------- | стоимость уточняется в процессе проекти- рования объектов капи- тального строи- тельства |
|  | -жилищного строительства; |  | ----------- |  |
|  | -социальной инфраструктуры; |  | ----------- |  |
|  | -улично-дорожной сети; |  | ----------- |  |
|  | -инженерного оборудования; |  | ----------- |  |
|  | -благоустройства. |  | ----------- |  |
| 8.2 | Удельные затраты, в том числе: | тыс. руб. | ----------- | стоимость уточняется в процессе проекти- рования объектов капи- тального строи- тельства |
|  | - на одного жителя; |  | ----------- |  |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир нового строительства; |  | ----------- |  |
|  | - на 1 га территории. |  | ----------- |  |

* показатели определяются специальным разделом «Охрана окружающей среды» к проектной документации.

Реализация проекта планировки территории предполагается в 1 этап.