ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки и межевания территории, включающей земельный участок № 34:34:070010:249, с целью размещения парка отдыха и туризма «Санаторный», в Кировском районе, разработан на основании:

- распоряжения департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда от 07.04.2017г. № 333-осн «О подготовке документации по планировке территории»;

- технического задания № 1274 на подготовку проекта планировки и межевания территории, включающей земельный участок № 34:34:070010:249, с целью размещения парка отдыха и туризма «Санаторный», в Кировском районе.

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Площадь территории в границах планирования по техническому заданию – 34,04 га.

Уточненная площадь территории в границах планирования – 34,8254 га.

- Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Волгоградской области, утвержденная Постановлением Администрации Волгоградской области № 337-п от 14 сентября 2009 года;

- Генеральный план Волгограда, утвержденный Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 (в ред. от 28 июня 2017 г. № 58/1680);

- Правила землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утверждённые Решением Волгоградской городской Думы № 5/115 от 21.12.2018 г.;

- Комплексная транспортная схема Волгограда до 2025г., утвержденная постановлением главы Волгограда от 29.12.2008г. № 2751;

- Схема организации улично-дорожной сети на территории Кировского и Красноармейского районов Волгограда, разработанная проектной организацией ИП Бельмаков А.А.

- Утвержденная документация по планировке территории на данную и прилегающую территорию, подлежащая учету:

- проект планировки территории по ул. Санаторной, ограниченной земельными участками кадастровый номер 34:34:07010:23, кадастровый номер 34:34:000000:122, ул. им. Григория Засекина, кварталами 07_01_016, 07_01_189, 07_01_203 в Кировском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 19.05.2015 № 712 и ред. от 19.01.2017 № 50, от 05.07.2017 № 1072 (заказчик – ООО «Стройсервис», проектная организация ООО «Эпрон», регистрационный № 1006);

- проект планировки территории по ул. им. Григория Засекина юго-восточнее пересечения с ул. им. Папиной в Кировском районе, утвержденный постановлением

администрации Волгограда от 26.04.2016г. № 914 (заказчик гр. Мурылев Вадим Геннадьевич, проектная организация – ООО «ВЦ Среда», регистрационный № 914);

- проект планировки территории по ул. Санаторной, ограниченной кварталами 07_01_016, 07_01_200, 07_01_189, 07_01_203, 07_01_026, 07_01_199, 07_01_202, ул. им. гвардии майора Маресьева, кварталами 07_01_206, 07_01_207, ул. им. Григория Засекина в Кировском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 19.01.2017г. № 50 (заказчик ООО «Стройсервис», проектная организация – ООО «ЭПРОН», регистрационный № 1217).

- Разработанная документация по планировки территории на данную и прилегающую территорию, подлежащая учету – отсутствует.

- Разрабатываемая документация по планировке территории на данную и прилегающую территорию, подлежащая учету:

- документация по внесению изменений в проект планировки территории по ул. Санаторной, ограниченной кварталами 07_01_016, 07_01_200, 07_01_189, 07_01_203, 07_01_026, 07_01_199, 07_01_202, ул. им. гвардии майора Маресьева, кварталами 07_01_206, 07_01_207, ул. им. Григория Засекина в Кировском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 19.05.2015г. № 712, разрабатываемый на основании распоряжения департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда от 15.02.2018 № 28-осн «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории» (заказчик – ООО «Стройсервис», проектная организация – ООО «ЭПРОН», регистрационный № 1377).

Исходные данные и материалы для проектирования:

- сведения о границах имеющихся земельных участков и сведения о существующих землепользователях предоставлены ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Волгоградской области;

- топографической съемки М 1:500 в электронном виде;

- заключение комитета Государственной охраны объектов культурного наследия  Волгоградской области;

- информация о наличии и границах особо охраняемых природных территорий,

о наличии и границах объектов озеленения общего пользования (предоставлена

Департаментом городского хозяйства администрации Волгограда).

Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке М 1:500, откорректированной ООО «Топоплан», учетный № 1879-18 и №668 -19

В проекте использовались инженерные изыскания выполнены ООО «ГеоСим» :

Инженерно-геологические изыскания  - учетный № VI_3315_19

Инженерно-экологические изыскания - учетный № VI_3337_19

Инженерно-гидрометеорологические изыскания - учетный № VI_3336_19

Положения ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, характеристика планируемой территории и параметры застройки.

В соответствии с Генеральным планом Волгограда, утверждённым Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 (в ред. от 22 июня 2017г.                      № 58/1680), территория в границах Проекта планировки и межевания территории расположена в границах функциональной зоны:

- Зона озеленённых территорий рекреационного назначения

В соответствии с Картой градостроительного зонирования в составе Правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утверждённых Решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018г. № 5/115, данная территория расположена в границах территориальной зоны:

- Зона объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма (Р4)

С учетом  положений Генерального плана и  градостроительных регламентов, предусмотренных правилами землепользования и застройки  для зоны Р4 проектом планировки   устанавливаются границы элементов планировочной структуры:   улично дорожной сети, квартала  и территории общего пользования и определяются зоны планируемого размещения объектов капитального строительства.

Так на территории общего пользования, в границах которой градостроительный регламент не распространяется  установлена зона планируемого размещения  объектов рекреационного назначения (парк, сад).

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград, утвержденные решением Волгоградской городской думы от 30.01.2013г. № 72/2156 (ред. От 09.11.2016г. № 49/1461) устанавливаются :

- Основные параметры парка:

  - Определены границы парка отдыха и туризма «Санаторный»

Площадь парка в установленных границах – 22,6236 га.

В границах парка имеются существующие земельные участки стоящие на государственном кадастровом учете для эксплуатации существующих опор ВЛ 110 кВ общей площадью 0,0077 га. Таким образом площадь парка без учета существующих земельных участков составляет – 22,6259 га.

На территории парка  предусматривается размещение сооружений для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, таких как:

- площадка для квадрациклов;

- площадка для скейтболла;

- спортивные площадки;

- для проведения зрелищных мероприятий планируется размещение террасного зеленого театра со сценой;

- зеленый амфитеатр;

- для обслуживания посетителей и хранения инвентаря проектом предусматривается размещение одноэтажных хозпостроек.

Общая площадь временных зданий составляет – 108 кв.м.

Площадь застройки не превышать 7% территории парка.

Территорию парка пересекает существующая высоковольтная линия электропередачи (ВЛ 110 кВ №3, ВЛ -110 кВ Развилка - 2 и ВЛ - 10кВ).

Площадь охранной зоны ВЛ – 110 кВ – 6,37 га.  Режим использования территории охранной зоны ЛЭП  Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160  .  Проектом предусматривается выполнение всех ограничений использования территории, установленных  п.8 и п.9 б  указанного документа:

-запроектированы технологические проезды шириной 3,5 м для обслуживания ВЛ-110 кВ. Предусмотрены условия, исключающие любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, а именно:

- исключены прогулочные аллеи с размещением скамеек, аттракционов и площадок для отдыха, высадка деревьев и кустарников;

- ограждения зоны аквапарка не превышают 4,0 м.

- предлагаемые для размещения площадки и спортивные объекты расположены за границей охранной зоны ЛЭП.

Объекты капитального строительства в границах парка не планируются.

В границах парка размещены парковки для временного хранения

легкового автотранспорта посетителей – 116 машиномест.

| Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- |
|  | территории зеленых насаждений и водоемов | аллеи, дорожки, площадки | сооружения и застройка |
| Парк | 81 | 30 | 1 |
| В том числе |  |  |  |
| В границах охранной зоны ВЛ 110 кВ | 26 | - | - |

2. Основные параметры сада.

Площадь сада– 4,0340 га.

На территории сада допускается возведение зданий, необходимых для обслуживания посетителей и территории сада общая площадь застройки которых не должна превышать 5% территории сада.

В составе сада предусматривается размещение:

- спортивных площадок;

- зоны отдыха.

3.Проектом устанавливаются красные линии квартала № 1

Площадь в границах квартала № 1 – 3,8156 га.

Каталог координат поворотных точек устанавливаемых красных линий квартала            № 1

Квартал № 1

| Номер точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | x | y |
| 1 | -9604,62 | -7642,70 |
| 2 | -9628,11 | -7640,60 |
| 3 | -9669,75 | -7717,13 |
| 4 | -9678,41 | -7757,82 |
| 5 | -9680,69 | -7770,96 |
| 6 | -9690,12 | -7832,40 |
| 7 | -9696,03 | -7877,71 |
| 8 | -9682,95 | -7882,40 |
| 9 | -9680,32 | -7918,73 |
| 10 | -9659,09 | -7995,86 |
| 11 | -9663,58 | -8122,00 |
| 12 | -9606,91 | -8171,37 |
| 13 | -9572,46 | -8130,18 |
| 14 | -9570,29 | -7977,47 |
| 15 | -9569,33 | -7907,75 |
| 16 | -9627,73 | -7903,87 |

В границах квартала № 1 устанавливается зона планируемого размещения аттракционов (аквапарк),  с учетом градостроительного регламента, установленного для зоны  Р4.:

. Максимальная высота планируемых объектов капитального строительства, реконструкции не должна превышать  75 м;

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках – 0 м;

Минимальная доля озеленения - - для вида разрешенного использования "развлечения (для земельных участков, расположенных в зоне Р4» - 25%

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельных участках устанавливается - 12 машино-мест на 1 га.

Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта на земельных участках - 1 место на 50 работников в максимальную смену, а также 1 место на 50 единовременных посетителей при их максимальном количестве.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%.

На территории аквапарка предусматривается  размещение следующих объектов: открытая площадка аквапарка,  здание с раздевалками,  2 кафе, здание закрытого аквапарка, объекты коммунального назначения для обслуживания территории аквапарка

Планируемое число единовременных посетителей аквапарка    -   500 чел.

Общая площадь  планируемой застройки территории в границах формируемого квартала– 5800 кв.м, что составляет 15% от площади  квартала и формируемого земельного участка.

Здание с раздевалками для открытого аквапарка:

Площадь  застройки здания с раздевалками – 1232,0 кв.м.;

Этажность – 1 этаж

Вместитмость- 500 чел. (всего посетителей закрытого и открытого аквапарка)

Вместимость закрытого и открытого аквапарка рассчитывается согласно Таблице  1, п. 2 СанПиН 2.1.2.1331-03 утвержденного постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 мая 2003 г. N 104:

1250 водная поверхность/ 2,5 кв.м. = 500 чел.

Здание закрытого аквапарка

Площадь застройки  закрытого аквапарка – 4268 кв. м.;

Этажность – 2 этажа

Вместимость – 500 чел.

Здания кафе

Проектом предлагается размещение кафе-бистро для посетителей аквапарка. Количество посадочных мест для уличного кафе рассчитывается по заданию на проектирование и составляет 170 мест.

Площадь застройки каждого  -150 кв.м;

Этажность – 1 этаж

В границах квартала № 1, предлагается размещение  открытой  плоскостной автопарковки на 300 машино/мест для посетителей аквапарка и парка.

Параметры объектов на последующих стадиях проектирования могут уточняться , но не должны превышать требования, установленные градостроительным регламентом.

характеристики развития  ТЕРРИТОРИИ

| Номер по порядку | Использование территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории, всего | 34,8254 | 100 |
|  | В границах квартала №1 |  |  |
|  | -зона планируемого размещения аттракционов (аквапарка) | 3,8156 | 11 |
| 2 | Территория общего пользования, в том числе | 31,0098 | 89 |
|  | Зона планируемого размещения объектов рекреационного назначения (парк), в том числе | 22,6236 | 65 |
|  | площадь охраной зоны ВЛ 110кВ* | 6,37 |  |
|  | Зона планируемого размещения объектов рекреационного назначения (сад) | 4,0340 | 12 |
| 3 | Зона планируемого размещения инженерной и транспортной инфраструктуры (улично- дорожная сеть) | 3,6579 | 10 |
| 4 | Зона размещения объекта рекреационного назначения (лесопарк) | 0,3101 | 0,5 |
| 5 | Зона планируемого размещения территории общего пользования | 0,3842 | 0,5 |

*  режим  использования  территории охранной зоны ВЛ 110 кв №3, ВЛ -110 кВ Развилка - 2 и ВЛ - 10кв  определен постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

Раздел 2. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

В границах проектирования:

объекты капиатального строительства федералного значения - отсутствуют ;

объекты регионального значения – отсутствуют;

объекты местного значения – планируемые парк, сад ;  существующие и планируемые улицы местного значения

Раздел 3. Развитие системы транспортного обслуживания территории

3.1. Предусмотрено развитие улично-дорожной сети в соответствии с категориями дорог и улиц, определёнными генеральным планом Волгограда.

3.2 Предусматривается устройство улицы местного значения (улица № 1), для беспрепятственного проезда к саду и парку со стороны планируемой жилой застройки квартала 07_01_199. Вдоль планируемой улицы местного значения предусматривается устройство однопутной велосипедной дорожки шириной – 2,0 м.

Параметры улицы № 1:

ширина проезжей части - 7,0 м.

количество полос движения - 2

ширина пешеходного тротуара – 2,0 м.

протяженностью (в границах планирования) – 0,695 км.

Продольный уклон – 5 % - 50 %

Ширина велосипедной дорожки – 2,0 м.

3.3 Предусматривается устройство улицы местного значения (улица № 2), для беспрепятственного проезда к парку со стороны существующего профилактория

Параметры улицы № 2:

ширина проезжей части - 6,0 м.

количество полос движения - 2

ширина пешеходного тротуара – 2,25 м.

протяженностью – 0,663 км.

Продольный уклон – 5 % - 26 %

3.4.  Направление и ширина проезжей части  улицы местного значения  - ул. Санаторной  в границах проектирования ( участок  до  территории профилактория) не меняется:

ширина проезжей части - 6,0 м.

количество полос движения - 2

ширина пешеходного тротуара – 1,5 м.

протяженностью (в границах планирования) – 0,385 км.

Существующий продольный уклон – 3 % - 58 %

Часть существующей  проезжей части данной улицы расположена на территории городских лесов, в границах земельного участка 34:34:070010:23

.Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации..

Вдоль устанавливаемых красных линий квартала № 1, проектом предлагается устройство пешеходного тротуара шириной 1,5 м.

3.5. В граница планируемого парка предусмотрены:

- тротуары с возможностью проезда спец техники и автотранспорта посетителей ширенной 6,0 м.;

-  пешеходные дорожки ширенной от 1,5 м. – до 4,5 м.

3.6. Проектом предусмотрена связь между территорией  парка, сада и кварталом № 1  улицами местного значения и пешеходными связями.

3.7. Запроектированы технологические проезды для обслуживания ВЛ-110кВ

№3 и ВЛ-110кВ Развилка-2, принадлежащие ПАО « МРСК ЮГ»

В границах проектирования определены пешеходные связи с основными пешеходными потоками и велодорожки, места хранения велосипедного транспорта  на  40  мест.

Общее число машиномест для хранения авторатспорта посетителей и обслуживающего персоонала объектов , размещаемых в границах проектирования  - 469.

Раздел 4. Развитие систем инженерно-технического обеспечения территории

4.1.Предусмотрено полное инженерное обеспечение размещаемых объектов: централизованное водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение, связь. Для планируемых объектов выполнен предварительный расчёт нагрузок на инженерные сети.

Электроснабжение

Потребляемая мощность составляет (предварительно) Рр = 1547 кВт. Освещение территории предусматривается светильниками, установленными на металлических опорах.

Водоснабжение расход воды:

- на хозяйственно-питьевые нужды составляет – 248,88 м3/сут, 1452 м3/ч и 4,17 л/с.;

- для нужд пожаротушения – 30 л/с.

Водоотведение

Объем бытовых стоков составляет 240,53 м3/сут, 15,52 м3/ч и 7,37 л/с.

Для отведения дождевых вод с поверхности автопарковки предусмотрены

дождеприемные колодцы. Далее дождевой сток по полиэтиленовому трубопроводу ГОСТ Р 54475-2011 диаметра 200 мм поступает в существующую дождевую сеть ЖК Колизей с последующим отведением через Локальные очистные сооружения в овраг.

Теплоснабжение

Газоснабжение осуществляется природным осушенным газом Qн = 33,08 МДж/м3 (7900ккал/м3) плотностью p=0,73 кг/м3

4.2. Разработана принципиальная схема размещения инженерных сетей и сооружений.

Таблицы нагрузок на инженерные сети

| №/№ | Вид нагрузок | Ед. изм. | I этап | II этап | На весь объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | м3/сутки | 116,88 | 132,0 | 248,88 |
|  | на полив парка | м3/сутки | - | 1323 | 1323 |
| 2 | Водоотведение | м3/сутки | 116,88 | 132,0 | 248,88 |
| 3 | Электроснабжение | кВт/час | 530 | 1017 | 1547 |
|  | в том числе: I категории II категории III категори | кВт/час | - - 530 | 150 230 637 | 150 230 1167 |
| 6 | Теплоснабжение | кВт | - | 3250 | 3250 |

Раздел 5. Положения об очерёдности планируемого развития территории.

5.1.  Реализации проектных решений проекта планировки территории предполагается в два этапа:

I-й этап включает в себя:

- Мероприятия по инженерной подготовки территории, с учетом инженерных изысканий в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций;

- проектирование и строительство открытых аттракционов аквапарка;

- проектирование и строительство парка «Санаторный», с предусмотренными в его границах спортивными объектами, определенных настоящим проектом.

- строительство улично-дорожной сети – улицы местного значения (улицы № 2).

II- й этап включает в себя:

- строительство закрытого аквапарка в границах квартала № 1;

- организация сада;

- строительство улично-дорожной сети – улицы местного значения (улицы № 1).

Раздел 6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

6.1. Предусматриваются следующие основные мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:

6.1.1. Обеспечивается в случае возгорания и разрушения зданий и сооружений беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям аварийно-спасательных и пожарных команд

6.1.2. Предусматриваются системы связи, сигнализации и оповещения по сигналам гражданской обороны жителей и работников предприятий и организаций, находящихся  на территории застройки.

6.1.3. Предусматриваются источники наружного противопожарного водоснабжения (наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, используемые для целей пожаротушения, противопожарные резервуары) с устройством пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года.

6.1.4. Предусматриваются мероприятия по эвакуации и возможности спасения людей.

6.1.5.Обеспечивается выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе ППБ 01.

6.1.6. Мероприятия по противопожарной защите зданий предусматриваются с учетом технического оснащения пожарных подразделений и их расположения.

6.1.7. Мероприятия в соответствии с требованиями лесохозяйственного регламента городского лесничества Волгограда, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 19 февраля 2019г. № 187 и СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной  защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС России от 24 апреля 2013г. № 288.

## 6.1.8 Инженерная подготовка территории, обеспечивающая отвод поверхностных вод и устойчивость   склонов существующей балки..

Раздел  7. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории.

7.1 Основные технико-экономические показатели территории в границах проекта планировки территории:

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Площадь планируемой территории | га | 34,8254 |
| 1.2 | Зона планируемого размещения аттракционов (аквапарк) (в границах квартала № 1) | га | - | 3,8156 |
| 1.3 | Территории общего пользования, всего: | га | 34,8254 | 31,0098 |
|  | из них: |  |  |  |
| 1.3.1 | Зона планируемого размещения объектов рекреационного назначения (парк) | га | - | 22,6236 |
| 1.3.2 | Зона планируемого размещения объектов рекреационного назначения (сад) | га | - | 4,0340 |
| 1.3.3 | Зона планируемого размещения инженерной и транспортной инфраструктуры (улично-дорожная сеть) | га | - | 3,6544 |
| 1.3.4 | Зона размещения объекта рекреационного назначения (лесопарк) | га | 0,3136 | 0,3136 |
| 1.3.5 | Зона планируемого размещения территории общего пользования | га | - | 0,3842 |
| 1.5 | Территории объектов культурного наследия (в установленных границах) | га | - | - |
| 1.6 | Зон с особыми условиями использования территории (в границах элементов планировочной структуры) | га | - | - |
| 1.7 | Зоны с особыми условиями использования территории, в т.ч.: | га | 6,37 | 6,37 |
| 1.7.1 | охранная зона ВЛ-110 кВ №3 и ВЛ-110кВ Развилка -2 | га | 6,37 | 6,37 |
| 1.8 | Коэффициент застройки (в границах квартала № 1) | коэфф. | - | 0,15 |
| 1.8.1 | Коэффициент плотности застройки (в границах квартала № 1) | коэфф. | - | 0,17 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ | - | - | - |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел | - | - |
| 3 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего: | км | 0,385 | 1,743 |
| 3.1.1 | Улицы местного значения | км | 0,385 | 0,385 |
| 3.1.2 | Проезд местного значения | км |  | 1,358 |
| 3.2 | Протяжённость линий общественного транспорта | км | - | - |
| 3.3 | Стоянка для индивидуальных легковых автомобилей, из них: | м/мест |  | 469 |
| 3.3.1 | Для посетителей парка | м/мест | - | 112 |
| 3.3.2 | Для посетителей сада | м/мест | - | 21 |
| 3.3.3 | Для посетителей аквапарка | м/мест | - | 300 |
| 3.4. | Количество мест для хранения велосипедного транспорта | мест | - | 40 |
| 4 | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 4.1 | Объём специальных мероприятий по инженерной подготовке территорий (рекультивация земель) | га | - | 16,2536 |
| 5 | НАГРУЗКИ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение | м3/сутки | - | 248,88 |
| 5.2 | Водоотведение | м3/сутки | - | 240,53 |
| 5.3 | Водоснабжение на полив | м3/сутки |  | 1323 |
| 5.4 | Электроснабжение | кВт/час | - | 1547 |