| ВВЕДЕНИЕ Проект планировки и межеваниярриториии территории по ул. Автотранспортной, ограниченной кварталами 05_02_057, 05_02_056 в Ворошиловском районе Волгограда подготовлен на основании: Технического задания № 1133 на подготовку проекта планировки и межевания территории по ул. Автотранспортной, ограниченной кварталами 05_02_057, 05_02_056 В Ворошиловском районе, подготовленного департаментом по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда; Распоряжения № 23-осн от 26.01.2016г. «О подготовке документации по планировке территории» (в ред. распоряжения № 856-осн от 17.08.2016г). На момент подготовки материалов проекта планировки: - правила землепользования и застройки Волгограда утверждены; - технические, градостроительные регламенты - приняты; - региональные нормы градостроительного проектирования приняты; - справка из фонда данных учета земель Волгограда – предоставлена МБУ ГИЦ; - сведения об объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации предоставлены; - сведения об установленных в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, границах зон с особыми условиями использования территорий представлены. Проект застройки территории подготовлен в целях: обеспечения устойчивого развития территории; выделения (изменения границ) элементов планировочной структуры (кварталов); установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установления границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения. Территория проектирования расположена в границах Ворошиловского района города Волгограда. Ориентировочная площадь территории в границах проектирования составляет – 10,6 га. В связи с изменением действующих красных линий квартала 05_02_058 площадь территории в границах проектирования составила – – 12,67835 га При подготовке проекта планировки территории учтены ранее выполненные проекты территориального планирования, документы по планировке территории, проектная документация: |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | МЗ.15.1058-ППТ.ОЧ.П |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |
|  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |
| Нач. отдела | Касимовский |  |  |  |  | 1 | 4 |
| ГАП | Рязанова |  |  | Положения |  |
|  |  |  |  |  | МБУ «МЕГАПОЛИС» |
| Н. контроль | Рязанова |  |  |  |  |

Базовая градостроительная документация: Схема территориального планирования Волгоградской области, утвержденная Постановлением Администрации Волгоградской области № 337-п от 14 сентября 2009 г.; Генеральный план Волгограда, утвержденный Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 (в ред. от 05.12. 2014г. № 22/699). Правила землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утверждённые Решением Волгоградской городской Думы № 36/1087 от 15.09.2010г.. Утвержденная документация по планировке территории на данную и прилегающую территорию: Схема организации улично-дорожной сети на территории Ворошиловского и Советского районов Волгограда, утвержденной постановлением администрации Волгограда от 05.04.2012г № 917 (проектная организация – ИП Бельмаков А.А.). Разработанная и разрабатываемая документация по планировке территории на данную территорию: разрабатываемая документация по планировке территории на данную территорию – отсутствует. 2. Нормативная правовая база и методическая база, используемая при подготовке материалов проекта – федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ, Волгоградской области, Волгограда, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не противоречащие Градостроительному кодексу РФ: Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г.; Земельный кодекс РФ№ 136-ФЗ от 25 октября 2001 г. (ред. от 01.04.2015 г.); Жилищный Кодекс РФ № 188-ФЗ от 29.12. 2004 г. (ред. от 31.12.2014 г.); Закон № 4292 – 1 от 14.01.1993 г. «Об увековечевании памяти погибших при защите Отечества»; Закон Волгоградской области от 24.11.2008г. № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской области»; СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. № 820; СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», утвержденный приказом МЧС РФ от 29 октября 2001г. № 471 ДСП (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ); СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; СНиП ІІІ-10-7 «Благоустройство территорий» (утв. постановлением Госстроя СССР от 25 сентября 1975 г. № 158); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013г.№ 288; СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», утвержденный приказом МЧС РФ от 29 октября 2001 г. № 471 ДСП (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ); Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (ред. 25.04.2014 г.); Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (ред. 06.04.2011г.) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 31.12.2014 г.); Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Российской Федерации № 160 от 24 фенвраля 2009 года; Решение Волгоградской городской Думы от 21.10.2015г. № 34/1091 «О Правилах благоустройства территории городского округа Волгоград; Решение Волгоградской городской Думы от 30.01.2013г. № 72/2156 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград»; Решение Волгоградской городской Думы от 05.02.2014г. № 10/225 «Об установлении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации Волгограда»; Решение Волгоградской городской Думы от 05.12.2014г. № 22/700 «Об утверждении Положения об использовании территорий общего пользования городского округа город-герой Волгоград»; Решение Волгоградской городской Думы от 05.12.2014г. № 22/700 «Об утверждении Положения об использовании территорий общего пользования городского округа город-герой Волгоград». Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке М 1:500, откорректированной ООО «Терра-Строй», в декабре 2015г. Регистрационный номер 2142-15. Проект подготовлен муниципальным бюджетным учреждением «Институт градостроительного планирования Волгограда «Мегаполис» Разработчики проекта: Главный архитектор проекта Т.В. Рязанова Архитекторы: Е.В. Коростелева Д.А. Салугин Ю.А. Петрова Инженеры: В.П. Маклецов Е.Ю. Сорокина С.В.Кочкина О.О.Корнеев Проект планировки территории подготовлен на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, нормативов градостроительного проектирования, с учётом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. Гл. архитектор проекта Т.В. Рязанова 28 июня 2017 года

Положения

проекта планировки и межевания территории по ул. Автотранспортной, ограниченной кварталами 05_02_057, 05_02_056 в Ворошиловском районе

Раздел 1. Развитие территории

1.1. Предусматривается функциональное зонирование и планировочная организация территории на основании положений Генерального плана Волгограда с учетом их реализации до 2025года.

1.2. Выделяется квартал № 2 для размещения производственных и коммунально-складских объектов ΙV и V класса вредности – 0,9281 га.

1.3. Выделяется квартал № 1 для размещения смешанной застройки жилыми домами.

1.4. Устанавливаются красные линии, обозначающие границы территорий общего пользования.

На планируемой территории в зоне смешанной жилой застройки (квартал № 1 – 8,03175 га) предлагается установление границ планируемого размещения объектов, таких как:

- Зона планируемого размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов до 4-х этажей                                                             - 0,82302 га;

- Зона планируемого размещения малоэтажных индивидуальных жилых домов                                                                                      - 6,3963 га;

- Зона планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения                                                                             - 0,04691 га;

- Зона планируемого размещения объектов спортивного назначения

– 0,10703 га;

- Зона планируемого размещения объектов социального обслуживания

- 0,30606 га

- Зона планируемого размещения объектов дошкольного и начального  образования                                                                           - 0,32684 га;

- Зона планируемого размещения объектов инженерно-транспортной инфраструктуры                                                                    - 0,02560 га.

1.5. Определяются территории общего пользования: улицы, проезды.

1.6. Устанавливаются параметры поперечных профилей улиц.

1.7. Предусматриваются мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.8. Устанавливаются следующие параметры планируемого развития территории:

1.8.1. Площадь застроенной и подлежащие застройке территории (кварталы) –

8,95985 га.

1.8.2. Площадь территорий общего пользования – 3,71855 га., в том числе:

- улицы, дороги, проезды  – 3,63671 га;

1.8.3. Площадь территории жилой зоны –  8,03175 га.

1.8.4. Средняя этажность –  2 этажей.

1.8.5. Процент застройки – 17,25 %.

1.9. Содержатся предложения по дальнейшему развитию территории:

Также на планируемой территории размещаются зоны:

- Зона производственных и коммунально-складских объектов ΙV и V класса вредности  (квартал № 2)                                                                               – 0,9281 га;

- Зона парков, скверов, садов, бульваров, набережных, пляжей - 0,05453 га;

- Зона озелененных территорий специального назначения   - 0,2737 га.

1.10. Даны предложения по размещению границ территориальных зон, в соответствии с пунктом 2 раздела 1.2 Правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, которые имеют некоторые существенные отличия  принципиального характера.

Согласно Решению Волгоградской городской думы № 28/892 от 29.04.2015г.   « О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город герой-Волгоград,  утвержденным  Решением Волгоградской городской Думы от 15.09.2010г. № 36/1087 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград» (в редакции на 08.04.2015г), данная территория расположена в территориальных зонах:

- П 1-3 – зона производственных и коммунально-складских объектов ΙV и V класса вредности;

- Ж 5 – зона планируемой жилой застройки;

- Д 2-2 – зона застройки объектами общественно-делового и жилого назначения на территориях планируемых к реорганизации;

- С-6 – зона озелененных территорий специального назначения.

На основании обращения по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утвержденные решением Волгоградской Думы от 15.09.2010 № 36/1087, в части изменения территориальной зоны территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 34:34:050074:38, 34:34:050074:39, 34:34:050074:40, 34:34:050074:41, 34:34:050074:42, 34:34:050074:43, 34:34:050074:44, 34:34:050074:45, 34:34:050074:46, 34:34:050074:47, 34:34:050074:48, 34:34:050074:49, 34:34:050074:55, 34:34:050074:56, 34:34:050074:57, 34:34:050074:58, 34:34:050074:59, 34:34:050074:60, 34:34:050074:347, 34:34:050074:236, 34:34:050074:237 в квартале 05_02_058 по ул. Автотранспортной в Ворошиловском районе Волгограда, с зоны производственных и коммунально-складских объектов ΙV и V класса вредности (П 1-3), зоны планируемой жилой застройки (Ж5) на зону смешанной застройки жилыми домами (Ж 4), на заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград от 02.11.2016 г. рекомендовано главе администрации Волгограда включить данное предложение в перечень вносимых изменений в Правила в следующей формулировке: «Изменить территориальную зону территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 34:34:050074:38, 34:34:050074:39, 34:34:050074:40, 34:34:050074:41, 34:34:050074:42, 34:34:050074:43, 34:34:050074:44, 34:34:050074:45, 34:34:050074:46, 34:34:050074:47, 34:34:050074:48, 34:34:050074:49, 34:34:050074:55, 34:34:050074:56, 34:34:050074:57, 34:34:050074:58, 34:34:050074:59, 34:34:050074:60, 34:34:050074:347, 34:34:050074:236, 34:34:050074:237 в квартале 05_02_058 по ул. Автотранспортной в Ворошиловском районе Волгограда, с зоны производственных и коммунально-складских объектов ΙV и V класса вредности (П 1-3), зоны планируемой жилой застройки (Ж5) на зону смешанной застройки жилыми домами (Ж 4)». (письмо Департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда от 18 ноября 2016 № ар17562-16).

С учетом Генерального плана Волгограда на планируемой территории предлагается развитие жилой функции – формируется малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная застройка и индивидуальная жилая застройка  с объектами социального и общеобразовательного назначения. Планируемая и существующая жилая застройка в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград расположена в территориальных зонах П 1-3 и Ж 5.

Согласно Генеральному плану Волгограда, утвержденному Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007г. № 47/1112 (в ред. от 05 декабря 2014 г. № 22/699) территория проектирования расположена в следующих функциональных зонах:

- Общественно-деловая зона.

На планируемой территории квартала № 1 предлагается развитие жилой функции – формируется малоэтажная многоквартирная жилая застройка и индивидуальная жилая застройка  с объектами социального и общеобразовательного назначения.

С учетом существующих земельных участков жилой застройки,   существующих объектов, а также принятых проектных решений предлагается:

В границах квартала № 1 изменить вид территориальных зон - с зоны производственных и коммунально-складских объектов ΙV-V класса вредности (П1-3) , зоны планируемой жилой застройки (Ж 5),  заменить на зону смешанной застройки жилыми домами (Ж 4).

Проектные решения предусматривают внесение изменений  в Правила землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград и Генеральный план.

На основании постановления главы Волгограда № 38-п от 13.03.2017г. « О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Волгограда», проведены публичные слушания 18 мая 2017года,  которыми было принято решение о внесении изменений в ПЗЗ и переводе зоны включающей земельные участки с кадастровыми номерами 34:34:050074:38, 34:34:050074:39, 34:34:050074:40, 34:34:050074:41, 34:34:050074:42, 34:34:050074:43, 34:34:050074:44, 34:34:050074:45, 34:34:050074:46, 34:34:050074:47, 34:34:050074:48, 34:34:050074:49, 34:34:050074:55, 34:34:050074:56, 34:34:050074:57, 34:34:050074:58, 34:34:050074:59, 34:34:050074:60, 34:34:050074:235, 34:34:050074:236, 34:34:050074:237 в квартале 05_02_058 по ул. Автотранспортной в Ворошиловском районе Волгограда, с зоны производственных и коммунально-складских объектов ΙV и V класса вредности (П 1-3), зоны планируемой жилой застройки (Ж5) на зону смешанной застройки жилыми домами (Ж 4).

В соответствии с картой зон с особыми условиями использования территорий, в границах проектируемой территории установлены зоны с особыми условиями использования территории – от железной дороги и промпредприятия.

Раздел 2. Размещение объектов капитального строительства

2.1.  В  кварталу № 1 предусматривается размещение:

-  2 многоквартирных жилых дома до 4 этажей поз.1 с общей площадью  2160,0 кв.м.;

-   2 многоквартирных жилых дома до 4 этажей поз.2 с общей площадью  3065,04 кв.м.;

-  65 индивидуальных жилых дома поз.3 с общей площадью 13000 кв.м.,

9 существующих индивидуальных жилых дома поз.9 с общей площадью 1980 кв.м..

2.2. Предусматривается размещение объекта коммунально-бытового назначения  – банный комплекс  поз.5 с общей площадью 88 кв.м. и блок бытового обслуживания поз. 7в с общей площадью 265,1 кв.м..

2.3. Предусматривается размещение спортивного назначения – спортивно-оздоровительный комплекс с общей площадью 442 кв.м..

2.4. Предусматривается размещение филиала детской поликлиники на 50 посещений в смену поз.7а с общей площадью 450,0 кв.м..

2.5.  Предусматривается размещение административных помещений поз.7б с  общей площадью 100 кв.м.,   магазин поз. 11  общей площадью 53,0 кв.м.

2.6.     Предусматривается размещение учреждений дошкольного, начального и среднего образования – детский сад на 30 мест поз. 4б с общей площадью 288,0 кв.м., неполная средняя школа на 40 учащихся поз. 4а с общей площадью 288,0 кв.м..

2.7. Предусматривается размещение объектов инженерно-технического обеспечения (ТП, ГРПШ, ШРП).

Раздел 3. Развитие системы здравоохранения и социального обслуживания

3.1. Предусматривается размещение объектов общественного назначения:

- В связи с тем, что «Генеральный план Волгограда», утверждённый решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. с изменениями 2008-2012 г.г.,  не предусматривает размещение на данной территории Волгограда объекта здравоохранения, проектом предлагается размещение филиала поликлиники на 50 посещений в смену (поз.7а) в существующем здании (универсальный блок поз.7)   общей площадью 450кв.м..

- Учреждение общего образования общей площадью 576,0 кв.м., которое включает дошкольное образовательное учреждение – детский сад на 30 мест (поз.4б) общей площадью 288,0 кв.м.;

- Так как внесение изменений в  «Генеральный план Волгограда», предусматривает размещение общеобразовательной школы в квартале 05_02_012 (земельный участок учетный № 5-16-1398 площадью 19440 кв. м.  зарезервирован для муниципальных нужд постановлением администрации Волгограда №1583 от 20.09.2013), на планируемой территории предусматривается размещение неполной средней школы  на 40 мест (общая площадь 288,0 кв.м.) в учреждении общего образования (поз.4):

- Банный комплекс (поз.5) общей площадью 88 кв.м.;

- Спортивно-оздоровительный комплекс (поз. 6) общей площадью

442 кв.м.;

- Универсальный блок, который включает блок бытового обслуживания общей площадью 265,1 кв.м. (поз.7в)  и филиал поликлиники на 50 посещений в смену общей площадью 450 кв.м. (поз. 7а);

- Магазин продовольственных и непродовольственных товаров с общей площадью 53 кв.м. поз. 11.

Характеристика планируемого развития территории

(квартал № 1)

| Номер ЗУ в соответствии с «Чертежом межевания» | Площадь ЗУ, кв.м. | Кол-во жилых домов | Площадь застройки, кв.м | Общая площадь здания, м2 | Коэф-т застройки | Коэф-т плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона планируемого размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов до 4-х этажей |
| 11 | 1632,0 | 1 | 510,84 | 1532,52 | 0,31 | 0,94 |
| 12 | 1759,0 | 1 | 510,84 | 1532,52 | 0,29 | 0,87 |
| 13 | 1530,0 | 1 | 450,0 | 1080,0 | 0,29 | 0,71 |
| 15 | 1512,0 | 1 | 450,0 | 1080,0 | 0,30 | 0,71 |
| Зона планируемого размещения малоэтажных индивидуальных жилых домов |
| 16-25 (сущ) | 7580,0 | 9 | 1287,0 | 1980,0 | 0,17 | 0,27 |
| 26-89 | 40061,7 | 65 | 8150,0 | 13000,0 | 0,21 | 0,33 |
| Зона планируемого размещения объектов дошкольного и начального среднего образования |
| 2, 3 | 3268,4 | 2 | 360,0 | 576,0 | 0,11 | 0,18 |
| Очередность планируемого развития территории |
| Размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов до 4-х этажей | 1-й этап |
| Размещение малоэтажных индивидуальных жилых домов | 2-й этап |
| Размещение объектов дошкольного и начального среднего образования | 1-й этап |

Раздел 4. Развитие системы транспортного обслуживания

4.1. Предусматривается в соответствии с п.11.5 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» развитие улично-дорожной сети с поэтапным достижением расчетных параметров магистральных улиц и транспортных пересечений, предусмотренных Генеральным планом Волгограда, с учетом необходимости резервирования соответствующих территорий для муниципальных нужд.

4.2. Предлагается предусмотреть размещение:

- магистральной улицы районного значения (улица Автотранспортная) с шириной проезжей части 7,0 м  с тротуарами шириной 2,25м.

4.3.  Предусматривается устройство улиц местного значения:

- улицы № 1, 2 и 3.

Улично-дорожная сеть формируется улицами шириной в красных линиях:

- улица Автотранспортная - от 23,4 до 47,25 метров;

- улица № 1 –  от 18,3 до 50,0 метров;

- улица № 2 –  от 26,4 до 50,0 метров;

- Улица № 3 – от 17,14 до 22,74 метров.

4.4. Обеспечиваются места для кратковременного хранения автотранспорта. Автостоянки размещаются у объектов общественно-делового назначения.

4.5. Устанавливаются следующие параметры развития системы транспортного обслуживания:

4.5.1. Протяженность улично-дорожной сети – 1,2625 км.

4.5.2. Ширина проезжей части улиц местного значения – 6,0 м.

4.5.3. Вместимость стоянок для постоянного хранения легковых автомобилей –

233 м/м.

4.5.4. Вместимость стоянок для временного хранения легковых автомобилей –

29 м/м.

4.5.5. Вместимость стоянок повторного применения           –         29 м/м.

Раздел 5. Развитие систем инженерно-технического обеспечения

5.1. Предусматривается строительство на планируемой территории сетей и объектов инженерно-технического обеспечения:

- хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- хозяйственно-бытовой канализации;

- дождевой канализации;

- электроснабжения;

- теплоснабжения;

- радиовещания;

- телефонной связи;

- газоснабжения.

5.2. Устанавливаются следующие параметры развития систем инженерно-технического обеспечения:

5.2.1. Водопотребление -      208,25   куб.м/сут.

5.2.2. Водоотведение –        157,04    куб.м/сут.

5.2.2.1. Дождевые стоки -      253,57  куб.м/сут.

5.2.3. Электропотребление –   787,78  кВт.

5.2.4. Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее

водоснабжение –0,667 Мвт.

5.2.5. Ёмкость телефонной сети -193 абонентских телефонов.

5.2.6. Расход газа – 715,09 куб.м/час.

5.2.7. Количество радиоточек – 354 .

Раздел 6. Мероприятия по инженерной подготовке территории

6.1. Предусматриваются  основные мероприятия по защите территории от подтопления  грунтовыми водами естественного происхождения и   инфильтрация атмосферных осадков и талых вод:

6.1.1. Вертикальная планировка и благоустройство;

6.1.2. Подсыпка территории пониженных мест;

6.1.3. Организация поверхностного стока;

Территория подсыпки в границах проектирования составляет – 2,98га.

Раздел 7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

7.1. Предусматриваются следующие основные мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:

7.1.1. Обеспечивается в случае возгорания и разрушения зданий и сооружений беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям аварийно-спасательных и пожарных команд.

7.1.2. Предусматриваются системы связи, сигнализации и оповещения по сигналам гражданской обороны жителей и работников предприятий и организаций, находящихся на территории застройки.

7.1.3. Предусматриваются мероприятия по эвакуации и возможности спасения людей.

7.1.4. Обеспечивается содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них.

7.1.5. Обеспечивается выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе ППБ 01.

7.1.6. Мероприятия по противопожарной защите зданий предусматриваются с учетом технического оснащения пожарных подразделений и их расположения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2016 г. | Расчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь планируемой территории – всего | га | 12,67835 | 12,67835 |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.2 | Застроенные и подлежащие застройке (кварталы) | -/- | - | 8,95985 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Зона смешанной застройки жилыми домами (квартал № 1), в т.ч.: | -/- | - | 8,03175 |  |
|  | - зона планируемого размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов до 4-х этажей | -/- | - | 0,82302 |  |
|  | - зона планируемого размещения малоэтажных индивидуальных жилых домов | -/- | - | 6,39630 |  |
|  | - зона планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения | -/- | - | 0,04691 |  |
|  | - зона планируемого размещения объектов спортивного назначения | -/- | - | 0,10703 |  |
|  | - зона планируемого размещения объектов социального обслуживания | -/- | - | 0,30605 |  |
|  | - зона планируемого размещения объектов дошкольного и начального образования | -/- | - | 0,32684 |  |
|  | - зона планируемого размещения объектов инженерно-транспортной инфраструктуры | -/- | - | 0,02560 |  |
| 1.2.2 | Зона производственных и коммунально-складских объектов ΙV и V класса вредности (квартал № 2) | -/- | 9,2126 | 0,9281 |  |
| 1.2.3 | Зона планируемой жилой застройки | -/- | 1,0827 | 8,03175 |  |
| 1.2.4 | Зона парков, скверов, садов, бульваров, набережных, пляжей | -/- | 0,05453 | 0,05453 |  |
| 1.2.5 | Зона застройки объектами общественно-делового и жилого назначения на территории планируемой к реорганизации | -/- | 0,3206 | - |  |
| 1.2.6 | Зона озелененных территорий спецназначения | -/- | 0,02737 | 0,02737 |  |
| 1.3 | Территории общего пользования, в том числе: | -/- | 1,98055 | 3,71855 |  |
| 1.3.1 | Улицы, дороги, проезды, в том числе: | -/- | 1,98055 | 3,63671 |  |
|  | - зона парков, скверов, садов, бульваров, набережных, пляжей | -/- | 0,05453 | 0,05447 |  |
|  | - зона озелененных территорий специального назначения | га | 0,02737 | 0,02737 |  |

Раздел 8. Технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2016 г. | Расчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2. Население (квартал № 1) |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | человек | 130 | 569 |  |
| 2.2 | Средняя плотность населения | чел./га | 14,1 | 70,84 |  |
|  | 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | кв.м общ. площади | 4140,0 | 20305,04 |  |
| 3.2 | Новое жилищное строительство | кв.м общ. площади | - | 16065,04 |  |
| 3.3 | Количество зем.участков домовладений | шт | 11 | 79 |  |
|  | 4. Застройка (квартал № 1) |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя этажность | этаж | 2 | 2 |  |
| 4.2 | Процент застройки квартала | % | - | 17,25 |  |
| 4.3 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,048 | 0,28 |  |
| 4.4 | Коэффициент застройки |  | 0,026 | 0,17 |  |
|  | 5. Социальное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | - | 30 |  |
| 5.2 | Общеобразовательные учреждения | мест/смена | - | 40 |  |
| 5.3 | Аптеки | объект | - | - |  |
| 5.4 | Филиал поликлиники | пос/смену | - | 50 |  |
| 5.5 | Магазины, всего | кв.м. общ. площади | - | 53 |  |
|  | В том числе: - продовольственные | -/- | - | 53 |  |
|  | - непродовольственные | -/- | - |  |  |
| 5.6 | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | - |  |
| 5.7 | Предприятия бытового обслуживания (банный комплекс) | кв.м общ. площади | - | 88 |  |
| 5.8 | Предприятия досуга | кв.м общ. площади | - | - |  |
| 5.9 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (СОК) | кв.м общ. площади | - | 442,0 |  |
| 5.10 | Общественные и деловые организации (административное помещение) | кв.м общ. площади | - | 100,0 |  |
|  | 6. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| 6.1. | Протяжённость улично-дорожной сети – всего | км | - | 1,2625 |  |
| 6.2. | в том числе: - Магистральные улицы | -/- | - | 0,4207 |  |
| 6.3. | из них: Общегородского значения | -/- | - | - |  |
| 6.4. | Районного значения | -/- | - | 0,4207 |  |
| 6.5. | - Улицы и проезды местного значения | -/- | - | 0,8418 |  |
| 6.6. | Стоянки для хранения легковых автомобилей – всего | маш.-мест | - | 227 |  |
| 6.6.1 | в том числе: - постоянного хранения | -/- | - | 233 |  |
| 6.6.2 | - временного хранения | -/- | - | 29 |  |
| 6.6.3 | - повторного применения |  |  | 29 |  |
|  | 7. Инженерно-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 7.1. | Водопотребление | куб.м/сут | - | 208,25 |  |
| 7.2. | Водоотведение | -/- | - | 157,04 |  |
| 7.2.1 | Дождевые стоки | -/- | - | 253,57 |  |
| 7.3. | Электропотребление | кВт | - | 787,78 |  |
| 7.4. | Расход газа | куб.м/час | - | 711,39 |  |
| 7.5. | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Мвт | - | 0,667 |  |
| 7.6 | Телефонизация | номеров | - | 193 |  |
| 7.7 | Радиофикация | точек | - | 354 |  |
|  | 8. Благоустройство территории |  |  |  |  |
| 8.1. | Площадь территорий, требующих проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке (территория подлежащая подсыпке) в границах проектируемой территории | га | - | 2,98 |  |
| 8.3. | Количество твёрдых бытовых отходов | тн/год |  | 375,39 |  |
| 8.4 | Количество мусоросборочных контейнеров | шт | - | 9 |  |
| 8.5 | Количество мусоросборочных площадок | шт | - | 3 |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ