| ООО «НОКС» Проект планировки территории земельного участка с кадастровым номером 34:34:070103:29, общей площадью 1 468 027 кв.м (146,8 га), расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, ул. Промысловая 23, находящегося в границах квартала 07_11_015 по ул. Промысловой в Кировском районе Волгограда Том 1 Проект планировки территории. Основная часть проекта планировки территории 1592.2021-ППТ.ОЧ Волгоград 2021 |
| --- |
| ООО «НОКС» Проект планировки территории земельного участка с кадастровым номером 34:34:070103:29, общей площадью 1 468 027 кв.м (146,8 га), расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, ул. Промысловая 23, находящегося в границах квартала 07_11_015 по ул. Промысловой в Кировском районе Волгограда Том 1 Проект планировки территории. Основная часть проекта планировки территории 1592.2021-ППТ.ОЧ Заказчик: ООО «ПРОМТЕХ» (полное наименование организации/заявителя) Директор Д.Е. Сапаев Главный архитектор проекта О.С. Рассадников Волгоград 2021 |
| СОДЕРЖАНИЕ Обозначение Наименование Стр. 1592.2021-ППТ.ОЧ.С Содержание 2 1592.2021-ППТ.ОЧ Введение 3 1592.2021-ППТ.ОЧ.П 1. Положения проекта планировки территории 4 1.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом) 4 1.2. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 11 1.3. Положение о характеристиках зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов 21 1.4. Развитие системы транспортного обслуживания территории 22 1.5. Положения об очерёдности планируемого развития территории 22 1.6. Координаты границ проекта планировки территории 23 2. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории 26 Графические материалы 1592.2021-ППТ.ОЧ (лист 1) Чертёж планировки территории М 1:2 000 - |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.С |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |
| Директор | Сапаев |  | 10. 21 г. | Содержание | Стадия | Лист | Листов |
| ГАП | Рассадников |  | 10. 21 г. |  |  | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  | ООО «НОКС» |
| Н. контр. | Рассадников |  | 10. 21 г. |  |  |
| ВВЕДЕНИЕ Проект планировки территории земельного участка с кадастровым номером 34:34:070103:29, общей площадью 1 468 027 кв.м (146,8 га), расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, ул. Промысловая 23, находящегося в границах квартала 07_11_015 по ул. Промысловой в Кировском районе Волгограда разработан на основании: Распоряжения департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда от 10.06.2021 № 70-осн «О подготовке проекта планировки территории»; Технического задания № 1592 на подготовку «Проекта планировки территории земельного участка с кадастровым номером 34:34:070103:29, общей площадью 1 468 027 кв.м (146,8 га), расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, ул. Промысловая 23, находящегося в границах квартала 07_11_015 по ул. Промысловой в Кировском районе Волгограда», выданного департаментом по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда. Цель проекта: подготовка документации, необходимой для создания особой экономической зоны в рассматриваемых границах и обеспечения ее устойчивого развития. Задачи проекта планировки территории: обеспечение устойчивого развития территорий; определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории; выделение (уточнение границ) элементов планировочной структуры; установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, объектов инженерной и транспортной инфраструктур; установление зон планируемого размещения объектов регионального значения, объектов местного значения. Инициатор подготовки документации по планировке территории: ООО «Промышленные технологии». Документация подготовлена: ООО «НОКС» (ИНН: 3443080554). Площадь территории в границах проекта планировки территории (согласно техническому заданию) – 146,8 га. Уточнённая площадь (с учётом частичного включения в границы проекта участков улично-дорожной сети) – 164,9906 га. Документация по планировке территории подготовлена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, нормативов градостроительного проектирования, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. Главный архитектор проекта Рассадников О.С. « 15 » октября 2021 г. |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |
| Директор | Сапаев |  | 10. 21 г. | Основная часть проекта планировки территории | Стадия | Лист | Листов |
| ГАП | Рассадников |  | 10. 21 г. |  |  | 3 | 27 |
|  |  |  |  |  | ООО «НОКС» |
| Н. контр. | Рассадников |  | 10. 21 г. |  |  |

| 1. ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 1.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом) 1.1.1. Проектом предусматривается изменение красных линий территорий общего пользования по улицам Промысловая и Улица 1, в границах Квартала 07_11_015, в целях приведения границ квартала в соответствие юридическим границам земельного участка и фактическому использованию территории, а именно – с учётом существующего ограждения производственного комплекса ООО «Промышленные технологии» (ООО «ПРОМТЕХ»). 1.1.2. Предусматривается объединение двух смежных кварталов: 07_11_015 и 07_11_016, расположенных вплотную, по общей границе, при этом проектные границы нового квартала проходят по границе административных районов. Площадь Квартала 07_11_015 в проектных границах (без учёта границ ППТ) –160,3571 га (каталог координат представлен в п. 1.1.5 настоящих Положений). 1.1.3. В границах Квартала 07_11_015 устанавливаются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства – производственных и коммунальных предприятий с классом опасности, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград: Производственные предприятия в составе проектной промышленно-производственной особой экономической зоны (ОЭЗ) (управляющая компания: ООО «ПРОМТЕХ»): Зона планируемого размещения производственных предприятий нефтехимической промышленности I и II* класса опасности – для размещения предприятия по производству метанола (Производство 1000 тыс. т/год метанола из природного газа с применением технологии одностадийного риформинга), (I класс опасности) и производства уксусной кислоты, связанного с производством метанола (II класс опасности); _________________________________ * - Сопутствующего предприятия. Зона планируемого размещения производственных предприятий нефтехимической промышленности I класса опасности – для размещения предприятия по производству карбида кальция; Зона планируемого размещения производственных предприятий нефтехимической промышленности I класса опасности – для размещения предприятия по производству биопротеинов из природного газа; Зона планируемого размещения производственных предприятий нефтехимической промышленности I класса опасности – для размещения предприятия по производству химических средств защиты растений (ХСЗР) и производства действующих веществ ХСЗР-2.4 дихлорфеноксиуксусной кислоты, связанного с производством ХСЗР; |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| Зона планируемого размещения производственных предприятий нефтехимической промышленности II класса опасности – для размещения предприятия по производству изоцианатов из ароматических углеводородов*; _________________________________ * - Границы Зоны предусматривают, при формировании земельного участка, внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград в части изменения границ территориальных зон: «Производственной зоны объектов I класса опасности (П 1-1)», «Производственной зоны объектов IV и V класса опасности (П 1-3)» и «Зоны зелёных насаждений специального назначения (С 4)», а именно: уточнения границ территориальных зон: П 1-1 и П 1-3 с отнесением площади земельного участка к одной территориальной зоне – П 1-1, а также исключение наложения границ территориальной зоны С 4 на часть территории квартала 07_11_015 в границах объектов Особой экономической зоны ООО «ПРОМТЕХ»; Зона планируемого размещения производственных предприятий (включая I класс опасности) – для размещения перспективных производств (территория перспективного развития); Зона планируемого размещения производственных предприятий нефтехимической промышленности III класса опасности – для размещения предприятия по производству азота и кислорода (ВРУ); Зона планируемого размещения производственных предприятий нефтехимической промышленности II класса опасности – для размещения предприятия по производству товаров бытовой химии*. _________________________________ * - Границы Зоны предусматривают, при формировании земельного участка, внесение изменений в ПЗЗ Волгограда в части уточнения границ территориальных зон: «Производственной зоны объектов I класса опасности (П 1-1)» и «Производственной зоны объектов II и III класса опасности (П 1-2)», с отнесением площади земельного участка к одной территориальной зоне – П 1-2. Производственные и коммунальные предприятия, с включением объектов коммунальной инфраструктуры, управляющей компании ООО «ПРОМТЕХ»: Зона планируемого размещения производственных и складских объектов не выше IV класса опасности, объектов коммунального обслуживания (поз.: 9, 10)*; _________________________________ * - Границы Зон предусматривают, при формировании земельных участков, внесение изменений в ПЗЗ Волгограда в части уточнения границ территориальных зон: «Производственной зоны объектов IV и V класса опасности (П 1-3)» и «Производственной зоны объектов II и III класса опасности (П 1-2)», с отнесением площади земельных участков к одной территориальной зоне – П 1-3. Зона планируемого размещения производственных и складских объектов II и III класса опасности, объектов коммунального обслуживания (поз.11)*; _________________________________ * - Границы Зоны предусматривают, при формировании земельного участка, внесение изменений в ПЗЗ Волгограда в части уточнения границ территориальных зон: «Производственной зоны объектов II и III класса опасности (П 1-2)» и «Производственной зоны объектов I класса опасности (П 1-1)», с отнесением площади земельного участка к одной территориальной зоне – П 1-2. Зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания (поз.12); _________________________________ * - Границы Зоны предусматривают, при формировании земельного участка, внесение изменений в ПЗЗ Волгограда в части уточнения границ территориальных зон: «Производственной зоны объектов I класса опасности (П 1-1)» и «Производственной зоны объектов IV и V класса опасности (П 1-3)», с отнесением площади земельного участка к одной территориальной зоне – П 1-2. |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| Зона планируемого размещения производственных и складских объектов, включая размещение объектов I класса опасности, объектов коммунального обслуживания (поз.: 13, 14, 15); Зона планируемого размещения производственных и складских объектов, включая размещение объектов I класса опасности, объектов коммунального обслуживания (поз.16)*; _________________________________ * - Границы Зоны предусматривают, при формировании земельного участка, внесение изменений в ПЗЗ Волгограда в части изменения границ территориальных зон: «Производственной зоны объектов I класса опасности (П 1-1)» и «Зоны зелёных насаждений специального назначения (С 4)», а именно: исключение наложения границ территориальной зоны С 4 на часть территории квартала 07_11_015 в границах объектов Особой экономической зоны ООО «ПРОМТЕХ». Зона планируемого размещения производственных и складских объектов, включая размещение объектов I класса опасности, объектов коммунального обслуживания (поз.17); Зона планируемого размещения складских объектов не выше IV класса опасности, объектов коммунального обслуживания (поз.18); Зона планируемого размещения объектов капитального строительства железнодорожного транспорта – погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов, иных объектов – I класса опасности (поз.19)*; _________________________________ * - Границы Зоны предусматривают, при формировании земельного участка, внесение изменений в ПЗЗ Волгограда в части уточнения границ территориальных зон: «Производственной зоны объектов I класса опасности (П 1-1)» и «Производственной зоны объектов II и III класса опасности (П 1-2)», с отнесением площади земельного участка к одной территориальной зоне – П 1-1. Зона планируемого размещения объектов капитального строительства железнодорожного транспорта – погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов, иных объектов – не выше IV класса опасности (поз.19’)*; _________________________________ * - Границы Зоны предусматривают, при формировании земельного участка, внесение изменений в ПЗЗ Волгограда в части уточнения границ территориальных зон: «Производственной зоны объектов II и III класса опасности (П 1-2)» и «Производственной зоны объектов IV и V класса опасности (П 1-3)», с отнесением площади земельных участков к одной территориальной зоне – П 1-3. Зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания – линейных объектов (для размещения проездов, инженерных коммуникаций, строительства и эксплуатации промышленных железнодорожных путей), (поз.30). Производственные и коммунальные предприятия, не входящие в состав проектной промышленно-производственной особой экономической зоны: Зона размещения объектов гражданской обороны – в границах участков, находящихся в федеральной собственности, занимаемых убежищами (поз.: 20-29): - границы Зон поз.: 20, 21, 23-29 устанавливаются по границам земельных участков, состоящих на государственном кадастровом учёте; - границы Зоны объекта поз.22 устанавливаются по границам земельного участка с учётом сведения границ с участком предприятия по производству метанола; Зона размещения производственных предприятий строительной промышленности IV и V класса опасности – для эксплуатации промпредприятия (ООО «Фирма ЖБИ-6»), включая земельные участки линейных объектов под опорами ВЛ-35кВ; |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| Зона размещения производственных предприятий IV и V класса опасности (поз.: 32, 33), в границах земельных участков промплощадок, находящихся в собственности субъекта РФ (кадастровые №№ 34:34:070103:32, 34:34:070103:33); Зона размещения производственных предприятий нефтехимической промышленности III класса опасности – для эксплуатации промпредприятия (собственность ООО «Строй-Проект», аренда предприятия ООО Волгоградпромпроект) *; _________________________________ * - Проектное решение предусматривает внесение изменений в ПЗЗ Волгограда в части изменения вида территориальной зоны: с «Производственной зоны объектов IV и V класса опасности (П 1-3)» на «Производственную зону объектов II и III класса опасности (П 1-2)». Зона размещения производственных предприятий нефтехимической промышленности IV и V класса опасности – для эксплуатации (реконструкции) промпредприятия (ООО «ХИМИНВЕСТ»); Зона размещения объектов коммунального обслуживания – линейных объектов (для размещения проездов, инженерных коммуникаций, эксплуатации промышленных железнодорожных путей), (поз.36) – объектов местного значения. 1.1.4. Проектные показатели плотности застройки для территориальных зон, в границах размещаемых производственных и коммунальных предприятий, определяются в соответствии с Приложением Б – СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Таблицей 23 п.5.9 «Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград» от 30.01.2013 г. № 72/2156. Нормируемые коэффициенты застройки и плотности застройки приводятся для территории промышленного квартала 07_11_015 в границах красных линий* – представлены в табличном виде: Виды территориальных зон Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки Норматив-ный Проектный Норматив-ный Проектный Квартал 07_11_015 (площадь 160,3571 га**) Производственная - зона объектов I класса опасности (П 1-1); - зона объектов II и III класса опасности (П 1-2); - зона объектов IV и V класса опасности (П 1-3). зона промышленных объектов (поз.: 1-8, 30) 0,8 0,8 max 2,4 2,4 max зона коммунально-складских объектов (поз.: 9-28) 0,6 0,6 max 1,8 1,8 max * - «Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей в себя один или несколько объектов», «Границами кварталов являются красные линии» (п.: 1, 3 Примечаний Таблицы Б.1 Приложения Б, СП 42.13330.2016); ** - площадь квартала в границах красных линий, без учёта границ ППТ. В Проекте приводятся предельно допустимые показатели плотности застройки исходя из необходимости учёта особенностей технологических процессов на производствах. Указанные коэффициенты подлежат уточнению на стадии разработки проектной документации. |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| 1.1.5. Координаты поворотных точек границ устанавливаемых красных линий: Квартал 07_11_015: Номер точки Координаты y x 1 -15516.15 -4456.03 2 -15502.52 -4431.32 3 -15499.97 -4426.62 4 -15486.97 -4403.37 5 -15474.11 -4388.42 6 -15474.56 -4380.07 7 -15402.66 -4249.30 8 -15399.25 -4251.39 9 -15332.32 -4128.60 10 -15333.42 -4124.53 11 -15355.29 -4090.57 12 -15364.61 -4044.78 13 -15366.32 -4038.78 14 -15451.78 -3967.32 15 -15484.08 -3941.29 16 -15505.16 -3923.93 17 -15633.01 -3819.77 18 -15640.00 -3814.16 19 -15664.07 -3794.57 20 -15696.27 -3768.44 21 -15842.23 -3634.09 22 -15938.63 -3540.17 23 -16034.03 -3453.19 24 -16174.37 -3293.47 25 -16380.59 -3150.31 26 -16447.66 -3115.29 27 -16444.32 -3099.32 28 -16474.31 -3086.90 29 -16492.05 -3084.47 30 -16664.56 -3007.42 31 -16780.87 -2981.36 32 -17035.15 -2901.14 33 -17055.47 -2896.92 34 -17267.58 -2827.32 35 -17531.47 -2742.27 36 -17532.41 -2741.97 |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| Номер точки Координаты y x 37 -17562.49 -2819.87 38 -17587.50 -2887.00 39 -17637.28 -3015.35 40 -17762.96 -2967.94 41 -17815.58 -3111.53 42 -17825.94 -3105.98 43 -17860.41 -3169.37 44 -17840.72 -3180.15 45 -17756.90 -3226.05 46 -17750.85 -3243.36 47 -17649.73 -3298.59 48 -17637.94 -3293.64 49 -17624.10 -3301.02 50 -17623.57 -3299.80 51 -17604.95 -3309.70 52 -17603.94 -3323.48 53 -17379.43 -3447.41 54 -17355.09 -3403.15 55 -17327.12 -3418.21 56 -17328.90 -3421.46 57 -17320.83 -3425.88 58 -17343.99 -3467.88 59 -17227.46 -3532.49 60 -17188.19 -3530.90 61 -17182.32 -3537.23 62 -17115.80 -3544.29 63 -17088.38 -3553.02 64 -17003.51 -3524.08 65 -16989.48 -3527.10 66 -16975.35 -3535.20 67 -16973.67 -3532.58 68 -16960.46 -3539.09 69 -16940.39 -3570.18 70 -16944.83 -3585.09 71 -16987.81 -3661.52 72 -16702.05 -3819.22 73 -16493.26 -3934.37 74 -16441.59 -3962.01 75 -16419.68 -3974.03 |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| Номер точки Координаты y x 76 -16421.77 -3977.43 77 -16403.81 -3982.73 78 -16375.97 -3998.77 79 -16158.91 -4118.13 80 -15824.86 -4300.99 81 -15807.56 -4312.38 82 -15803.31 -4307.36 83 -15764.93 -4335.64 84 -15698.91 -4371.66 85 -15694.10 -4367.71 86 -15682.61 -4379.04 87 -15657.79 -4392.47 88 -15530.88 -4461.29 1 -15516.15 -4456.03 1.1.6. В составе территорий общего пользования определяются границы элементов планировочной структуры: Улично-дорожная сеть: - Зона размещения объектов улично-дорожной сети (объектов местного значения), предназначенная для размещения автомобильных дорог, пешеходных тротуаров, придорожных стоянок автотранспорта, а также линейных объектов инженерной инфраструктуры; Зона объектов железнодорожного транспорта: - Зона размещения железнодорожных путей (в границах части существующего земельного участка, занимаемого промышленными железнодорожными путями ООО «ПРОМТЕХ»). Площадь территорий в проектных границах элементов планировочной структуры: Квартал 07_11_015 – 160,3571 га; - в т. ч. площадь в границах проектной промышленно-производственной особой экономической зоны – 146,2234 га; Территории общего пользования – 4,6335, в т.ч.: Улично-дорожная сеть – 4,2898 га; Зона объектов железнодорожного транспорта (железнодорожных путей) – 0,3437 га. |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| 1.2. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 1.2.1. В границах Проекта планировки территории не предусмотрено размещение объектов жилищного строительства, объектов общественно-делового назначения. 1.2.2. Перечень объектов капитального строительства в составе планируемых к размещению промышленных производств, коммунальных предприятий и объектов коммунального обслуживания, их параметры, определяются в соответствии с технологическими решениями на следующих стадиях проектирования. Настоящим проектом определены предельные нормативные параметры объектов капитального строительства, в составе размещаемых предприятий, в установленных границах «Зон планируемого размещения объектов капитального строительства» в соответствии с градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки г.о. город-герой Волгоград: Поз.1 (согласно листу 1 – Чертеж планировки территории): Территориальная зона: «Производственная зона объектов I класса опасности (П1-1)». Производственные предприятия нефтехимической промышленности: - Производство 1000 тыс. т/год метанола из природного газа с применением технологии одностадийного риформинга (I класс опасности); - Производство уксусной кислоты, связанное с производством метанола (II класс опасности): предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках – I; минимальная доля озеленения земельных участков – 15% площади земельного участка – 41 242 кв. м (суммарная площадь); минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельных участках – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах – 89 маш/мест; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках – 1; максимальный процент застройки в границах земельных участков, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 219 952 кв. м (суммарная площадь). Поз.2: Территориальная зона: «Производственная зона объектов I класса опасности (П1-1)». Производственное предприятие нефтехимической промышленности – Производство карбида кальция (I класс опасности): предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – I; |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| минимальная доля озеленения земельного участка – 15% площади земельного участка – 9 974 кв. м; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельном участке – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах – 37 маш/мест; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке – 1; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 53 193 кв.м. Поз.3: Территориальная зона: «Производственная зона объектов I класса опасности (П1-1)». Производственное предприятие нефтехимической промышленности – Производство биопротеинов из природного газа (I класс опасности): предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – I; минимальная доля озеленения земельного участка – 15% площади земельного участка – 15 015 кв. м; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельном участке – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах – 10 маш/мест; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке – 1; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 80 078 кв.м. Поз.4: Территориальная зона: «Производственная зона объектов I класса опасности (П1-1)». Производственные предприятия нефтехимической промышленности: - Производство химических средств защиты растений (ХСЗР), (I класс опасности); - Производство действующих веществ ХСЗР-2.4 дихлорфеноксиуксусной кислоты, связанное с производством ХСЗР (I класс опасности): предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках – I; минимальная доля озеленения земельных участков – 15% площади земельного участка – 10 361 кв. м (суммарная площадь); минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельных участках – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах – 36 маш/мест (суммарное количество); минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках – 1; максимальный процент застройки в границах земельных участков, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 55 256 кв. м (суммарная площадь). |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| Поз.5: Территориальная зона: «Производственная зона объектов I класса опасности (П1-1)»*. Производственное предприятие нефтехимической промышленности – Производство изоцианатов из ароматических углеводородов (II класс опасности): предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – I; минимальная доля озеленения земельного участка – 15% площади земельного участка – 24 069 кв. м; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельном участке – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах – 99 маш/мест; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке – 1; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 128 368 кв. м. _________________________________ * - с учётом внесения изменений в ПЗЗ Волгограда в части уточнения границ территориальных зон. Поз.6: Территориальная зона: «Производственная зона объектов I класса опасности (П1-1)». Производственное предприятие (включая I класс опасности), (территория перспективного развития): предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках – I; минимальная доля озеленения земельных участков – 15% площади земельного участка – 10 622 кв. м; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельном участке – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках – 1; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 56 650 кв. м. Поз.7: Территориальная зона: «Производственная зона объектов I класса опасности (П1-1)». Производственное предприятие нефтехимической промышленности – ВРУ (производство азота и кислорода), (III класс опасности): предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – I; минимальная доля озеленения земельного участка – 15% площади земельного участка – 5 723 кв. м; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельном участке – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах – 11 маш/мест; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке – 1; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 30 522 кв. м. Поз.8: Территориальная зона: «Производственная зона объектов II и III класса опасности (П1-2)»*. Производственное предприятие нефтехимической промышленности – Производство товаров бытовой химии (II класс опасности): предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – II; минимальная доля озеленения земельного участка – 15% площади земельного участка – 4 300 кв. м; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельном участке – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах – 16 маш/мест; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке – 1; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 22 932 кв. м. _________________________________ * - с учётом внесения изменений в ПЗЗ Волгограда в части уточнения границ территориальных зон. Поз.9: Территориальная зона: «Производственная зона объектов IV и V класса опасности (П1-3)»*. Производственные и складские объекты не выше IV класса опасности, объекты коммунального обслуживания: предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – IV; |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| минимальная доля озеленения земельного участка – 15% площади земельного участка – 4 050 кв. м. Для земельных участков с видом разрешённого использования «Коммунальное обслуживание» – не подлежит установлению; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельном участке – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 21 603 кв. м. Для земельных участков с видом разрешённого использования "Предоставление коммунальных услуг" – не подлежит установлению. _________________________________ * - с учётом внесения изменений в ПЗЗ Волгограда в части уточнения границ территориальных зон. Поз.10: Территориальная зона: «Производственная зона объектов IV и V класса опасности (П1-3)»*. Производственные и складские объекты не выше IV класса опасности, объекты коммунального обслуживания: предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – IV; минимальная доля озеленения земельного участка – 15% площади земельного участка – 743 кв. м. Для земельных участков с видом разрешённого использования «Коммунальное обслуживание» – не подлежит установлению; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельном участке – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 3 962 кв. м. Для земельных участков с видом разрешённого использования "Предоставление коммунальных услуг" – не подлежит установлению. _________________________________ * - с учётом внесения изменений в ПЗЗ Волгограда в части уточнения границ территориальных зон. |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| Поз.11: Территориальная зона: «Производственная зона объектов II и III класса опасности (П1-2)»*. Производственные и складские объекты II и III класса опасности, объекты коммунального обслуживания: предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – II; минимальная доля озеленения земельного участка – 15% площади земельного участка – 4 230 кв. м. Для земельных участков с видом разрешённого использования «Коммунальное обслуживание» – не подлежит установлению; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельном участке – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 22 560 кв. м. Для земельных участков с видом разрешённого использования "Предоставление коммунальных услуг" – не подлежит установлению. _________________________________ * - с учётом внесения изменений в ПЗЗ Волгограда в части уточнения границ территориальных зон. Поз.12: Территориальная зона: «Производственная зона объектов I класса опасности (П1-1)»*. Объекты коммунального обслуживания: предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – I; минимальная доля озеленения земельного участка – не подлежит установлению; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельных участках с видом разрешённого использования «Коммунальное обслуживание» – не регламентируется, с видом разрешённого использования «Энергетика», «Связь» – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке – не регламентируется; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению. _________________________________ * - с учётом внесения изменений в ПЗЗ Волгограда в части уточнения границ территориальных зон. |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| Поз.13-17: Территориальная зона: «Производственная зона объектов I класса опасности (П1-1)»*. Производственные и складские объекты, включая объекты I класса опасности, объекты коммунального обслуживания: предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – I; минимальная доля озеленения земельных участков – 15% площади земельного участка (поз.13 – 3 970 кв. м, поз.14 – 1 611 кв. м, поз.15 – 1 123 кв. м, поз.16 – 3 050 кв. м, поз.17 – 2 388 кв. м). Для земельных участков с видом разрешён-ного использования «Коммунальное обслуживание» – не подлежит установлению; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельных участках – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% (поз.13 – 21 171 кв. м, поз.14 – 8 594 кв. м, поз.15 – 5 991 кв. м, поз.16 – 16 270 кв. м, поз.17 – 12 734 кв. м). Для земельных участков с видом разрешённого использования «Предоставление коммунальных услуг» – не подлежит установлению. _________________________________ * - формирование земельного участка в границах Зоны поз.16 требует внесения изменений в ПЗЗ Волгограда в части уточнения границ территориальных зон. Поз.18: Территориальная зона: «Производственная зона объектов IV и V класса опасности (П1-3)». Производственные и складские объекты не выше IV класса опасности, объекты коммунального обслуживания: предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – IV; минимальная доля озеленения земельного участка – 15% площади земельного участка – 883 кв. м. Для земельных участков с видом разрешённого использования «Коммунальное обслуживание» – не подлежит установлению; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельном участке – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 4 709 кв. м. Для земельных участков с видом разрешённого использования "Предоставление коммунальных услуг" – не подлежит установлению. |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| Поз.19: Территориальная зона: «Производственная зона объектов I класса опасности (П1-1)»*. Объекты капитального строительства железнодорожного транспорта – погрузочно-разгрузочные площадки, прирельсовые склады, иные объекты – I класс опасности: предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – I; минимальная доля озеленения земельного участка – не подлежит установлению; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельном участке – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 29 403 кв. м. _________________________________ * - с учётом внесения изменений в ПЗЗ Волгограда в части уточнения границ территориальных зон. Поз.19’: Территориальная зона: «Производственная зона объектов IV и V класса опасности (П1-3)»*. Объекты капитального строительства железнодорожного транспорта – погрузочно-разгрузочные площадки, прирельсовые склады, иные объекты – не выше IV класса опасности: предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – IV; минимальная доля озеленения земельного участка – не подлежит установлению; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельном участке – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 46 031 кв. м. _________________________________ * - с учётом внесения изменений в ПЗЗ Волгограда в части уточнения границ территориальных зон. |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| Поз. 20-29: Объекты гражданской обороны – убежища. На земельные участки под объектами гражданской обороны градостроительные регламенты не распространяются. Границы зон размещения объектов гражданской обороны назначаются по границам существующих земельных участков. Согласно пп.4, п.4, статьи 16 Правил землепользования и застройки г.о. город-герой Волгоград, объекты гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций, если для их размещения требуются отдельные земельные участки, относятся к разрешенным видам использования для всех территориальных зон. Поз.30 (для размещения линейных объектов в составе ОЭЗ): Объекты коммунального обслуживания – размещение проездов, инженерных коммуникаций и сооружений, промышленных железнодорожных путей: минимальная доля озеленения для земельных участков с видом разрешённого использования «Коммунальное обслуживание» – не подлежит установлению; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельных участках – не регламентируется. Поз.31: Территориальная зона: «Производственная зона объектов IV и V класса опасности (П1-3)». Производственное предприятие строительной промышленности (ООО «Фирма ЖБИ-6»), (IV-V класс опасности): предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – IV; минимальная доля озеленения земельного участка – 15% площади земельного участка – 9 490 кв. м; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельном участке – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке – 1; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 50 615 кв. м. Поз.32, 33: Территориальная зона: «Производственная зона объектов IV и V класса опасности (П1-3)». Производственные предприятия IV-V класса опасности – объекты регионального значения: предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – IV; |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| минимальная доля озеленения земельных участков – 15% площади земельного участка (поз.32 – 90 кв. м, поз.33 – 91 кв. м). Для земельных участков с видом разрешённого использования «Коммунальное обслуживание» – не подлежит установлению; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельных участках – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельных участках определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс 1 место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% (поз.32 – 477 кв. м, поз.33 – 486 кв. м). Для земельных участков с видом разрешённого использования «Предоставление коммунальных услуг» – не подлежит установлению. Поз.34: Территориальная зона: «Производственная зона объектов II и III класса опасности (П1-3)»*. Производственное предприятие нефтехимической промышленности (ООО «Строй Проект»), (III класс опасности): предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – III; минимальная доля озеленения земельного участка – 15% площади земельного участка – 7 375 кв. м; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельном участке – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке – 1; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 39 331 кв. м. _________________________________ * - с учётом внесения изменений в ПЗЗ Волгограда в части изменения вида территориальной зоны - на «Производственную зону объектов II и III класса опасности (П 1-2)». Поз.35: Территориальная зона: «Производственная зона объектов IV и V класса опасности (П1-3)». Производственное предприятие нефтехимической промышленности (ООО «ХИМИНВЕСТ»), (IV-V класс опасности): предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельном участке – IV; |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| минимальная доля озеленения земельного участка – 15% площади земельного участка – 1 685 кв. м; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельном участке – 20-35 мест на 100 работающих в двух смежных сменах; минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке – 1; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80% – 8 985 кв. м. Поз.36 (для эксплуатации линейных объектов – объектов местного значения): Объекты коммунального обслуживания – для эксплуатации инженерных коммуникаций, промышленных железнодорожных путей: минимальная доля озеленения для земельных участков с видом разрешённого использования «Коммунальное обслуживание» – не подлежит установлению; минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельных участках – не регламентируется. 1.3. Положение о характеристиках зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов 1.3.1. В границах планируемой территории имеются объекты федерального значения – земельные участки под существующими объектами гражданской обороны – убежищами (поз.: 20-29). 1.3.2. В Проекте определены зоны планируемого размещения объектов регионального значения – в границах существующих земельных участков с правом собственности Волгоградской области: - поз.32 – промплощадка, площадь зоны 0,0596 кв. м (в границах земельного участка с кадастровым номером 34:34:070103:32); - поз.33 – промплощадка, площадь зоны 0,0608 кв. м (в границах земельного участка с кадастровым номером 34:34:070103:33). Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов на указанных земельных участках, приведены на стр. 19 настоящих Положений. 1.3.3. Границы проектирования частично охватывают участки прилегающих улиц: ул. Промысловая и Улица 1 – на участках изменения красных линий территорий общего пользования в границах квартала 07_11_015. В границах участков улиц устанавливается Зона размещения объектов улично-дорожной сети – объектов местного значения (при этом железнодорожные пути в полосе отвода, частично расположенной в границах Проекта, являются собственностью ООО «ПРОМТЕХ» (подводящие ветки). Площадь зон объектов улично-дорожной сети – 4,2898 га. 1.3.4. В границах квартала 07_11_015 устанавливаются границы объекта местного значения – коммунального обслуживания – для эксплуатации линейных объектов. Площадь зоны объекта – 0,2653 га. |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| 1.4. Развитие системы транспортного обслуживания территории 1.4.1. Параметры элементов улично-дорожной сети установлены в соответствии с Картой улично-дорожной сети, разработанной в составе Генерального плана г.о. город-герой Волгоград. В границы Проекта включены участки улиц Промысловая и Улица 1. 1.4.2. Проектные параметры улиц: Ул. Промысловая (существующая): категория улицы – Улицы и дороги в производственных зонах; ширина улицы в красных линиях: 61,7 - 69,5 м; ширина проезжей части: 7,0 м; 2 х 7,0 м; 11,5 м; число полос движения: 2 х 3,5 м; 4 х 3,5 м; 3 х 3,5 м (с возможностью отведения одной полосы под организацию парковки); ширина пешеходных тротуаров – не менее 2,0 м. Улица 1 (существующая, реконструируемая): категория улицы – Улицы и дороги в производственных зонах; ширина улицы в красных линиях: 14,6 - 14,8 м; ширина проезжей части – 7,0 м; число полос движения – 2 х 3,5 м; ширина пешеходных тротуаров: 2,0 м; 2,5 м. 1.5. Положения об очерёдности планируемого развития территории Реализация проектных решений предполагается в три этапа: I этап предусматривает размещение (техническое перевооружение) следующих производственных предприятий: Производство 1000 тыс. т/год метанола из природного газа с применением технологии одностадийного риформинга (I класс опасности), поз.1; Производство уксусной кислоты, связанное с производством метанола (II класс опасности), поз.1; Производство карбида кальция (I класс опасности), поз.2; Производство химических средств защиты растений (I класс опасности), поз.4; Производство действующих веществ ХСЗР-2.4 дихлорфеноксиуксусной кислоты, связанное с производством ХСЗР (I класс опасности), поз.4; Производство азота и кислорода (ВРУ), (I класс опасности), поз.7, а также: - строительство и реконструкцию объектов улично-дорожной сети и линейных объектов в составе промышленно-производственной особой экономической зоны: железнодорожных путей*, проездов, инженерных коммуникаций. _________________________________ * - промышленных ж/д путей к производству Метанола (поз.1). II этап – предусматривается размещение объектов: Производство биопротеинов (I класс опасности), поз.3; Производство изоцианатов (II класс опасности), поз.5; Производство товаров бытовой химии (III класс опасности), поз.8; Объектов капитального строительства железнодорожного транспорта в составе участков поз.: 19, 19’. |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| III этап – предусматривается размещение: Промышленного предприятия (промышленных предприятий) с уровнем опасности, включая I класс – в составе территории перспективного развития, поз.6; Производственных, складских объектов, объектов коммунального обслуживания, в составе участков Управляющей компании ООО «ПРОМТЕХ», поз.: 9-18. 1.6. Координаты границ проекта планировки территории Номер точки Координаты y x 1 -15517.09 -4487.41 2 -15467.59 -4397.68 3 -15397.93 -4271.40 4 -15398.07 -4269.33 5 -15389.76 -4254.50 6 -15385.22 -4256.99 7 -15322.37 -4141.69 8 -15333.42 -4124.53 9 -15355.29 -4090.57 10 -15364.61 -4044.78 11 -15366.32 -4038.78 12 -15451.78 -3967.32 13 -15484.08 -3941.29 14 -15505.16 -3923.93 15 -15633.01 -3819.77 16 -15640.00 -3814.16 17 -15664.07 -3794.57 18 -15696.27 -3768.44 19 -15842.23 -3634.09 20 -15938.63 -3540.17 21 -16034.03 -3453.19 22 -16174.37 -3293.47 23 -16380.59 -3150.31 24 -16447.66 -3115.29 25 -16444.32 -3099.32 26 -16474.31 -3086.90 27 -16492.05 -3084.47 28 -16664.56 -3007.42 29 -16780.87 -2981.36 30 -17035.15 -2901.14 |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| Номер точки Координаты y x 31 -17055.47 -2896.92 32 -17267.58 -2827.32 33 -17531.47 -2742.27 34 -17532.41 -2741.97 35 -17562.49 -2819.87 36 -17587.50 -2887.00 37 -17637.28 -3015.35 38 -17762.96 -2967.94 39 -17815.58 -3111.53 40 -17825.94 -3105.98 41 -17860.41 -3169.37 42 -17840.72 -3180.15 43 -17756.90 -3226.05 44 -17750.85 -3243.36 45 -17649.73 -3298.59 46 -17637.94 -3293.64 47 -17624.10 -3301.02 48 -17623.57 -3299.80 49 -17604.95 -3309.70 50 -17603.94 -3323.48 51 -17413.59 -3428.55 52 -17421.23 -3442.71 53 -17388.25 -3460.84 54 -17388.42 -3466.22 55 -17236.50 -3548.79 56 -17227.46 -3532.49 57 -17188.19 -3530.90 58 -17182.32 -3537.23 59 -17115.80 -3544.29 60 -17088.38 -3553.02 61 -17003.51 -3524.08 62 -16989.48 -3527.10 63 -16975.35 -3535.20 64 -16973.67 -3532.58 65 -16960.46 -3539.09 66 -16940.39 -3570.18 67 -16944.83 -3585.09 68 -16987.81 -3661.52 69 -17000.63 -3684.31 |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| Номер точки Координаты y x 70 -16962.18 -3705.34 71 -16866.79 -3758.16 72 -16729.53 -3839.42 73 -16526.80 -3950.57 74 -16390.30 -4026.18 75 -16381.79 -4010.77 76 -16262.40 -4076.58 1 -15517.09 -4487.41 |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| 2. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории Таблица 2.1 № п.п. Наименование показателя Единица измерения Современное состояние Расчётный срок 1 ТЕРРИТОРИЯ 1.1 Площадь планируемой территории га 164,9906 1.2 Площадь территории в границах элементов планировочной структуры, всего: га 159,1037 160,3571 в том числе: 1.2.1 зона планируемого размещения производственных предприятий нефтехимической промышленности I класса опасности* га - 51,06 1.2.2 зона планируемого размещения производственных предприятий, включая I класс опасности* (на территориях перспективного развития) га - 7,0813 1.2.3 зона планируемого размещения объектов капитального строительства железнодорожного транспорта I класса опасности* га - 3,6754 1.2.4 зона планируемого размещения производственных и складских объектов I класса опасности; Объектов коммунального обслуживания* га - 18,0756 1.2.5 зона планируемого размещения производственных предприятий нефтехимической промышленности II и III класса опасности* га - 22,7278 1.2.6 зона планируемого размещения производственных и складских объектов II и III класса опасности, объектов коммунального обслуживания* га - 2,8201 1.2.7 зона размещения производственных предприятий нефтехимической промышленности IV и V класса опасности га 1,0743 1,0769 1.2.8 зона размещения производственных предприятий IV и V класса опасности, включая предприятия строительной промышленности га 11,3252 11,3545 1.2.9 зона планируемого размещения объектов капитального строительства железнодорожного транспорта не выше IV класса опасности* га - 5,7539 1.2.10 зона планируемого размещения производственных и складских объектов не выше IV класса опасности, объектов коммунального обслуживания* га - 3,7842 * - в составе проектной промышленно-производственной особой экономической зоны. |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| 1.2.11 зона размещения объектов гражданской обороны га 1,4334 1,437 1.2.12 зона планируемого размещения объектов коммунального обслуживания – линейных объектов га - 31,5104 (31,2451)* 1.2.13 иные га 145,2708 - 1.3 Территории общего пользования, всего: га 5,8869 4,6335 из них: 1.3.1 Улично-дорожная сеть га 5,5432 4,2898 1.3.2 Железнодорожные пути (в границах полосы отвода) га 0,3437 0,3437 1.4 Зоны, с особыми условиями использования территории, из них: 1.4.1 Водоохранная зона р.Волга га 13,4668 13,4668 1.4.2 Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов га 52,0812 52,0812 1.4.3 Охранная зона объектов электросетевого хозяйства га 0,3811 0,3811 1.5 Зоны охраны объектов культурного наследия, из них: 1.5.1 Защитная зона объекта культурного наследия га 0,4304 - 1.5.2 Охранная зона объекта культурного наследия га - -* 1.6 Из общей территории: 1.6.1 Земли федеральной собственности га 147,6053 1,437 1.6.2 Земли субъектов РФ га 0,1204 0,1204 1.6.3 Земли муниципальной собственности га 4,9539 4,8988 1.6.4 Земли частной собственности га 12,311 158,5344 2 НАСЕЛЕНИЕ 2.1 Численность населения тыс. чел. - - 2.2 Плотность населения (брутто) чел./га - - * - в случае разработки проекта зоны охраны объекта культурного наследия (территория ОКН расположена за границами ППТ). |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| 3 ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 3.1 Жилые дома кв. м площади жилых по-мещений - - 3.2 Объекты общественного назначения кв. м общей площади - - 3.3 Коэффициент застройки коэфф. - 0,8* 3.4 Коэффициент плотности застройки коэфф. - 2,4* 4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 4.1 Протяженность улично-дорожной сети, всего: км 2,22 13,62 из них: 4.1.1 магистральные улицы общегородского значения км - - 4.1.2 магистральные улицы районного значения км - - 4.1.3 улицы и дороги в производственных зонах км 2,22 2,22 4.1.4 внутриквартальные проезды км - 11,4 4.2 Протяжённость линий общественного транспорта км - - 4.3 Гаражи и стоянки для индивидуальных легковых автомобилей, всего: маш/мест - 113 (298)** из них: 4.3.1 для временного хранения автотранспорта маш/мест - 113 (298)** 4.3.2 для постоянного хранения автотранспорта маш/мест - - * - максимальный (предельный) показатель; ** - минимальное расчётное количество мест временного хранения автотранспорта, размещаемое в границах земельных участков производственных и коммунальных предприятий. |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| 7 СУММАРНЫЕ НАГРУЗКИ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 7.1 Водоснабжение м3/сутки - * 7.2 Водоотведение м3/сутки - 7.3 Теплоснабжение, всего, в т. ч.: МВт - 7.3.1 на отопление МВт - 7.3.2 на вентиляцию МВт - 7.3.3 на горячее водоснабжение МВт - 7.4 Газоснабжение Нм3/час - 7.5 Электроснабжение, всего, в т. ч.: кВт - 7.5.1 1 категории кВт - 7.5.2 2 категории кВт - 7.5.3 3 категории кВт - 7.6 Телефонизация номеров - 7.7 Радиофикация точек - * - суммарные нагрузки на инженерные сети для обслуживания размещаемых промышленных предприятий в составе настоящей документации по планировке территории - не определяются, будут определены на стадии разработки проектов промышленных предприятий, с учётом особенностей технологического процесса на соответствующих предприятиях. |
|  |  |  |  |  |  | 1592.2021-ППТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |