ВВЕДЕНИЕ

Текстовая часть документации по внесению изменений показана красным цветом.

Проект планировки и межевания территории общего пользования с целью строительства линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Космонавтов от ул. 51-й Гвардейской до ул.Землячки  подготовлен  на основании:

- Распоряжения Департамента по градостроительству и архитектуре Волгограда № 138-осн от 15.10.2021г «О подготовке документации по внесению изменений в проект  планировки и межевания территории»;

- Технического задания № 1732 на подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории с целью строительства линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Космонавтов от ул. 51-й Гвардейской до ул. Землячки в Дзержинском  районе), подготовленного департаментом по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда.

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Цели проекта планировки территории:

- обеспечения устойчивого развития территорий;

- определения характеристик и очередности планируемого развития территории;

- установления границ зон планируемого размещения линейных объектов, а также объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

Территория проектирования- территория общего пользования, участок ул.Космонавтов от ул. 51-й Гвардейской до ул.Землячки Дзержинского района  г.Волгограда.

Площадь территории планировки и межевания  согласно технического задания № 1501  составляет – 7,2 га.

Площадь территории по проекту составила  – 7,7 га.

- Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Волгоградской области до 2030г, утвержденная Постановлением Администрации Волгоградской области № 337-п от 14 сентября 2009 года (в ред. от 23 июня 2020 года. № 366-п);

- Генеральный план Волгограда, утвержденный Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 (в ред. от 22.12.2020 № 38/642);

- Правила землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утверждённые Решением Волгоградской городской Думы № 5/115 от 21.12.2018г (редакция от 22.12.2020г).

1.2 Утвержденная документация по планировке территории на данную  и прилегающую территорию, подлежащая учету:

- Проект планировки и межевания территории, ограниченной ул.Шекснинской, ул.Восточно-Казахстанской, ул. 51-й Гвардейской, кварталом 03_02_159, ул.Камышовой, пр.Дорожников,III Продольной магистралью, ул.Космонавтов, кварталом 03_02_143 в Дзержинском районе г.Волгограда, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 09.03.2017г. №283 (заказчик ООО «Волгопроект»), проектная организация –ООО «Кадастровое проектно-техническое агентство», регистрационный № 1107);

- Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной ул.Шекснинской, ул.Восточно-Казахстанской, ул. 51-й Гвардейской, кварталом 03_02_159, ул.Камышовой, пр.Дорожников,III Продольной магистралью, ул.Космонавтов, кварталом 03_02_143 в Дзержинском районе г.Волгограда, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 07.08.2017г. №1295 (заказчик и проектная организация - ООО «Волгопроект»), регистрационный № 1313);

- Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной ул.Шекснинской, ул.Восточно-Казахстанской, ул. 51-й Гвардейской, кварталом 03_02_159, ул.Камышовой, пр.Дорожников,III Продольной магистралью, ул.Космонавтов, кварталом 03_02_143 в Дзержинском районе г.Волгограда, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 18.12.2018г. №1775 (заказчик и проектная организация - ООО «Волгопроект»), регистрационный № 1384);

- Проект планировки и межевания территории квартала 03_02_156 по ул.им.Землячки в Дзержинском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 07.06.2010г. №1298 (заказчик ЗАО Строительная компания «Волго-строй-инвест»), проектная организация –ООО «Центр Строительных технологий», регистрационный № 776);

- Проект межевания территории квартала 03_03_004, ограниченной ул.Землячки, ул. 8-й Воздушной Армии, ул.им.Константина Симонова, бульваром 30-летия Победы в Дзержинском районе, утвержденный постановлением главы Волгограда от 16.10.2009г. №2625 (заказчик Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда), проектная организация –ООО «Росстройпроект», регистрационный № 375);

- Проект межевания территории квартала 03_03_005, ограниченной ул.им.Землячки, ул.Космонавтов, ул.им.Константина Симонова, ул. 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 02.03.2016г. №291 в редакции от 14.07.2017 №1140 (заказчик Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда), проектная организация – МБУ «Мегаполис», регистрационный № 823).

1.3 Разработанная документация по планировке территории на данную территорию и прилегающую территорию, подлежащая учету:

- Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной ул.Шекснинской, ул.Восточно-Казахстанской, ул. 51-й Гвардейской, кварталом 03_02_159, ул.Камышовой, пр.Дорожников,III Продольной магистралью, ул.Космонавтов, кварталом 03_02_143 в Дзержинском районе г.Волгограда, разработанная на основании распоряжения Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда от 26.04.2019г. №31-осн «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории» (заказчик – гр.Янковская З.В., проектная организация - ООО «Волгопроект»), регистрационный № 1463).

1.4 Разрабатываемая документация по планировке территории на данную территорию и прилегающую территорию, подлежащая учету:

- Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории квартала 03_02_156 по ул.Землячки в Дзержинском районе, разрабатываемая на основании распоряжения Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда от 14.05.2019г. №33-осн «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории» (заказчик – ООО «Строительная компания «Свой угол», проектная организация - ООО «ТИСА»), регистрационный № 1465).

1.5 Схема организации улично-дорожной сети на территории Центрального и Дзержинского районов Волгограда, разработанная проектной организацией ИП Бельмаков А.А.

2. Нормативная правовая база и методическая база, используемая при подготовке материалов проекта – федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ, Волгоградской области, Волгограда, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не противоречащие Градостроительному кодексу РФ:

      - Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г.;

      - Земельный кодекс  РФ№ 136-ФЗ от 25 октября 2001 года;

      - Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

      - Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 2006 № 200-ФЗ (в ред. от 21.07.2014);

      - Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

      - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 30.04.2014 № П/203 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» Требований к электронным образам бумажных документов, подписанных усиленной квалификационной электронной подписью лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких документов в

форме документов на бумажном носителе, представляемых органами государственной

власти и органами местного самоуправления»;

      - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

      - Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

      - Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. №402
«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. №20»;

      - Положение о составе и содержании проекта планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017г. № 564;

      - Закон от 14.01.1993г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

      - СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», утвержденный постановлением Госстроя СССР от 17 декабря 1985г. № 233;

      - Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

      - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016г. № 1034/пр;

      - СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

      - СНиП III-10-7 «Благоустройство территорий» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 № 158);

      - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный приказом МЧС от 24.04.2013 № 288;

      - СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», утвержденный приказом МЧС РФ 29.10.2001 № 471 ДСП (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

      - Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 25.09.2007г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 06.04.2011) «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 18.10.2007);

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160;

- Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 08.09.2020 №95-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»;

- Решение Волгоградской городской Думы от 21.10.2015 № 34/1091 «О Правилах благоустройства территории городского округа Волгоград»;

- Решение Волгоградской городской Думы от 30.01.2013 г. №72/2156 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград»;

- Решение Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/117 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городской округ город – герой Волгоград и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории городского округа город герой Волгоград»;

- Решение Волгоградской городской Думы от 05.12.2014 № 22/700 «Об утверждении Положения об использовании территорий общего пользования городского округа город-герой Волгоград»;

- Решение Волгоградской городской Думы от 21.10.2015 № 34/1090 «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город-герой Волгоград»;

- Постановление главы Волгограда от 16.10.2008 № 2143 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда»;

- Постановление администрации Волгограда от 23.12.2015 № 1801 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда».

Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке М 1:500, откорректированной ООО «ГеоТЕхТранс», в июне 2021г. (Размещение в ИСОГД № VI_ 3258_21).

Инженерно-геологические изыскания выполнены  Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены  ООО «Проектстройизыскания», номер ИСОГД VI_5532_18.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены  ООО «Проектстройизыскания», номер ИСОГД VI_5226_19.

Инженерно-экологические изыскания выполнены  ООО «Проектстройизыскания», номер ИСОГД VI_5225_19.

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории с целью строительства линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Космонавтов от ул. 51-й Гвардейской до ул. Землячки в Дзержинском  районе подготовлен  муниципальным бюджетным учреждением «Институт градостроительного планирования Волгограда «Мегаполис»

Разработчики проекта:

| Главный архитектор проекта | С.Н. Антюфеева |
| --- | --- |

Инженеры:                                                                              В.П. Маклецов

Документация по внесению изменений в проект  межевания территории соответствует  документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов,  нормативов градостроительного проектирования, с учётом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Главный архитектор проекта                                                                   С.Н. Антюфеева

ноября  2021 года

1. Положение о размещении линейных объектов

1.1. Наименование линейного объекта

Проектом планировки территории предусматривается размещение проезжей части и боковых проездов (дублеров) магистральной улицы районного значения регулируемого движения, ул. Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда.

1.2. Основные характеристики

Территория проектируемого линейного объекта расположена на территории общего пользования, действие градостроительных регламентов на которую не распространяется в соответствии с действующим законодательством.

Устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта (для строительства проезжей части магистральной улицы районного значения регулируемого движения, ул. Космонавтов) – 4,62 4,50 га

Устанавливается зона размещения линейного объекта (магистральной улицы районного значения регулируемого движения ул. им. 51-й Гвардейской) – 0,83 0,97га

Устанавливается зона размещения линейного объекта (магистральной дороги скоростного движения ул. Землячки) – 1,85 га

Устанавливается зона размещения объекта рекреационного назначения – 0,17  га

Устанавливаются зоны размещения объектов коммунального обслуживания – 0,018 0,06 га

1.2.1.Основные характеристики линейного объекта

Магистральная улица районного значения регулируемого движения,

ул. Космонавтов

Ширина в красных линиях – 60, 65, 66, 68 м.

Протяженность участка – 0,81 км.

Число полос движения – 4

Ширина полосы движения – 3,5 м.

Ширина проезжей части – 15,0 м.

Ширина тротуаров – 2,25 м.

Радиус кривых в плане – 40 м.

Продольный уклон – 4-7 ‰

Ширина зеленой зоны – 3 – 41 м.

Местные и боковые проезды магистральной улицы районного значения регулируемого движения (ул. Космонавтов).

Протяженность – 0,182 и 0,260 км.

Число полос движения – 2

Ширина полосы движения – 3,5 м.

Ширина проезжей части – 7,0 м.

Радиус кривых в плане – 30 м.

Ширина тротуаров – 1,5 м.

Продольный уклон – 4-7 ‰

Вдоль проездов-дублеров ул.Космонавтов размещено 124 машино места, с учетом проектного предложения утвержденного (постановлением администрации Волгограда от 09.03.2017г. №283) проекта планировки и межевания территории, ограниченной ул.Шекснинской, ул.Восточно-Казахстанской, ул. 51-й Гвардейской, кварталом 03_02_159, ул.Камышовой, пр.Дорожников,III Продольной магистралью, ул.Космонавтов, кварталом 03_02_143 в Дзержинском районе г.Волгограда.

На территории общего пользования прилегающей к земельному участку №34:34:030032:4180 (в квартале 03_02_164) для строящегося жилого  многоквартирного дома по ул.Космонавтов, з/у 38 (с учётом проектной документации на объект капитального строительства, разрешение на строительство №34-RU 34301000-3144-2018 от 25.04.2018г)  размещено 41 машино место

Всего в границах документации по планировке территории на наземных парковках размещено 165 машино мест.

В утвержденной (постановлением администрации Волгограда от 09.03.2017г. №283) документации по планировке территории  - проект планировки и межевания территории, ограниченной ул.Шекснинской, ул.Восточно-Казахстанской, ул. 51-й Гвардейской, кварталом 03_02_159, ул.Камышовой, пр.Дорожников,III Продольной магистралью, ул.Космонавтов, кварталом 03_02_143 в Дзержинском районе г.Волгограда (рег.№1107), на территории общего пользования вдоль участка ул.Космонавтов (попадающего в границы проекта) было размещено – 206 м/мест.

Настоящим проектом, с учетом проектной документации на объекты капитального строительства: жилой  многоквартирный дом по ул.Космонавтов, з/у 38 (разрешение на строительство №34-RU 34301000-3144-2018 от 25.04.2018г) и жилая застройка по ул.Космонавтов , з/у 57 в Дзержинском районе г.Волгограда (I, II, III и IV этапы строительства) (разрешение на строительство №34-RU 34301000-3190-2018 от 22.06.2018г) на территории общего пользования вдоль участка ул.Космонавтов (попадающего в границы проекта) размещено – 165 м/мест.

Существующая магистральная улица районного значения

(ул. им. 51-й Гвардейской).

Ширина в красных линиях – 85 м.

Протяженность участка – 0,1 км.

Число полос движения – 4 (2 проезжие части по 2 полосы движения каждая)

Ширина полосы движения – 3,5 м.

Ширина проезжей части – 7 м. (2 проезжие части, каждая шириной – 7м)

Ширина тротуаров – 4 м.

Продольный уклон – 5 ‰

Ширина зеленой зоны – 4,4 – 50 м.

Примыкание устраиваются простейшего типа в одном уровне. Проектом предлагается 8 примыканий с радиусом закругления – 8, 10, 12 м.

Ширина проезжей части съезда – 7,0 м.

Остановки общественного транспорта (автобусы, маршрутное такси) предусматриваются на расстоянии 400 м.

Проектом предлагается размещение новых остановок общественного транспорта по ул. Космонавтов (на ПК 6 и 15) с учетом нормативного отступа от перекрестка и с устройством кармана (шириной 3,75м) для остановки общественного транспорта.

1.3. Территориальное расположение линейного объекта

Проектируемая магистральная улица районного значения регулируемого движения ул. Космонавтов расположена в Южном федеральном округе, на территории Волгоградской области, Дзержинского района городского округа город – герой Волгоград.

Проектируемый участок ул. Космонавтов расположен от ул.им 51-й Гвардейской до ул.Землячки.

Категория земель, на которых планируется размещение линейного объекта  –      земли населенных пунктов.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город – герой Волгоград, картой градостроительного зонирования Волгограда в границах проектируемой территории установлены следующие территориальные зоны:

-   Жилая зона индивидуальных жилых домов (Ж 1);

-   Жилая зона среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж 3);

- Зона застройки объектами общественно - делового назначения (Д 3);

-  Зона парков, скверов, садов, бульваров, набережных, пляжей (Р 1).

В соответствии с Генеральным планом Волгограда, утвержденным Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 (в ред. от 22 июня 2017г. № 58/1680), планируемая территория расположена в следующих функциональных зонах:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона

– зона озелененных территорий рекреационного назначения.

В соответствии со статьей 36, п.4 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в ред. от 13.07.2020):

«Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий общего пользования;

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.»

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения – природоохранные объекты, требующие организации охранных зон и введение особого режима использования в границах планирования отсутствуют.

1.4. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта

Согласно части 6 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации - координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, а также объектов, подлежащих переносу из зон планируемого размещения линейных объектов, представлены в системе координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Государственный кадастр недвижимости городского округа город – герой  Волгоград ведется в местной системе координат – МСК Волгограда.

Перечень координат характерных точек границ зон

линейный объект по ул. Космонавтов

| № | х | у | № | х | у | № | х | у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -427.49 | 6488.41 | 17 | -442.95 | 6169.06 | 33 | -378.70 | 6187.54 |
| 2 | -434.70 | 6484.95 | 18 | -421.30 | 6123.15 | 34 | -381.26 | 6191.84 |
| 3 | -438.68 | 6493.27 | 19 | -393.30 | 6058.34 | 35 | -406.46 | 6250.18 |
| 4 | -438.99 | 6493.38 | 20 | -378.96 | 6020.93 | 36 | -406.78 | 6250.91 |
| 5 | -458.12 | 6492.14 | 21 | -316.51 | 5876.35 | 37 | -411.06 | 6254.59 |
| 6 | -457.10 | 6477.73 | 22 | -300.46 | 5839.20 | 38 | -411.39 | 6259.65 |
| 7 | -460.62 | 6473.44 | 23 | -276.12 | 5782.84 | 39 | -429.18 | 6251.90 |
| 8 | -480.72 | 6471.34 | 24 | -280.66 | 5780.75 | 40 | -433.57 | 6340.55 |
| 9 | -480.00 | 6458.00 | 25 | -271.43 | 5759.38 | 41 | -416.71 | 6341.44 |
| 10 | -472.96 | 6327.93 | 26 | -204.99 | 5789.66 | 42 | -413.42 | 6341.61 |
| 11 | -472.64 | 6322.04 | 27 | -213.75 | 5809.94 | 43 | -414.14 | 6355.23 |
| 12 | -472.48 | 6319.17 | 28 | -316.47 | 6047.75 | 44 | -416.95 | 6408.92 |
| 13 | -471.75 | 6305.64 | 29 | -324.41 | 6066.11 | 45 | -417.97 | 6428.89 |
| 14 | -470.27 | 6278.28 | 30 | -339.61 | 6059.58 | 46 | -418.05 | 6430.38 |
| 15 | -467.89 | 6234.47 | 31 | -341.73 | 6064.53 | 47 | -418.73 | 6430.34 |
| 16 | -467.42 | 6225.71 | 32 | -392.07 | 6181.80 | 48 | -418.85 | 6432.23 |
| № | х | у | № | х | у | № | х | у |
| 49 | -421.44 | 6432.10 | 52 | -421.21 | 6436.62 | 55 | -418.75 | 6443.90 |
| 50 | -421.53 | 6433.77 | 53 | -419.20 | 6436.72 | 56 | -420.77 | 6482.65 |
| 51 | -421.07 | 6433.79 | 54 | -419.55 | 6443.84 | 57 | -421.09 | 6488.74 |

линейный объект по ул.им. Землячки

| № | х | у | № | х | у | № | х | у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -159.30 | 5835.15 | 8 | -235.38 | 5681.69 | 15 | -142.41 | 5730.88 |
| 2 | -213.75 | 5809.94 | 9 | -173.27 | 5709.38 | 16 | -145.69 | 5733.90 |
| 3 | -204.99 | 5789.66 | 10 | -138.11 | 5725.54 | 17 | -131.39 | 5740.38 |
| 4 | -271.43 | 5759.38 | 11 | -138.32 | 5726.03 | 18 | -130.13 | 5737.66 |
| 5 | -280.66 | 5780.75 | 12 | -139.91 | 5727.46 | 19 | -129.99 | 5737.39 |
| 6 | -330.63 | 5757.77 | 13 | -140.00 | 5727.59 | 20 | -128.55 | 5735.85 |
| 7 | -285.13 | 5658.81 | 14 | -141.10 | 5729.20 | 21 | -116.14 | 5741.29 |
|  |  |  |  |  |  | 22 | -159.30 | 5835.15 |

линейный объект по ул.им. 51-й Гвардейской

| № | х | у | № | х | у | № | х | у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -550.15 | 6454.18 | 8 | -438.68 | 6493.27 | 15 | -436.73 | 6545.91 |
| 2 | -480.00 | 6458.00 | 9 | -434.70 | 6484.95 | 16 | -446.43 | 6545.38 |
| 3 | -480.72 | 6471.34 | 10 | -427.49 | 6488.41 | 17 | -485.49 | 6543.25 |
| 4 | -460.62 | 6473.44 | 11 | -421.09 | 6488.74 | 18 | -554.81 | 6539.47 |
| 5 | -457.10 | 6477.73 | 12 | -421.86 | 6503.62 | 19 | -552.65 | 6499.90 |
| 6 | -458.12 | 6492.14 | 13 | -423.19 | 6529.08 | 20 | -552.12 | 6490.12 |
| 7 | -438.99 | 6493.38 | 14 | -424.10 | 6546.60 | 21 | -550.15 | 6454.18 |

объект рекреационного назначения

| № | х | у | № | х | у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -416.71 | 6341.44 | 3 | -429.18 | 6251.90 |
| 2 | -433.57 | 6340.55 | 4 | -411.28 | 6259.69 |

объект коммунального обслуживания

| № | х | у | № | х | у | № | х | у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -477.77 | 6523.28 | 6 | -476.86 | 6521.10 | 11 | -479.23 | 6521.08 |
| 2 | -477.26 | 6523.08 | 7 | -477.25 | 6520.71 | 12 | -479.46 | 6521.59 |
| 3 | -476.87 | 6522.68 | 8 | -477.79 | 6520.48 | 13 | -479.46 | 6522.15 |
| 4 | -476.64 | 6522.17 | 9 | -478.32 | 6520.48 | 14 | -479.23 | 6522.66 |
| 5 | -476.64 | 6521.61 | 10 | -478.83 | 6520.70 | 15 | -478.85 | 6523.07 |
|  |  |  |  |  |  | 16 | -478.33 | 6523.28 |

1.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

В границах планируемой территории имеются линейные объекты (инженерные сети) подлежащие переносу (переустройству).

контур №1

| № | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 | -423.46 | 6379.07 |
| 2 | -423.17 | 6373.08 |
| 3 | -457.33 | 6370.57 |
| 4 | -456.31 | 6337.61 |
| 5 | -464.54 | 6325.32 |
| 6 | -473.80 | 6325.06 |
| 7 | -474.13 | 6331.05 |
| 8 | -467.80 | 6331.23 |
| 9 | -462.36 | 6339.35 |
| 10 | -463.50 | 6376.14 |

контур №2

| № | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 | -414.91 | 634.00 |
| 2 | -408.02 | 6333.78 |
| 3 | -472.09 | 6312.01 |
| 4 | -472.65 | 6322.36 |

контур №3

| № | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 | -472.70 | 6304.78 |
| 2 | -472.81 | 6306.78 |
| 3 | -453.07 | 6306.77 |
| 4 | -451.52 | 6224.95 |
| 5 | -451.65 | 6212.32 |
| 6 | -450.89 | 6203.27 |
| 7 | -452.88 | 6203.11 |
| 8 | -453.65 | 6212.24 |
| 9 | -453.52 | 6224.94 |
| 10 | -455.03 | 6304.77 |

контур №4

| № | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 | -470.01 | 6255.04 |
| 2 | -429.40 | 6272.45 |
| 3 | -427.04 | 6266.94 |
| 4 | -469.67 | 6248.65 |

контур №5

| № | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 | -470.06 | 6332.65 |
| 2 | -476.28 | 6324.82 |
| 3 | -451.74 | 6305.35 |
| 4 | -452.37 | 6277.15 |
| 5 | -435.97 | 6209.24 |
| 6 | -424.92 | 6180.15 |
| 7 | -407.01 | 6138.56 |
| 8 | -372.95 | 6067.30 |
| 9 | -362.44 | 6044.53 |
| 10 | -353.36 | 6048.72 |
| 11 | -363.93 | 6071.62 |
| 12 | -397.90 | 6142.69 |
| 13 | -415.66 | 6183.90 |
| 14 | -426.39 | 6212.20 |
| 15 | -442.34 | 6278.22 |
| 16 | -441.63 | 6310.10 |

контур №6

| № | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 | -442.42 | 6165.61 |
| 2 | -420.76 | 6186.87 |
| 3 | -413.75 | 6179.73 |
| 4 | -437.87 | 6155.99 |

контур №7

| № | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 | -440.50 | 6161.62 |
| 2 | -430.84 | 6162.81 |
| 3 | -413.95 | 6166.81 |
| 4 | -414.73 | 6162.37 |
| 5 | -425.02 | 6158.26 |
| 6 | -436.30 | 6152.62 |
| 7 | -437.17 | 6154.47 |
| 8 | -425.84 | 6160.09 |
| 9 | -414.56 | 6164.62 |
| 10 | -430.49 | 6160.84 |
| 11 | -439.63 | 6159.71 |

контур №8

| № | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 | -412.71 | 6127.15 |
| 2 | -384.83 | 6111.16 |
| 3 | -382.08 | 6111.21 |
| 4 | -385.04 | 6099.75 |
| 5 | -387.42 | 6101.12 |
| 6 | -412.70 | 6100.72 |
| 7 | -416.99 | 6110.66 |
| 8 | -404.39 | 6110.85 |
| 9 | -417.68 | 6118.48 |

контур №9

| № | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 | -409.77 | 6167.52 |
| 2 | -413.67 | 6168.40 |
| 3 | -415.74 | 6156.61 |
| 4 | -417.40 | 6134.78 |
| 5 | -421.67 | 6132.93 |
| 6 | -420.08 | 6129.27 |
| 7 | -414.25 | 6131.79 |
| 8 | -413.48 | 6120.22 |
| 9 | -407.62 | 6093.64 |
| 10 | -388.91 | 6062.20 |
| 11 | -383.49 | 6029.96 |
| 12 | -376.56 | 6012.85 |
| 13 | -385.09 | 6063.60 |
| 14 | -403.85 | 6095.13 |
| 15 | -409.51 | 6120.79 |
| 16 | -411.83 | 6155.74 |

контур №10

| № | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 | -391.74 | 6051.47 |
| 2 | -384.71 | 6055.16 |
| 3 | -386.58 | 6060.62 |
| 4 | -364.32 | 6070.24 |
| 5 | -363.53 | 6068.42 |
| 6 | -384.09 | 6059.52 |
| 7 | -382.26 | 6054.19 |
| 8 | -391.02 | 6049.59 |

контур №11

| № | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 | -391.74 | 6051.47 |
| 2 | -384.71 | 6055.16 |
| 3 | -386.58 | 6060.62 |
| 4 | -364.32 | 6070.24 |
| 5 | -363.53 | 6068.42 |
| 6 | -384.09 | 6059.52 |
| 7 | -382.26 | 6054.19 |
| 8 | -391.02 | 6049.59 |
| 9 | -272.51 | 5849.87 |
| 10 | -283.74 | 5854.49 |
| 11 | -287.28 | 5851.93 |

контур №12

| № | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 | -300.60 | 5844.86 |
| 2 | -303.31 | 5841.88 |
| 3 | -300.22 | 5839.10 |
| 4 | -301.27 | 5838.55 |
| 5 | -299.68 | 5834.86 |
| 6 | -297.13 | 5836.32 |
| 7 | -275.51 | 5816.88 |
| 8 | -264.34 | 5788.26 |
| 9 | -225.46 | 5789.74 |
| 10 | -225.75 | 5793.73 |
| 11 | -261.65 | 5792.36 |
| 12 | -272.14 | 5819.21 |
| 13 | -293.46 | 5838.43 |
| 14 | -291.62 | 5839.48 |
| 15 | -232.51 | 5853.37 |
| 16 | -234.12 | 5857.09 |
| 17 | -275.41 | 5846.72 |
| 18 | -293.05 | 5843.28 |
| 19 | -296.59 | 5841.25 |

1.6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

При размещении линейного объекта (магистральной улицы районного значения регулируемого движения ул. Космонавтов) не предусматривается размещение объектов капитального строительства входящих в состав линейного объекта в границах зоны планирования.

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется  в границах территории общего пользования, а также на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Проектируемый участок магистральной улицы районного значения регулируемого движения ул.Космонавтов пересекают существующие и запроектированные инженерные сети и коммуникации. Перечень пересечений инженерных сетей приводится в форме таблице № 1

Ведомость пересечений

Таблица № 1

| Пикет | Наименование, характеристика | Тип коммуникации | Статус | Владелец | Наличие ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК0-2 | Дождевая канализация d=600мм | Подземные коммуникации | Существующая | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК0+43 | Дождевая канализация d=300мм | Подземные коммуникации | Существующая | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК1+15 | Дождевая канализация d=600мм | Подземные коммуникации | Существующая | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК1+36,7 | Телефонная канализация | Подземные коммуникации | Существующая |  | Не требуется |
| ПК3+8 | Газопровод н.д. 159 | Подземные коммуникации | Существующий | АО «ВГГ» | Не требуется |
| ПК4+11 | Дождевая канализация d=500мм | Подземные коммуникации | Существующая | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК5+5 | Дождевая канализация d=500мм | Подземные коммуникации | Существующая | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК6 | Дождевая канализация d=1500мм | Подземные коммуникации | Существующая | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК6+21,6 | Силовой кабель 10кВ | Подземные коммуникации | Проектируемый (перекладка) | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК6+32 | Силовой кабель 10кВ | Подземные коммуникации | Проектируемый (перекладка) | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК7 | Воздушная линия 10кВ | Надземные коммуникации | Проектируемая (перекладка) | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК7+8 | Канализация бытовая d=200 мм | Подземные коммуникации | Существующая (ранее запроектированная) | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК7+17 | Силовой кабель 10кВ | Подземные коммуникации | Существующий | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК7+19 | Дождевая канализация d=200мм | Подземные коммуникации | Ранее запроектированная | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК7+23 | Дождевая канализация d=300мм | Подземные коммуникации | Существующая | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК7+23 | Воздушная линия 0,6кВ | Надземные коммуникации | Проектируемая (перекладка) | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК7+26,6 ПК 7+36,7 | ЛЭП 110 кВ | Надземные коммуникации | Существующая | ПАО «МРСК Юга» | Не требуется |
| ПК7+39,5 | Силовой кабель 0,6кВ | Подземные коммуникации | Существующий | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК8+7 | Воздушная линия 10кВ | Надземные коммуникации | Проектируемая (перекладка) | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК9+17 | Водопровод d=200 мм | Подземные коммуникации | Существующий | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК9+27,6 | Телефонная канализация | Подземные коммуникации | Существующая |  | Не требуется |
| ПК9+29,3 | Газопровод с.д. 225 | Подземные коммуникации | Существующий | АО «ВГГ» | Не требуется |
| ПК9+30,6 | Газопровод с.д. | Подземные коммуникации | Существующий | АО «ВГГ» | Не требуется |
| ПК9+36 | Водопровод d=315 мм | Подземные коммуникации | Существующий | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК9+46,6 | Водопровод d=500 мм | Подземные коммуникации | Существующий | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК10+1 | Дождевая канализация d=1500мм | Подземные коммуникации | Существующая | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК10+7,6 | Канализация бытовая d=500 мм | Подземные коммуникации | Существующая | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК14+10,6 | Воздушная линия 0,6кВ | Надземные коммуникации | Проектируемая (перекладка) | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК14+16,6 | Газопровод с.д. 225 | Подземные коммуникации | Существующий | АО «ВГГ» | Не требуется |
| ПК14+19 | Водопровод d=300мм | Подземные коммуникации | Существующий | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК14+27,8 | Силовой кабель 10кВ | Подземные коммуникации | Проектируемый (перекладка) | ФСК ЕЭС | Не требуется |
| ПК15+27,6 | Водопровод d=300мм | Подземные коммуникации | Существующий | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК15+32,5 | Водопровод d=800мм | Подземные коммуникации | Существующий | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК15+40,4 | Водопровод d=1000мм | Подземные коммуникации | Существующий | ООО «КВ» | Не требуется |
| ПК15+45 | Газопровод с.д. 110 | Подземные коммуникации | Существующий | АО «ВГГ» | Не требуется |

Ведомость пересечений с объектами транспортной инфраструктуры

Таблица № 2

| Пикет | Наименование, характеристика | Владелец | Наличие ТУ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК0 ПК 1 +14 | ул. 51-й Гвардейской | Муниципальная собственность | - |
| ПК9+44,6 | ул. Шекснинская | Муниципальная собственность | - |
| ПК15+48 | ул. Землячки | Муниципальная собственность | - |
| ПК0+18 ПК0+25 | Трамвайная линия | МУП «МетроЭлектроТранс» | - |

1.7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

По заключению  ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (исх.№63-01-04/462 от 12.02.2020г.) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также границы их территорий и зон охраны, в границах планирования – отсутствуют.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течении трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Основные положения по организации строительства предусматривают меры для сведения к минимуму ущерба, который может быть нанесен окружающей среде при строительстве объекта. Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране окружающей среды в процессе работ:

- все временные здания и сооружения размещаются на специально отведенном месте, и после завершения работ разбираются; - контейнеры с отходами и стоянки техники располагаются на площадках с твердым основанием;

- применяются технически исправные машины и механизмы, исключающие попадание горюче-смазочных материалов в грунт;

- на стройплощадке используются бытовые помещения контейнерного типа;

Для предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха предусматриваются следующие мероприятия:

- непосредственно на участках производства работ предусматривается обязательное осуществление контроля за нормативным содержанием окиси углерода и акронима в выхлопных газах от автотранспорта и самоходных кранов, выполняемое технической службой ОГМ подрядчика;

- выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период наступления неблагоприятных метеорологических условий, когда ожидается штиль, туман, приземные температурные инверсии;

- применение при строительстве только серийно изготавливаемого оборудования и механизмов.

1.9.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии со ст. 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» планируемый к размещению объект не является категорированным по гражданской обороне, поэтому на него не распространяются специальные требования к огнестойкости сооружений, не накладываются ограничения на размещение в зонах возможной опасности, не предусматривается перенос проектируемого объекта в другое место в военное время. Объект находится вне зоны возможного радиоактивного загрязнения, так как расположен на удалении более 40 км от атомных станций.

Проект разработан с соблюдением всех норм и требований СНиП 2.07.01-89*

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого- либо отступления от них. Возникновение чрезвычайных ситуаций при строительстве на запроектированном объекте маловероятно, но полностью не исключено.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период его эксплуатации заключаются в основном в организации постоянного контроля над состоянием, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями. В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения и т.п.) эксплуатационным службам  необходимо организовать усиленный контроль над состоянием объекта.

Концепция системы обеспечения противопожарной защиты в проекте разработана с учетом конструктивных, объемно-планировочных и иных особенностей объекта.

Используемая система обеспечения противопожарной защиты включает мероприятия, обеспечивающие эвакуацию работающего персонала, и гарантируют тушение возможного пожара. Система обеспечения пожарной защиты предусматривает соблюдение необходимых противопожарных разрывов, обеспечение подъездов для пожарных автомобилей, применение современных активных и пассивных средств защиты от пожара, автоматизацию систем и средств противопожарной защиты, их надежное электропитание.

1.10. Благоустройство и озеленение.

В границах документации по планировке устанавливаются границы территории  рекреационного назначения:

- территория площадью 1502 кв.м. с видом разрешенного использования «отдых (рекреация)», примыкающая с западной стороны к существующему земельному участку №34:34:030032:4182 (площадью 23 422 кв.м.).

В сумме площадь существующего и образуемого земельных участков составят 2,49га. На данной территории планируется размещение сквера и комплексное благоустройство его территории (размещение зон отдыха с участками озеленения, подходами к пруду, прогулочными и вело - дорожками).

Проектом предлагается максимально возможное сохранение существующих зеленых насаждений.

Согласно «Местным нормативам градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград», утвержденных решением Волгоградской городской думой от 30.01.2013г. № 72/2156 - Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером площади от 0,15 га до 2 га. На территории сквера запрещается размещение застройки.

Территории скверов должно быть благоустроенны и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, беседками, светильниками и др. Дорожно-тропиночную сеть следует трассировать по возможности с минимальным уклоном в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной - 0,75 м. (ширина полосы движения одного человека).

Для посетителей сквера на прилегающей территории (вдоль проездов-дублеров ул.Космонавтов) планируется размещение  наземных автостоянок.

- Характеристика планируемого развития территории

Технико-экономические показатели проекта планировки территории

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория |
| 1 | Площадь планируемой территории | га | 7,7 | 7,7 |
| 1.1 | Территория общего пользования | га | 7,7 | 7,7 |
| 1.2 | Зоны планируемого размещения линейных объектов: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зона планируемого размещения линейного объекта (улично-дорожная сеть (ул. Космонавтов)) | - «- | - | 4,62* 4,50 |
| 1.2.2 | Зона размещения линейного объекта (улично-дорожная сеть (ул. им. 51-й Гвардейской)) | - «- | - | 0,83* 0,97 |
| 1.2.3 | Зона планируемого размещения линейного объекта (улично-дорожная сеть (ул.им. Землячки)) | - «- | - | 1,85* |
| 1.3. | Зона размещения объекта рекреационного назначения | - «- | - | 0,17 |
| 1.4. | Зона размещения объектов коммунального обслуживания | - «- | - | 0,018 0,06 |
| 1.5. | Зоны с особыми условиями использования территории | - «- | 4,51 | 4,51 |
| 1.6. | Территории объектов культурного наследия | - «- | - | - |
| 2 | Транспортная инфраструктура |
| 2.1 | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км. | 0,437 | 1,914 |
| 2.1.1 | Протяженность магистральной улицы общегородского значения (ул. Землячки) | - «- | 0,188* | 0,188* |
| 2.1.2 | Протяженность участка магистральной улицы районного значения (ул.Космонавтов) | - «- | 0,091 | 0,81 |
| 2.1.3 | Протяженность участка магистральной улицы районного значения (ул.51-й Гвардейской) | - «- | 0,091* | 0,091* |
| 2.1.4 | Протяженность улицы местного значения (ул.Шекснинской) |  | 0,067* | 0,067* |
| 2.1.5 | Протяженность боковых и местных проездов (вдоль ул.Космонавтов) | - «- | - | 0,44 |
| 2.2 | Протяженность велосипедных дорожек | км. | - | 1,011* |
| 2.3 | Стоянки для хранения легковых автомобилей | машино/ мест | - | 165* |
| 2.4 | Вело парковки | вело/ мест | - | - |
| 3 | Суммарные нагрузки на инженерные сети |
| 3.1 | Водоснабжение | м3 / сут | - | 50 |
| 3.2 | Водоотведение, в том числе | - «- | - | 110 |
| 3.2.1 | Бытовые стоки | - «- | - | - |
| 3.2.2 | Дождевые стоки | - «- | - | 110 |
| 3.3 | Теплоснабжение | МВт | - | - |
| 3.4 | Газоснабжение | м3 / час | - | - |
| 3.5 | Электроснабжение, всего | кВт | - | 15 |
| 3.6 | в том числе: |  |  |  |
| 3.7 | 1 категории | - «- | - | - |
| 3.8 | 2 категории | - «- | - | - |
| 3.9 | 3 категории | - «- | - | 15 |

*в границах планирования территории