| Основная часть ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 1180.2016– ППМТ.ОЧ |
| --- |
| Положения ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Проект планировки и межевания выполнен на территорию в границах улицы им.Буханцева, на участке от ул.Ростовской до ул.Гомельской, в Ворошиловском районе Волгограда. Основными задачами проекта является: установление параметров реконструкции автомобильной дороги, других элементов улично-дорожной сети (тротуаров, сетей инженерного обеспечения); установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (объектов транспортной и инженерной инфраструктуры), определение местоположения границ земельных участков, подлежащих резервированию для государственных или муниципальных нужд, в целях строительства и реконструкции линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального, местного значения. Документация по планировке территории разработана на основании: Распоряжения комитета по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда № 546-осн от 15.06.2016 г. «О подготовке документации по планировке территории»; технического задания комитета по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда № 1180 от 15.07.2016 г. «На подготовку проекта планировки и межевания территории по ул.им. Буханцева (от ул. Ростовской до ул. Гомельской) в Ворошиловском районе». Заказчик подготовки документации: ООО «Актив-Капитал» Раздел 1. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения Проектом предусматривается строительство (реконструкция) следующих линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры: 1.1. ул. им. Буханцева – реконструкция автомобильной дороги с увеличением проезжей части дорожного полотна до 11,0м. Количество полос движения – 3, с устройством тротуаров, наземных пешеходных переходов. |
|  |  |  |  |  |  | 1180.2016– ППМТ.ОЧ.П |
| Изм. | К. уч. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |
| Директор | А.В. Брык |  |  | Положения | Стадия | Лист | Листов |
| ГАП | А.В. Брык |  |  |  |  | 4 | 6 |
| Разработал | Потапова |  |  |  | ООО ВЦ «СРЕДА» |
| Н.контр. | А.В. Брык |  |  |  |  |
| Раздел 2. Характеристики планируемого развития территории 2.1. Устанавливается зона планируемого размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры – части магистральной улицы районного значения: ул.Ростовская, части улицы местного значения – ул.им. Буханцева. 2.2. Проектом предусматривается изъятие для государственных или муниципальных нужд земельных участков и их частей, расположенных в границах ППМТ. 2.3. Проектом предусматривается реконструкция ВЛ 110 №7 кВ с выносом из зоны строительства магазина продовольственных и непродовольственных товаров по ул. Ростовская 2Д в Ворошиловском районе Волгограда. Объем реконструкции включает в себя участок существующей ВЛ 110 кВ №7 от существующей опоры №76/1 до существующей опоры №76/4.Реконструкция ВЛ 110 кВ №7 в пролетах опор №76/1-76/3, №76/3б-76/4 предусматривается выполнить по существующей трассе.В пролетах опор № 76/3-76/3а-76/3б предусматривается изменение трассы ВЛ 110кВ №7 для достижения нормируемого габарита от проводов ВЛ до магазина ООО «МАН». 2.5. Предусматривается реконструкция зелёных насаждений на сохраняемых озеленённых участках улицы. Площадь территории реконструируемого озеленения участков улиц – 0,0785 га (озеленение специального назначения) 2.5. Основные характеристики планировочного развития территории: площадь территории в границах проекта планировки – 1,2 га; площадь территорий общего пользования – 1,2 га; площадь территорий объектов улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры– 1,2 га; Протяжённость улично-дорожной сети – 0,3 км; Площадь территории с особыми условиями использования – 1,2 га. Раздел 3. Развитие системы транспортного обслуживания территории 3.1. Категории улиц, принятые в проекте, определены с учётом материалов Генерального плана Волгограда, утвержденного Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 (в ред. От 19 июня 2013 г. № 78/2377). 3.2. Проектные параметры реконструкции линейного объекта транспортной и инженерной инфраструктуры – ул.им. Буханцева: категория улицы: улица местного значения; ширина проезжей части – 11,0 м; число полос движения – 3; ширина пешеходных тротуаров – 1,5м; количество проектируемых пешеходных переходов – 1, наземный. ул. им. Буханцева примыкает к ул. районного значения - ул. Ростовской, без изменения ее параметров. Предусматриваются мероприятия по созданию доступной среды для людей инвалидов и других маломобильных групп населения: на пересечениях пешеходных тротуаров с проезжей частью улиц устраиваются пандусы шириной 1,5 м и уклоном 8 %. |
|  |  |  |  |  |  | 1180.2016– ППМТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| Раздел 4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории Проектом планировки территории предусмотрено: 4.1. Строительство линии наружного освещения по ул. им. милиционера Буханцева общей протяжённостью ~365м. 4.2. Проектом предусматривается реконструкция ВЛ 110 №7 кВ с выносом из зоны строительства магазина продовольственных и непродовольственных товаров по ул. Ростовская 2Д в Ворошиловском районе Волгограда. Объем реконструкции включает в себя участок существующей ВЛ 110 кВ №7 от существующей опоры №76/1 до существующей опоры №76/4.Реконструкция ВЛ 110 кВ №7 в пролетах опор №76/1-76/3, №76/3б-76/4 предусматривается выполнить по существующей трассе.В пролетах опор № 76/3-76/3а-76/3б предусматривается изменение трассы ВЛ 110кВ №7 для достижения нормируемого габарита от проводов ВЛ до магазина ООО «МАН». 4.3. Атмосферные воды с проектируемых проездов собираются дождеприемниками и отводятся проектируемой сетью дождевой канализации в существующий коллектор дождевой канализации (1500 мм по ул. им. милиционера Буханцева по увязке с вертикальной планировкой территории. |
|  |  |  |  |  |  | 1180.2016– ППМТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| Раздел 5. Основные технико-экономические показатели проекта планировки № п.п. Наименование показателя Единица измерения Современное состояние Расчётный срок 1 ТЕРРИТОРИЯ 1.1 Площадь планируемой территории га 1,2 1.2 Площадь территории в границах элементов планировочной структуры га - - в том числе: 1.2.1 объектов торговли га 0,0148 - 1.3 Территории общего пользования, всего: га 1,2 1,2 в том числе: 1.3.1 улично-дорожная сеть, в т.ч.: га 1,2 1,2 1.3.3.1 зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 0,8876 1,2 1.3.3.2 зона размещения объектов капитального строительства –объектов придорожного сервиса га 0,1835 - 1.3.3.3 зона размещения объектов капитального строительства –объектов торговли га 0,0105 - 1.3.3.4 иные территории га 0,1151 - 1.4 Территории объектов культурного наследия га - - 1.5 Зона с особыми условиями использования территории га 1,2 1,2 в том числе: 1.5.1 санитарно-защитная зона железной дороги га 1,2 1,2 1.5.2 охранная зона ЛЭП га 0,8 0,8 1.6 Коэффициент застройки коэфф. 0,01 - 1.7 Коэффициент плотности застройки коэфф. 0,01 - 1.8 Из общей территории: га земли федеральной собственности, 1,2 1,2 земли субъектов РФ земли муниципальной собственности земли частной собственности - - |
|  |  |  |  |  |  | 1180.2016– ППМТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| 1.9 Территория, резервируемая для государственных или муниципальных нужд га - 1,2 2 НАСЕЛЕНИЕ 2.1 Численность населения тыс. чел. - - 2.2 Плотность населения (брутто) чел./га - - 3 ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 3.1 Объекты общественного назначения кв.м общ.площ. - - 3.2 Объекты придорожного сервиса кв.м общ.площ. - 8 3.3 Объекты (сооружения) инженерной инфраструктуры кол-во - 4 4 ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 4.1 Протяженность улично-дорожной сети, всего: км 0,3 0,3 из них: 4.1.1 магистральная улица районного значения км 0,05 0,05 4.1.2 улицы и дороги местного значения, проезды км 0,25 0,25 4.2 Протяжённость линий общественного транспорта, в т.ч.: км 0,3 0,3 4.2.1 трамвай км 0,25 0,25 4.2.2 автобус 0,25 0,25 4.2.3 троллейбус км - - 4.3 Велосипедные дорожки км - - 4.4 Гаражи и стоянки для индивидуальных легковых автомобилей, всего м/мест 50 - из них: 4.4.1 для временного хранения автотранспорта м/мест - 4.4.2 для постоянного хранения автотранспорта м/мест 50 - 5 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 5.1 Объём специальных мероприятий по инженерной подготовке территорий га - - |
|  |  |  |  |  |  | 1180.2016– ППМТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |
| 6 СУММАРНЫЕ НАГРУЗКИ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 6.1 Водоснабжение м3/сутки - 5,11 6.2 Водоотведение м3/сутки - 23,96 6.3 Теплоснабжение МВт - - 6.4 Газоснабжение (бытовое) м3/час - - 6.5 Электроснабжение кВ - 1,7 6.6 Телефонизация номеров - - 6.7 Радиофикация точек - - |
|  |  |  |  |  |  | 1180.2016– ППМТ.ОЧ.П | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм | К. уч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |