| ВВЕДЕНИЕ Проект планировки и межевания территории кварталов 06_09_065, 06_09_066 в Советском районе подготовлен на основании: Технического задания № 1542 на подготовку проекта планировки и межевания территории кварталов 06_09_065, 06_09_066 в Советском районе; Распоряжения департамента по градостроительству и архитектуры администрации Волгограда № 34-осн от 27.03.2020г. «О подготовке проекта планировки и межевания территории»; Письма Комитета по строительству администрации Волгограда №14-и/кс-2043 от 11.11.2019г. На момент подготовки проекта планировки и межевания территории кварталов 06_09_065, 06_09_066 в Советском районе: - правила землепользования и застройки Волгограда утверждены; - технические, градостроительные регламенты - приняты; - региональные нормы градостроительного проектирования приняты; - технические, градостроительные регламенты - приняты; -сведения о земельных участках предоставлены ФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области; - сведения об объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации предоставлены; -сведения об установленных в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, границах зон с особыми условиями использования территорий предоставлены ФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области. Проект планировки и межевания территории подготовлен в целях: обеспечения устойчивого развития территорий; определения характеристик и очередности планируемого развития территории; установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства, объектов инженерной и транспортной инфраструктур; установления зон планируемого размещения объектов регионального значения, объектов местного значения; определение местоположения границ земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры регионального, местного значения, в том числе предполагаемых к изъятию для государств. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | МЗ.20.1542-ППМТ.ОЧ.П |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |
| Директор | Бельмаков |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |
| Нач. отдела | Гладилина |  |  |  |  | 1 | 17 |
| ГАП | Коростелева |  |  | Положения |  |
|  |  |  |  |  | МБУ «МЕГАПОЛИС» |
| Н. контроль | Коростелева |  |  |  |  |

Ориентировочная площадь проектируемой территории – 30,5 га. Площадь проектирования после уточнения границ планирования составила – 31,3964 га. При подготовке проекта планировки территории учтены ранее выполненные проекты территориального планирования, документы по планировке территории, проектная документация: Базовая градостроительная документация: Схема территориального планирования Волгоградской области до 2030г., утвержденная Постановлением Администрации Волгоградской области № 337-п от 14 сентября 2009г. (в ред. Постановления Администрации Волгоградской области от 23.06.2020 №366-п); Генеральный план Волгограда, утвержденный Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 (в ред. от 28.06. 2017г. № 58/1680); Правила землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утверждённые Решением Волгоградской городской Думы № 5/115 от 21.12.2018г. (редакция от 29.09.2019г). Утвержденная документация по планировке территории на данную и прилегающую территорию, подлежащая учету: - документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной ул. им. Тимирязева, ул. Казахской, ул. им. Ивановского, включая квартал 06_09_067, квартал 06_09_064 в Советском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 06.02.2020 №115 (заказчик – ООО «Специализированный застройщик «Синара-Девелопмент», проектная организация – МБУ «Мегаполис»). - проект планировки и межевания территории, ограниченной ул. им. Тимирязева, ул. Казахской, ул. им. Ивановского, включая квартал 06_09_067, квартал 06_09_064 в Советском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 28.12.2015г. № 1824 в редакции от 08.04.2016 № 500 (заказчик – ООО «фирма «КОМ-БИЛДИНГ», проектная организация – ООО «Строй индустрия-Волгоград»), регистрационный № 1023; - проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории квартала части жилого района «Кирпичный» Советском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 05.03.2009 №465 (заказчик – ОАО «Волгоградский завод железобетонных изделий №1», проектная организация – МБУ «Мегаполис», регистрационный №509); - проект межевания территории по ул. им. Ивановского (от ул. Казахской до ул. Качуевской) в Советском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 06.06.2012 № 837 (заказчик – ООО «Пересвет-Регион-Дон», проектная организация – МБУ «Мегаполис», регистрационный № 1120); - проект межевания территории квартала 06_09_066 в Советском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда отр 20.09.2017 № 1520 (заказчик – ООО «Пересвет-Регион-Дон», проектная организация – ГБУ ВО «ВОАПБ», регистрационный № 1176); - проект межевания территории, ограниченной, кв. 06_09_065, III-й Продольной магистралью, кв. 06_09_064, ул. им. Ивановского в Советском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 24.10.2017 № 1653 (заказчик – ООО «Пересвет-Регион-Дон», проектная организация – ИП Бельмаков А.А., регистрационный № 1185); - проект межевания территории, ограниченной кв. 06_09_066, III-й Продольной магистралью, кв. 06_09_065, ул. им. Ивановского в Советском районе, утвержденный постановлением администрации Волгограда от 24.10.2017 № 1655 (заказчик – ООО «Пересвет-Регион-Дон», проектная организация – ООО «ЦИТ Скан Экс», регистрационный № 1186); При разработке проекта планировки межевания территории учтены ранее зарегистрированные сети: 1-91-18, 2-35-18, 3-3-18, 7-43-18, 7-60-18. Подлежащие учету сведения о проектной документации на объекты капитального строительства в Департаменте отсутствуют. 1.3.Разработанная документация по планировке территории на данную и прилегающую территорию, подлежащая учету, отсутствует. 1.4.Разрабатываемая документация по планировке территории на данную и прилегающую территорию, подлежащая учету, отсутствует. В соответствии с письмом Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области №25-04-02-02/1148 от 05.02.2020г. на прилегающей территории ограниченной ул. им. Тимирязева, ул. им. Академика Комарова, ул. Казахской, ул. им. Ивановского документация по планировке территории для размещения объектов регионального значения Облкомдортрансом не разрабатывается. 1.5.Схема организации улично-дорожной сети на территории Ворошиловского и Советского районов Волгограда, утвержденная постановлением администрации Волгограда от 05.04.2012г. № 917 (заказчик – комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда, проектная организация – ИП Бельмакова А.А.) 2. Нормативная правовая база и методическая база, используемая при подготовке материалов проекта – федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ, Волгоградской области, Волгограда, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не противоречащие Градостроительному кодексу РФ: Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г (в действующей редакции); Земельный кодекс РФ№ 136-ФЗ от 25 октября 2001 года (в действующей редакции); Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Жилищный кодекс РФ № 188-ФЗ от 29 декабря 2004 года; Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (в действующей редакции); Федеральный закон № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Федеральный закон № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости»; Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 30.04.2014 № П/203 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Требований к электронным образам бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких документов в форме документов на бумажном носителе, представляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления»; Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировки территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»; Закон № 4292 – 1 от 14.01.1993 г. «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 01 июля 2013 г; СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр.; СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 972/пр; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013г.№ 288; СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», утвержденный приказом МЧС РФ от 29 октября 2001 г. № 471 ДСП (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ); Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (ред. 25.04.2014 г.); Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (ред. 06.04.2011г.) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 31.12.2014 г.); Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 года; Приказ комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 № 114-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»; Методические рекомендации по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07.03.2019 №153/пр; Закон Волгоградской области от 07.06.2018 №72-ОД «О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области» Решение Волгоградской городской Думы от 21.10.2015г. № 34/1091 «О Правилах благоустройства территории городского округа Волгоград; Решение Волгоградской городской Думы от 30.01.2013г. № 72/2156 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград»; Решение Волгоградской городской Думы от 21.12.2018г. № 5/117 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского округа город-герой Волгоград и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории городского округа город-герой Волгоград»; Решение Волгоградской городской Думы от 05.12.2014г. № 22/700 «Об утверждении Положения об использовании территорий общего пользования городского округа город-герой Волгоград»; Решение Волгоградской городской Думы от21.10.2015г. № 34/1090 «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город-герой Волгоград»; Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке М 1:500, откорректированной ООО «ГеоГарант», 25.01.2018г. (размещено в ИСОГД № VI-372-17) Проект планировки и межевания территории кварталов 06_09_065 и 06_09_066 в Советском районе подготовлен муниципальным бюджетным учреждением «Институт градостроительного планирования Волгограда «Мегаполис». Разработчики проекта: Главный архитектор проекта Е.В. Коростелёва Архитекторы: А.В.Сидоренко И.Н.Карташова Инженеры: В.П. Маклецов О.О. Корнеев Л.М. Епифановская Проект планировки территории соответствует документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, подготовлен в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, нормативов градостроительного проектирования, с учётом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. Гл. архитектор проекта Е.В. Коростелёва 20 августа 2020 года

Положения ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

кварталов 06_09_065, 06_09_066 в Советском районе Волгограда

Раздел 1. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Для размещения общеобразовательной школы со стадионом в проекте планировки территории объединяются кварталы 06_09_065  и 06_09_066 в квартал №1. Площадь квартала №1 – 21,4634 га.

Часть территории ул. им. Тимирязева включается в границы квартала. На данной территории предусматривается  устройство внутриквартального проезда и благоустройства территории перед участком общеобразовательной школы.

1.1. В границах планируемой территории предусматривается размещение следующих объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения:

Учреждение образования (местного значения):

В квартале №1  – общеобразовательная школа на  1000 мест со стадионом (поз.30) , площадь земельного участка – 2,9624 га.

1.2. Определяются границы элементов планировочной структуры: территории общего пользования, улично-дорожной сети:

- улично-дорожная сеть (местного значения) – 9,8290 га;

-улично-дорожная сеть (регионального значения)  – 0,1040 га (часть земельного участка  с кадастровым номером 34:34:000000:48586 для строительства III-й Продольной магистрали).

Раздел 2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства

Образовательные учреждения:

В квартале №1  предусматривается размещение общеобразовательной  школы  на  1000 мест (поз.30) со стадионом.

Общая площадь здания - 8140,6 м², площадь застройки – 3876,5 м², строительный объем – 60190,3 м³.

Для размещения общеобразовательной школы на 1000 мест с устройством стадиона в проекте межевания предусматривается объединение земельных участков с кадастровыми №№34:34:060004:395, 34:34:060004:382 и 34:34:060004:2755. Площадь образуемого земельного участка для размещения общеобразовательной школы составляет 29624,0 м².

Раздел 3. Характеристики планируемой территории и параметры застройки

Предусматривается функциональное зонирование и планировочная организация территории на основании положений Генерального плана Волгограда с учетом их реализации до 2025года.

3.1. В границах квартала №1 определяются зоны планируемого размещения:

- зона существующей многоэтажной жилой застройки

(высотная застройка) – 16,0123 га;

- зона размещения магазинов – 0,6646 га;

- зона размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования – 1,4669 га;

- зона  размещения объектов коммунального хозяйства – 0,0174 га;

- зона планируемого размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования – 3,3022 га;

3.2  Основные параметры планировочного развития территории:

    - площадь в границах элементов планировочной структуры – 21,4634 га;

    - площадь территории улично-дорожной сети – 9,9330 га;

    - площадь проектируемой территории – 31,3964 га.

3.3  Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Согласно сведениям ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»  (письмо от 14.02.2020г. № 63-01-04/522), на планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, а также границы их территорий, зон охраны и защитных зон.

Раздел 4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

4.1 Проектные параметры улично-дорожной сети определяются с учётом Схемы транспорта в составе Генерального плана Волгограда и Схемы организации улично-дорожной сети на территории Ворошиловского и Советского районов Волгограда, утвержденной постановлением администрации Волгограда от 05.04.2012г. № 917.

4.2 Проектные параметры улиц:

Магистральная улица районного значения - ул. им. Ивановского:

- ширина улицы в красных линиях– 50,0 – 120 м;

- ширина проезжей части – 15 м;

- ширина пешеходных тротуаров – 3,0 м.

Магистральная дорога скоростного движения – III-я продольная магистраль:

- ширина проезжей части – 24,5 м;

- ширина разделительной полосы – 6 м;

Улица местного значения – ул. им. Академика Комарова:

- ширина улицы в красных линиях– 32,0 м;

- ширина проезжей части – 7,0 м;

- ширина пешеходных тротуаров – 2,0-2,3 м.

Улица местного значения – улица №1:

- ширина улицы в красных линиях– 84,0 -  86,2 м;

- ширина проезжей части – 14,0 м;

- ширина пешеходных тротуаров – 2,0 м.

4.3.  На планируемой территории (в границах квартала №1) по расчету необходимо 1184 машино-мест для временного хранения автотранспорта при многоэтажных жилых зданиях (50% обеспеченности) и 48 машино-мест при объектах общественного назначения. Фактически размещено – 549 машино-места. Данная территория ранее застроена в соответствии с действующими на момент строительства нормативами и выданными разрешениями на строительство. В настоящее время недостающее количество машино-мест возможно разместить на прилегающей территории.

4.4 Для постоянного хранения автотранспорта на прилегающей территории предлагается разместить паркинг в квартале 06_09_067 на 1200 машино-мест, в соответствии с документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории ул. им. Тимирязева,  ул. Казахской,  ул. им. Ивановского, включая квартал 06_09_067, квартал 06_09_064 в Советском районе Волгограда, утвержденной постановлением администрации Волгограда № 115 от 06.02.2020г.

Также возможно размещение недостающего количества машино-мест (2368-501=1867 м/мест) в гаражных кооперативах ГСК «Магистраль» и ГСК «Ветеран», радиус доступности которых составляет 500 м и в границах прилегающей улично-дорожной сети.

4.5.  Предусматриваются мероприятия по созданию доступной среды для людей-инвалидов и других маломобильных групп населения, а именно, на пересечениях пешеходных тротуаров с проезжей частью улиц устраиваются пандусы шириной 1,5 м и уклоном 5 %; на стоянках предусматриваются места не менее 3,6 х 6,0 м, в количестве не менее 10 % от расчётного нормативного количества стояночных мест.

Раздел 5. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения территории

Проектом предполагается полное инженерное обеспечение проектируемых объектов жилого и общественного назначения.

В проекте предполагается централизованное водоснабжение, канализация, электроснабжение объектов, в соответствии с выданными техническими условиями соответствующих служб города.

5.1. Для планируемой   школы предусматривается строительство сетей и объектов инженерно-технического обеспечения:

- хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- хозяйственно-бытовой канализации;

- дождевой канализации;

- электроснабжения;

- теплоснабжения;

- радиовещания;

- телефонной связи;

- газоснабжения.

5.2. Устанавливаются следующие параметры развития систем инженерно-технического обеспечения планируемой школы:

5.2.1. Водопотребление -      92,50   куб.м/сут.

5.2.2. Водоотведение (бытовые стоки) –    15,54    куб.м/сут.

5.2.2.1. Дождевые стоки -      73,91  куб.м/сут.

5.2.3. Электропотребление –   324  кВт.

5.2.4. Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее

водоснабжение –1,494 Мвт.

5.2.5. Расход газа – 180,7 куб.м/час

5.2.6. Ёмкость телефонной сети - 15 абонентских телефонов.

5.2.7. Количество радиоточек –15.

Раздел 6. Параметры планируемого развития территории и параметры застройки

6.1. Устанавливаются следующие параметры планируемого развития территории и параметры застройки:

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планируемая территория | га | 31,3964 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Зона планируемого размещения среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов ЖЗ | га | 26,0645 |
|  | Общественно-деловая зона Д3 | га | 3,0688 |
|  | Жилая зона автомобильных жилых домов Ж1 | га | 2,0278 |
|  | Жилая зона малоэтажных многоквартирных жилых домов Ж2 | га | 0,0879 |
|  | Зона объектов автомобильного транспорта Т4 | га | 0,0836 |
|  | Производственно-деловая зона П2 | га | 0,0638 |
| 2 | Квартал №1 | кв.м. | 214634,0 |
| 2.1 | Количество жилых домов | ед. | 24 |
| 2.2 | Площадь застройки | кв.м | 29735,3 |
| 2.3 | Объем жилищного строительства | кв.м | 244335,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - существующей застройки | кв.м. | 244335,4 |
|  | - проектируемой застройки | кв.м. | - |
| 2.4 | Численность населения | чел. | 8145 |
| 2.5 | Высота жилых домов | м | 9-10 |
| 2.6 | Количество машино-мест для хранения автотранспорта (по расчету 100% обеспеченности) | м/м | 2416 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - постоянного хранения (за границами квартала) | м/м | 1867 |
|  | - временного хранения (в квартале №1) | м/м | 549 |
| 2.6.1 | Места хранения велосипедного транспорта | мест | 896 |
| 2.7 | Дошкольные образовательные учреждения (существующие) | мест | 454 |
| 2.8 | Общеобразовательная школа (планируемая) | мест | 1000 |
| 2.9 | Очередность планируемого развития территории | - | - |
| 2.10 | Коэффициент застройки |  | 0,14 |
| 2.11 | Коэффициент плотности застройки |  | 1,14 |
| 2.12 | Очередность планируемого развития территории |  |  |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - строительство проектируемой общеобразовательной школы | этап | 1-й |
|  | - строительство планируемых объектов инженерной инфраструктуры | этап | 1-й |
| 8 | Отступы от красных линий квартала | м | 0 |
| 9 | Убыль жилого фонда | кв.м. | 0 |
| 10 | Площадь озелененной территории | га | 14,3524 |
| 10.1 | Озеленение кварталов | га | 8,2144 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - существующее внутриквартальное озеленение, в т.ч. | га | 5,4004 |
|  | - озеленение специального назначения (ЛЭП) | га | 0,0876 |
|  | - проектируемое внутриквартальное озеленение | га | 0,5993 |
|  | - существующее озеленение территории образовательных учреждение | га | 0,7335 |
|  | - проектируемое озеленение территории образовательных учреждение | га | 1,4812 |
| 10.2 | Территория общего пользования | га | 9,9330 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - озеленение специального назначения (ЛЭП) | га | 2,6279 |
| 10.3 | Озеленение улиц | га | 6,1380 |
| 11 | Расчетные нагрузки на инженерные сети и сооружения |  |  |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Водопотребление | куб.м/сут | 92,50 |
|  | Водоотведение (бытовые стоки) | -/- | 15,54 |
|  | Дождевые стоки | -/- | 73,91 |
|  | Электропотребление | кВт | 324 |
|  | Расход газа | куб.м/час | 180,7 |
|  | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | МВт | 1,494 |
|  | Телефонизация | номеров | 15 |
|  | Радиофикация | точек | 15 |

В настоящее время, на ранее построенные и строящиеся объекты капитального строительства получены разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию (письмо Департамента по градостроительству и архитектуре № ар6614-20).

В случае отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (зданий, строений), застройщику необходимо получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, установленные в разделе 8 Правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утвержденных решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018г. № 5/115 (редакция от 25.09.2019г).

Раздел 7. Мероприятия по инженерной подготовке территории

7.1. Предусматриваются  основные мероприятия по защите территории от подтопления  грунтовыми водами естественного происхождения и   инфильтрация атмосферных осадков и талых вод:

7.1.1. Вертикальная планировка и благоустройство;

7.1.2. Подсыпка территории пониженных мест;

7.1.3. Организация поверхностного стока;

Раздел 8. Защита территории от чрезвычайных ситуаций, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

8.1. Предусматриваются следующие основные мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:

8.1.1. Обеспечивается в случае возгорания и разрушения зданий и сооружений беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям аварийно-спасательных и пожарных команд.

8.1.2. Предусматриваются системы связи, сигнализации и оповещения по сигналам гражданской обороны жителей и работников предприятий и организаций, находящихся на территории застройки.

8.1.3. Предусматриваются мероприятия по эвакуации и возможности спасения людей.

8.1.4. Обеспечивается содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них.

8.1.5. Обеспечивается выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе ППБ 01.

8.1.6. Мероприятия по противопожарной защите зданий предусматриваются с учетом технического оснащения пожарных подразделений и их расположения.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Таблица 1

| № п п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории | га | 31,3964 | 31,3964 |
| 1.2 | Площадь территории в границах элементов планировочной структуры (в границах квартала): | га | 20,3046 | 21,4634 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зона существующей многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) | га | 15,1193 | 16,0123 |
| 1.2.2 | Зона размещения магазинов | га | 0,6613 | 0,6646 |
| 1.2.3 | Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | га | 1,4669 | 1,4669 |
| 1.2.4 | Зона планируемого размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | га | 2,9624 | 3,3022 |
| 1.2.5 | Зона размещения объектов коммунального хозяйства | га | 0,0174 | 0,0174 |
|  | Строительство автомобильной дороги "III-я Продольная магистраль в границах от ул. Неждановой до ул. 40 лет ВЛКСМ в г. Волгограде" (1 этап) | га | 0,0773 | - |
|  | Озелененная территория улиц | га | - | 6,1380 |
| 1.3 | Иных территорий, в т.ч.: |  |  |  |
|  | Зона озеленения специального назначения (охранная зона Л ЭП) | га | - | 2,2679 |
| 1.4 | Зона планируемого размещения объектов, т.ч.: |  |  |  |
|  | - местного значения (улично-дорожная сеть и общеобразовательные учреждения) | га | - | 14,2583 |
|  | - регионального значения (IIIя продольная магистраль) | га | - | 0,1040 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численности населения | тыс. чел. | 8,145 | 8,145 |
| 2.2 | Средняя плотность населения | чел./га | 401 | 379 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 3.1 | Многоэтажные жилые дома (9-10 этажей) | Общая площадь, кв.м | 244355,4 | 244355,4 |
| 3.2 | Учреждения дошкольного образования | мест | 454 | 454 |
| 3.3 | Учреждения среднего общего образования | мест | - | 1000 |
| 3.4 | Объект торговли | общ.площ | 2813,34 | 2813,34 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего: | км | 3,16 | 9,3 |
|  | из них: |  |  |  |
| 4.1.1 | Магистральные улицы районного значения | км | 0,80 | 0,80 |
| 4.1.2 | Улицы местного значения, проезды | км | 0,86 | 0,86 |
| 4.2 | Протяжённость линий общественного транспорта (автобус, МТ) | км | - | 0,80 |
| 4.3 | Гаражи и стоянки для индивидуальных легковых автомобилей, всего по расчету | м/мест | - | 2432 |
|  | из них: |  |  |  |
| 4.3.1 | Для временного хранения автотранспорта | м/мест | 546 | 549 |
| 4.3.2 | Для постоянного хранения автотранспорта | м/мест | - | 1867 |
| 4.4 | Места хранения велосипедного транспорта | мест | - | 896 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 5.1 | Объём специальных мероприятий по инженерной подготовке территорий | га | - | - |
| 6 | СУММАРНЫЕ НАГРУЗКИ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение | м3/сутки | - | 92,50 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Канализация хоз-бытовая | м3/сутки | - | 15,54 |
| 6.2.2. | Дождевые стоки | м3/сутки | - | 73,91 |
| 6.3 | Газоснабжение | м3/час | - | 180,7 |
| 6.4 | Теплоснабжение, всего | МВт | - | 1,494 |
| 6.5 | Электроснабжение | кВт/час | - | 324 |
| 6.6 | Телефонизация | номеров | - | 15 |
| 6.7 | Радиофикация | точек | - | 15 |