ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории по ул. Лазоревой, в створе ул. им. Рылеева, квартала 08_04_026 в Красноармейском районе подготовлен на основании:

- Распоряжения департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда от 04.12.2018г. № 103-осн «О подготовке проекта планировки территории»;

- Технического задания «№1324 на подготовку проекта планировки территории по ул. Лазоревой, в створе ул. им. Рылеева, квартала 08_04_026 в Красноармейском районе, подготовленного департаментом по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда.

Проект планировки  территории подготовлен в целях:

- Обеспечения устойчивого развития территории;

- Выделения (изменение) элементов планировочной структуры (кварталов);

- Установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Установления зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Ориентировочная площадь территории в границах планирования по техническому заданию – 7,3 га.

Уточненная площадь территории в границах планирования – 7,1007 га.

1.Проект планировки подготовлен с учётом следующих документов территориального планирования и градостроительного зонирования:

- Генерального плана Волгограда, утверждённым Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 (в ред. от 28.06.2017 г. № 58/1680);

- Правил землепользования и застройки городского округа город герой-Волгоград, утверждённых Решением Волгоградской городской Думы № 5/115 от 21.12.2018г., (в ред. решения Волгоградской городской Думы от 25.09.2019 №12/296)

- Проект выполнен на топографической съемке, откорректированной в сентябре  2020года ООО «Терра- Строй»,  размещено в ИСОГД учетный  № IV-3497-20.

- Утвержденная документация по планировке территории на данную и прилегающую территорию, подлежащая учету:

- проект планировки с проектом межевания территории кварталов 08_04_002, 08_04_003 по ул. Лазоревой в Красноармейском районе, утвержденный постановлением главы Волгограда от 05.03.2009г. № 466 (заказчик – ООО «ВР-Юг», проектная организация _МУП «Мегаполис», регистрационный № 501).

- Схема организации улично-дорожной сети на территоипи Кировского и Красноармейского районов Волгограда, разработанная проектной организации ИП Бельмаков А.А.

- Разрабатываемая  документация по планировке территории на данную и прилегающую территорию, подлежащая учету:

- Проект планировки и межевания территории по объекту «Реконструкция сооружения – автомобильная дорога – пр.им. Героев Сталинграда (от ул. Лазоревой до ул. Удмуртской)» в Красноармейском районе (заказчик – министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, проектная организация – ООО «Автодормостроект»).

- Разработанная документация по планировке территории на данную и прилегающую территорию, подлежащая учету, отсутствует.

Проект планировки территории соответствует документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, нормативов градостроительного проектирования, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Главный архитектор проекта                                              Т. М. Савельева

«  19    »            мая                     2020  г.

Градостроительная ситуация

Планируемая территория расположена на юге Волгограда в Красноармейском районе на территории общего пользования.

Планируемая территория расположена между магистральными улицами общегородского значения регулируемого движения: ул. Лазоревой и пр-ктом им. Героев Сталинграда.

В соответствии с Генеральным планом Волгограда, утвержденным Решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 (в ред. от 05 декабря 2014г. № 22/699), планируемая территория расположена в функциональной зоне:

- Общественно-деловая зона.

Согласно правилам землепользования и застройки городского округа город герой-Волгоград, утвержденным Решением Волгоградской городской Думы № № 5/115 от 21.12.2018г. (в ред. решения Волгоградской городской Думы от 25.09.2019 №12/296), данная территория расположена в следующих территориальных зонах:

- Д3 Общественно- деловая зона ;

- Д2-1 Зона объектов общественно-делового и жилого назначения за пределами исторического центра Волгограда ;

- Ж1 Жилая зона индивидуальных жилых домов

В соответствии с картой зон с особыми условиями использования территорий, в границах проектируемой территории отсутствуют установленные зоны с особыми условиями использования территории.

Планируемая территория расположена в южной части города Волгограда в границах  Красноармейского района, на территории общего пользования.

В настоящее время на планируемой территории расположены следующие здания и сооружения:

- магазин автозапчастей с пунктом технического обслуживания;

- здание технического обслуживания автомобилей;

- автозаправочная станция;

- павильон диагностики легковых автомобилей;

- магазин с административно бытовыми помещениями;

- склады;

- пост ГИБДД;

- открытая площадка для хранения задержанных автомобилей на временный срок;

- объекты инженерной инфраструктуры (ВЛ10кВ,  газопровод с.д. 426мм, сети канализации д 150мм, сети наружного освещения).

Положения ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1. Характеристика планируемой территории и параметры застройки

- Определены границы нового элемента планировочной структуры квартала №1

Устанавливаются красные линии квартала №1.

Площадь   элемента планировочной структуры (квартала) –2,3639 га

- В составе квартала предусматриваются сохранение и  реконструкция существующих объектов и   планируемые объекты общественно – делового назначения.

- Предлагаемые  на перспективу объекты общественно-делового значения размещены на территориях планируемых для предоставления с видом разрешенного использования земельных участков в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа города-героя Волгограда для зоны Д3.

3. В границах квартала  размещены  парковки легкового автотранспорта на  75 машиномест.

4.Определены территории общего пользования (улично - дорожная сеть) в границах планируемой территории. Для транспортного обслуживания существующих и планируемых объектов предусмотрена коммунальная  зона в границах охранной зоны ВЛ 10кВ с размещением внутриквартального проезда.

5. В проекте не планируется сохранение штрафной стоянки ГИБДД т.к. невозможно обеспечить площадку, расположенную между двумя транспортными магистралями общегородского значения нормативными въездами – выездами.

По письму ГУ МВД России по Волгоградской области №5/206100698776 от 03.04.2020г. здание «Пост ГАИ» не эксплуатируется  и на балансе Управления МВД России по г.Волгограду не числиться, не является местом несения службы нарядов ДПС и не используется личным составом.(см. Исходные данные)

6. Предусмотрены мероприятия по инженерному обеспечению объектов застройки

- Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа город-герой Волгограда, утверждённым Решением Волгоградской городской Думы 5/115 от 21.12.2018 г. (в ред. решения Волгоградской городской Думы от 25.09.2019 №12/296), планируемая территория расположена в  общественно-деловой зоне (Д3).

| №п/п | Основные разрешенные виды использования | код |
| --- | --- | --- |
| 11. | Деловое управление | 4.1 |
| 13. | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
|  | Условно разрешенные виды использования |  |
| 25. | Объекты дорожного сервиса <*> (в ред. решения Волгоградской городской Думы от 25.09.2019 N 12/296) | 4.9.1 |

###### В настоящее время сложившееся  размещение объектов соответствует условным  видам размешенного использования земельных участков, а именно:

- Объекты видов использования, которые отмечены в пункте 2 настоящей статьи знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям и (или) улицам, дорогам, площадям, проездам, набережным, бульварам, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещения.

Существующие объекты сервисного обслуживания автомобилей примыкают к красной линии магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Лазоревой.

Вид разрешенного использования земельных участков - объекты дорожного сервиса являются условно- разрешенным видом, поэтому применение данного вида требует получения разрешении на использование в порядке, установленном ст. 39 Градостроительного кодекса РФ от 29декабря 2004г. №190-ФЗ (в ред. от 27.06.2019г.).

Характеристика развития территории

| №п./п. | Наименование | ед изм | Площадь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь планируемой территории, всего | га | 7,1007 |  |
| 2. | Площадь проектируемого квартала №1 | га | 2,3639 |  |
| 2.1. | Зона планируемого размещения объектов общественно - делового назначения, в том числе | га | 0,8328 |  |
|  | - объект административно- делового назначения | га | 0,5785 |  |
|  | - объект гостиничного обслуживания | га | 0,2543 |  |
| 2.2. | Зона объектов дорожного сервиса | га | 1,0807 |  |
| 2.3. | Зона коммунального обслуживания | га | 0,4504 |  |
| 3.1. | Улично-дорожная сеть, в том числе |  | 4,3397 |  |
|  | -магистральная улица общегородского значения регулируемого движения ( пр. Героев Сталинграда) | га | 2,6324 | объект регионального значения |
|  | - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения(ул. Лазоревая) | га | 1,7073 | объект местного значения |
| 3.2. | Иные территории | га | 0,3971 |  |

Устанавливаются следующие параметры развития застройки:

Площадь в границах элемента планировочной структуры  квартал 1 –2,3639 га.

###### Коэффициент застройки по кварталу:

###### 4211,0 кв.м. : 23639,0 кв.м.= 0,18 где

###### 4211,0,0 кв.м. - S застр., 2639,0 кв.м – S квартала.

###### Коэффициент  плотности застройки по кварталу : 5067,6кв.м. : 23639кв.м = 0,21, где

###### 5067,6 кв.м. - S общ, 23639,0 кв.м – S квартала.

В соответствии  с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  приложение Г.1 допустимые показатели плотности застройки  для зоны общественно-делового назначения (территория проектирования находится в зоне Д 3):

-коэффициент застройки – 1,0

-коэффициент плотности застройки – 3,0

Территории общего пользования и красные линии

Территории общего пользования отделяются от территорий кварталов, подлежащих застройке, красными линиями. Красные линии установлены с учетом нормативной ширины улиц и с учетом границ земельных участков существующих объектов капитального строительства согласно проектному решению.

Проектом предусматривается благоустройство и озеленение территории общего пользования.

Координаты устанавливаемых красных линий

Координаты красных линий квартала №1

| Номера точек | Координаты |
| --- | --- |
|  | Х | У |
|  | Квартал № 1 |
| 1 | -21684.25 | 57.00 |
| 2 | -21701.88 | 157.90 |
| 3 | -21703.85 | 299.70 |
| 4 | -21753.03 | 299.70 |
| 5 | -21808.28 | 288.71 |
| 6 | -21851.73 | 271.92 |
| 7 | -21834.95 | 228.48 |
| 8 | -21818.30 | 199.43 |
| 9 | -21799.40 | 166.46 |
| 10 | -21767.00 | 120.00 |
| 11 | -21711.41 | 46.18 |
| 12 | -21684.25 | 57.00 |

Параметры  планируемых объектов капитального строительства

| №№ по ппт-9 | Наименование | ЭЭтаж. | Пл. застройки м2 | Общая площадь м2 | Строит объем м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Здание операторной АЗС | 1 | 104,0 | 88,5 | 416,0 | проектируемое |
| 8. | Гостиница на 20 номеров, Кафе на 50 пос. мест | 2 | 486,0 | 778,0 | 4569,0 |  |
| 9. | Здание административно-делового назначения | 2 | 1343,0 | 2149,0 | 12339,0 |  |
| 10. | Кафе быстрого обслуживания | 1 | 110,0 | 95,0 | 480,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 2043 | 3110,5 | 17804 |  |

Раздел 2.Учреждения общественной застройки

В границах планируемого квартала №1 размещены следующие существующие, реконструируемые и проектируемые объекты:

Существующие;

- магазин автозапчастей с пунктом технического обслуживания;

- здание технического обслуживания автомобилей;

- павильон диагностики легковых автомобилей;

- магазин с административно бытовыми помещениями;

Реконструируемые:

- автозаправочная станция (реконструкция существующей контейнерной АЗС);

-здание вспомогательного назначения (реконструкция существующего склада в связи с размещением части здании в охраной зоне ВЛ 10кВ и изменением назначения в связи с разрешенным использованием зоны)

Проектируемые:

- гостиница на 20 номеров, кафе на 50 мест;

- здание административно-делового назначения;

- кафе быстрого обслуживания.

В связи с тем, что в границах планируемой территории не предусматривается размещение  объектов жилищного строительства, расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения в проекте не приводится.

Раздел 3. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

В соответствии с Генеральным планом планируемая территория обслуживается магистральными улицами общегородского значения регулируемого движения ул. Лазоревая и пр-кт Героев Сталинграда (автомобильная дорога регионального значении). По магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения ул. Лазоревая  и пр. Героев Сталинграда проходит общественный транспорт (автобус, маршрутное такси).

Для обслуживания индивидуальной жилой застройки, примыкающей к планируемой территории с южной стороны, предусмотрен местный проезд вдоль магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (ул. Лазоревая).

Для транспортного обслуживания существующих и планируемых объектов проектируемого квартала №1  запланирована зона  коммунального  обслуживании  в границах охранной зоны ВЛ 10кВ с размещением проезда.

Предусмотрено устройство переходно- скоростных полос по ул. Лазоревой и пр. Героев Сталинграда шириной 3,5 м.

Параметры улиц в границах планирования:

Ул. Лазоревая

Ширина улицы в красных линиях – 50,0 м.;

Ширина  проезжей части – 15,0 м. 4- полосы движения;

Ширина тротуаров – 3,0 м.

Пр-кт Героев Сталинграда

Ширина улицы в красных линиях – 60,0 м.;

Ширина  проезжей части – 23,0 м, 6 -полос движения, в том числе 2 – для общественного транспорта;

Ширина тротуаров – 3,0 м.

Местные проезды

Ширина  проезжей части – 6,0 м.;

Ширина тротуаров – 1,5 м.

Проектом предусмотрено размещение парковочных мест, размещены парковки  на 75м/мест,  из них 8 м/мест для маломобильных групп населения

Размещены места  для хранения велосипедного транспорта в количестве  58 мест

Раздел 4. Организация среды с учётом доступности для инвалидов и других   маломобильных групп населения

При реализации проекта планировки, необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению нормативного уровня доступности маломобильных групп населения к  размещаемым в его составе объектам общественного-делового назначения и сервисного транспортного обслуживания.

При организации пешеходных подходов к зданиям необходимо предусмотреть мероприятия по нормативному обеспечению уровня доступности людей-инвалидов и других маломобильных групп населения. Территория застройки и улично-дорожная сеть запланированы с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

На пересечениях пешеходных тротуаров с проезжими частями улиц предусмотреть пандусы шириной 1,5 м и уклоном 8 %. Поперечный уклон пандусов принимается в пределах 1%. С двух сторон, перпендикулярно к проезжей части, пандусы оградить бортовым камнем, высотой не менее 5,0 см.

На парковках, размещаемых на участках существующих и планируемых объектов предусматриваются места для личных машин людей-инвалидов, шириной не менее 3,5 м. Расчётное количество м/мест для людей инвалидов определяется из расчёта 10% от общего количества стояночных мест- 8 м/ мест

Раздел 5. Развитие систем инженерно-технического обеспечения

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка благоустраиваемой территории включает в себя:

- очистку территории от строительного мусора с последующим его вывозом;

- реконструкцию твердого покрытия существующих улиц;

- выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов;

- организацию естественного отвода поверхностных атмосферных вод.

Растительный грунт срезается на высоту h = 15 см и собирается в валы, на прилегающем участке к благоустраиваемым работам. После окончания всех строительных работ растительный грунт надвигается на участки озеленения.

Вертикальные отметки по существующему рельефу, по коридорам существующих улиц, варьируются от отметок 20,15 – по улице Лазоревая, до отм. 23,46 – по пр. Героев Сталинграда.

Продольные уклоны по осям проезжих частей проектируемых проездов составляют: минимальный – 10‰, максимальный –13‰.

Проектные отметки установлены, соблюдая принцип минимума земляных работ и не нарушая принятого решения по отводу ливневых вод.

Проезжие  части  улиц  предусматриваются  с  двухскатным профилем и поперечным уклоном 20‰, обочин 40‰. Поперечные уклоны тротуаров - 20‰, зеленых зон – переменные.

На улицах предусматривается озеленение с учетом размещения инженерных коммуникаций. Для озеленения применяются районированные декоративные виды деревьев и кустарников.

Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпки, защиты от подтопления), в границах планируемой территории не выявлены.

5.2.  Инженерная инфраструктура.

Электроснабжение

Электроснабжение (технологическое присоединение) проектируемой застройки предлагается осуществить от ПС -110/10кВ «Сарепта-1» Распределение электроэнергии выполнить по КЛ-10кВ от существующего РП с устройством на  участке  ТП 10/0,4кВ.

Тип, количество и мощность силовых трансформаторов определить проектом с учетом категорийности проектируемых объектов.

Кабельные сети 10кВ прокладываются в земле на глубине от 0,7м от планировочной отметки земли. При пересечении с другими коммуникациями кабели прокладываются в  двустенной гофрированной трубе ПНД. При пересечении с автодорогами кабели прокладываются на глубине 1м от полотна дороги в трубе.

Потребляемая мощность – 168квт,  в том числе

-  I - категория электроснабжения – 56квт

-- II категория электроснабжения.-112квт

К потребителям I категории относятся системы пожарно-охранной сигнализации, вентиляции дымоудаления,  аварийное освещение, пожарные насосы

Наружное освещение

Проектом планировки предусмотрено наружное освещение прилегающей территории..

Управление освещенности выполнить от щитов средствами автоматики. Учет электроэнергии выполнять электронным 3-х фазным счетчиком в проектируемых зданиях

В качестве опор используются опоры стальные осветительные восьмигранные оцинкованные несиловые, прямостоечные с оголовником.

Опоры установить на расстоянии 0,6-0,8 м от бордюрного камня дорог или тротуаров

Сети наружного освещения следует предусмотреть кабельными.

Расчетная  мощность наружного освещении планируемой застройки– 12квт

Водоснабжение

Проектируемый внеплощадочный водопровод предусмотрен для обеспечения хоз-питьевых и противопожарных нужд проектируемых объектов.  Точка подключения –   от существующего водовода (500мм, проложенному  по ул.Клавы Панчишкиной .

Объем водопотребления составляет 16,34м3\сутки.

Водоотведение

Стоки бытовой канализации отводятся в существующую наружную сеть бытовой канализации (350мм по ул.Лазоревой.

Объем водоотведения  составляет 9,88м2\час.

Ливневая канализация

В связи с отсутствием существующей  ливневой канализации на планируемой территории проектом предусматривается отведение дождевых стоков на прилегающие озелененные территории и проезжую часть улиц.

Продольный уклон проектируемых внутриквартальных проездов предусмотрены с учётом естественного отвода поверхностных стоков с внутриквартальной территории на территорию улично-дорожной сети.

С тротуаров вода за счёт поперечных и продольных уклонов дренирует в зелёные зоны. Для отведения дождевых вод с поверхности автопарковок  предусмотрены локальные очистные сооружении, для сбора загрязненных вод с очисткой и последующим вывозом замазученных вод на специальные площадки утилизации, определенные Администрацией города.

Теплоснабжение планируемых объектов осуществляется  от встроенных газовых теплогенераторных.

Тепловые показатели проектируемых объектов  определены по укрупненным измерителям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

Максимальная тепловая нагрузка-0,07Мвт

Газоснабжение

Подключение газоснабжения для теплогенераторных   планируется от существующего газопровода среднего давления  (426 мм по ул. Лазоревая  через ШРП. Расход газа на отопление и горячее водоснабжение  - 58,6 м3/час

Телефонизация и радиофикация

Телефонизация проектируемых объектов может быть предусмотрена с использованием мобильной сотовой связи.  Выбор оператора сотовой связи осуществляется собственником. Радиофикация проектируемой застройки осуществляется в телефонной канализации оптоволоконным кабелем.

Раздел 6. Положения об очерёдности планируемого развития территории.

Реализации проектных решений проекта планировки территории предполагается в три этапа:

I-й этап включает в себя проектирование и строительство:

–    кафе быстрого обслуживания;

-     проектирование АЗС.

- реконструкция существующего склада в связи с размещением части здании в охраной зоне ВЛ 10кВ и изменением назначения в связи с разрешенным использованием зоны.

II-й этап включает в себя проектирование и строительство

- гостиницы на 20 номеров и кафе на 50 мест ,

- здания административно- делового назначения.

III-й этап включает в себя проектирование и строительство ул. Лазоревой и пр. Героев Сталинграда в соответствии с программами развития улично- дорожной сети Волгограда.

7. Основные технико-экономические показатели территории в границах проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Современное состояние на 2020 г. | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Площадь планируемой территории – всего | га | 7,1007 | 7,1007 |
| 1.2 | Площадь территории в границах элементов планировочной структуры, квартала 1 | -/- | - | 2,3639 |
| 1.2.1. | Зона размещения объектов общественно - делового назначения, в том числе | -/- |  | 0,8328 |
|  | - объекта административно- делового назначения |  | - | 0,5785 |
|  | - объекта гостиничного обслуживания |  | - | 0,2543 |
| 1.2.2. | Зона объектов дорожного сервиса | -/- | 1,6215 | 1,0807 |
| 1.2.3. | Зона коммунального облуживания | -/- | - | 0,4504 |
| 2. | Территория общего пользования, в границах планирования | -/- |  | 4,7368 |
| 2.1. | Улично-дорожная сеть, в том числе | га | 4,3397 | 4,3397 |
|  | -магистральная улица общегородского значения регулируемого движения ( пр. Героев Сталинграда) | га | 2,6324 | 2,6324 |
|  | - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения(ул. Лазоревая) | га | 1,7073 | 1,7073 |
| 2.2 | - иные территории | га |  | 0,3971 |
| 1.4. | Коэффициент застройки квартала №1 | коэфф. | - | 0,18 |
| 1.5. | Коэффициент плотности застройки квартала №1 | коэфф. | - | 0,21 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | Чел. | - | - |
| 3. | ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
|  | Объекты придорожного сервиса: |  |  |  |
| 3.1. | Магазин автозапчастей с пунктом технического обслуживания | Общая пл.м2 | 362,2 | 362,2 |
| 3.2. | Здание технического обслуживания автомобилей |  | 244,8 | 244,8 |
| 3.3.. | Здание операторной АЗС |  | 56,0 | 88,5 |
| 3.4. | Здание автомастерской |  | 190,5 | 190,5 |
| 3.5. | Павильон диагностики легковых автомобилей |  | 67,6 | 67,6 |
| 3.6. | Магазин с административно- бытовыми помещениями |  | 790,0 | 790,0 |
| 3.7. | Здание вспомогательного назначения |  | 305,9 | 302,0 |
|  | Объекты общественно- делового назначения |  |  |  |
| 3.8 | Гостиница на 20 номеров, Кафе на 50 пос. мест |  | - | 778,0 |
| 3.9. | Здание административно-делового назначения |  | -- | 2149,0 |
| 3.10 | Кафе быстрого обслуживания |  | - | 95,0 |
| 4. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1. | Протяжённость улично-дорожной сети – всего | км | 837 | 837 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | -/- | 837 | 837 |
| 4.2. | Стоянки для хранения легковых автомобилей – всего (проектируемые) | маш.-мест | - | 75 |
|  | в том числе: -временного хранения | -/- | - | 75 |
| 4.3. | Количество мест для хранения велосипедного транспорта | мест | - | 58 |
| 55. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение (с учетом полива территории) | м3/сут | - | 16,34 |
| 5.2 | Водоотведение | м3/сут | - | 9,88 |
| 5.3 | Водоснабжение на полив | м3/сут | - | 6,46 |
| 5.4 | Электроснабжение, в том числе : | кВт | - | 170 |
|  | 1 категории | кВт |  | 46 |
|  | 2 категории | кВт |  | 112 |
|  | Наружное освещение | кВт |  | 12 |
| 5.6. | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Мвт | - | 0,07 |
| 5.7. | Газоснабжение | м3/час |  | 58,6 |
| 5.8. | Телефонизация( сотовая связь ) | номеров |  | 4 |
| 5.9. | Радиофикация | точек |  | 2 |
| 6. | Благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Благоустройство и озеленение территории, в том числе: | га |  | 1,5325 |
|  | В границах квартала | -/- | - | 0,7513 |
|  | На территории общего пользования | -/- | - | 0,7812 |
| 7. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение специального назначения | га |  | 0,2693 |
| 7.2. | Уровень шумового воздействия | дБ |  | 70 |